INF.30/Add.3 F

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses

Réunion commune de la Commission de sécurité du RID et du
Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses
(Berne, 24-28 mars 2003)

HARMONISATION AVEC LE RÈGLEMENT TYPE DE L’ONU

POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

Projet de proposition de modification au RID/ADR/ADN

Préparé par le secrétariat de la CEE-ONU

NOTA :	Cette proposition est basée sur le document ST/AG/AC.10/29/Add.1.

Les portions de texte biffé signifient que les modifications n’apparaissent pas comme pertinentes pour le RID/ADR/ADN.

Les portions de texte souligné présentent une modification de rédaction proposée par le secrétariat.

Les portions de texte entre crochets signifient que leur pertinence pour le RID/ADR/ADN doit encore être discutée par le groupe de travail de la Réunion commune.

PARTIE 3

Chapitre 3.1

3.1.2.2 b)	Remplacer le texte actuel par le suivant:

"No ONU 2793 ROGNURES, COPEAUX, TOURNURES ou ÉBARBURES DE MÉTAUX FERREUX sous forme autoéchauffante. Comme désignation officielle de transport on choisi celle qui convient le mieux parmi les combinaisons possibles ci-après:

ROGNURES DE MÉTAUX FERREUX

COPEAUX DE MÉTAUX FERREUX

TOURNURES DE MÉTAUX FERREUX

ÉBARBURES DE MÉTAUX FERREUX"

3.1.2.4	Remplacer le paragraphe actuel par le suivant:

"3.1.2.4	Il existe pour de nombreuses matières une rubrique correspondant à l'état liquide et à l'état solide (voir les définitions de liquide et solide au 1.2.1) ou à l'état solide et à la solution. Il leur est attribué des numéros ONU distinctes qui ne se suivent pas nécessairement. Des précisions sont données dans l'index alphabétique, par exemple:

NITROXYLÈNES, LIQUIDES,	6.1	1665
NITROXYLÈNES, SOLIDES, 	6.1	3447"

3.1.2.7	Modification sans objet en français.

3.1.2.8.1.3	Remplacer "No ONU 2003 MÉTAL-ALKYL, HYDRORÉACTIF, N.S.A. (triméthylgallium)" par "No ONU 3394 MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE LIQUIDE, PYROPHORIQUE, HYDRORÉACTIVE (triméthylgallium)".

Chapitre 3.2

3.2.1

Colonne (10):	Ajouter le texte suivant à la fin du  premier paragraphe:

"Code de conteneur pour vrac - cette colonne indique le code "BK" du type de conteneur pour vrac à utiliser pour le transport des marchandises [en vrac] conformément aux prescriptions du chapitre 6.11.".

Tableau A

Modifier le titre commun aux colonnes (10) et (11) comme suit: "Citernes mobiles et conteneurs pour vrac".

Biffer “TP13” chaque fois que cette mention apparaît dans la colonne (11) (RID/ADR).

Biffer “TE1” chaque fois que cette mention apparaît dans la colonne (11) (RID/ADR).

Pour le No ONU  1704 remplacer  "P002 IBC08" par "P001 IBC02" dans la colonne (8), supprimer "B4" dans la colonne (9a).

Pour les Nos ONU 1611 et 1704, ajouter “T7” et “TP24” dans les colonnes (10) et (11) respectivement.

Dans  le tableau A, assigner "TP5" dans la colonne (11) à tous les gaz liquides réfrigérés pour lesquels le code "T75" figure dans la colonne (10). (Applicable aux  Nos. ONU 1003, 1038, 1073, 1913, 1951, 1961, 1963, 1966, 1970, 1972, 1977, 2187, 2201, 2591, 3136, 3138, 3158, 3311 et 3312).

Pour les Nos ONU 0331, 0332 et 3375, insérer "T1" dans la colonne (10) et "TP1", TP17" et "TP32" dans la colonne (11).

Pour les Nos ONU 1334, 1350, 1438, 1454, 1474, 1486, 1495, 1498, 1499, 1942, 2067, 2213, 2950, 2969, 3170 (GE II et III), 3175, 3243 et 3244, insérer "BK1, BK2" dans la colonne (10) et pour les Nos ONU 1376, 1408 et 2950,  insérer "BK2" dans la même colonne.

Pour les rubriques liquides, groupe d'emballage I des Nos ONU 1583, 2810, 2927, 2929, 3122, 3123, 3275, 3276, 3278, 3279, 3280, 3281, 3287 et 3289, insérer "315" dans la colonne (6).

Pour tous les Nos ONU contenant les mots "fissiles exceptées" en minuscules, dans la colonne (2), insérer "317" dans la colonne (6). (Applicable aux Nos ONU 2912, 2913, 2915, 2916, 2917, 2919, 2978, 3321, 3322, 3323 et 3332).

Pour les Nos ONU 1366, 1370, 2005, 2445, 3051, 3052, 3053 et 3076, insérer "320" dans la colonne (6).

No ONU 1010	Remplacer le texte en minuscule à la fin de la description dans la colonne (2) par :

" contenant plus de 40 % de butadiènes".

No ONU 1057	Remplacer " P205" par "P002" dans la colonne (8) et ajouter "PP84" dans la colonne (9a).

No ONU 1203	Supprimer "POUR MOTEURS D'AUTOMOBILES" dans la colonne (2).

No ONU 1389	Ajouter ", LIQUIDE" à la fin dans la colonne (2), remplacer “W2” par “W1” dans la colonne (3b) et (RID/ADR) supprimer "P403" dans la colonne (8).

No ONU 1392	Ajouter ", LIQUIDE" à la fin dans la colonne (2), remplacer “W2” par “W1” dans la colonne (3b) et (RID/ADR) supprimer "P403, IBC04" dans la colonne (8).

No ONU 1408	(RID/ADR) Insérer "B6" dans la colonne (9a).

No ONU 1420	Ajouter ", LIQUIDES" à la fin dans la colonne (2), remplacer “W2” par “W1” dans la colonne (3b) et (RID/ADR) remplacer "P403, IBC04" par "P402" dans la colonne (8).

No ONU 1422	Ajouter "LIQUIDES" après "ALLIAGES" dans la colonne (2), remplacer “W2” par “W1” dans la colonne (3b) et (RID/ADR) remplacer "P403, IBC04" par "P402" dans la colonne (8).

No ONU 1445	Ajouter ", SOLIDE" à la fin, dans la colonne (2).

No ONU 1447	Ajouter ", SOLIDE" à la fin, dans la colonne (2).

No ONU 1459	Ajouter "SOLIDE" à la fin, dans la colonne (2).

No ONU 1470	Ajouter ", SOLIDE" à la fin, dans la colonne (2).

No ONU 1578	Changer la casse de "SOLIDES solides" à la fin, dans la colonne (2).

No ONU 1579	Ajouter ", SOLIDE" à la fin, dans la colonne (2).

No ONU 1605	(RID/ADR) Remplacer "P601" par "P602" dans la colonne (8).

No ONU 1650	Ajouter ", SOLIDE" à la fin, dans la colonne (2).

No ONU 1680	Ajouter ", SOLIDE" à la fin, dans la colonne (2).

No ONU 1689	Ajouter ", SOLIDE" à la fin, dans la colonne (2)

No ONU 1690	Ajouter ", SOLIDE" à la fin, dans la colonne (2).

No ONU 1697	Ajouter ", SOLIDE" à la fin, dans la colonne (2) et remplacer « T1 » par « T2 » dans la colonne (3b) ainsi que « LQ17 » par « LQ18 » dans la colonne (7), (RID/ADR) “L4BN” par “SGAN” dans la colonne (12), (RID seulement) “CE5” par “CE19” dans la colonne (19).

No ONU 1701	Ajouter ", LIQUIDE" à la fin, dans la colonne (2).

No ONU 1709	Ajouter ", SOLIDE" à la fin, dans la colonne (2).

No ONU 1729	Remplacer“C3” par “C4” dans la colonne (3b) et “LQ22” par “LQ23” dans la colonne (7). (RID/ADR) Remplacer "P001 IBC02" par "P002 IBC08" dans la colonne (8), insérer "B2, B4" dans la colonne (9a),  remplacer “MP15” par “MP10” dans la colonne (9b),"T7" par "T3" et "TP2" par "TP33" dans les colonnes (10) et (11), respectivement et insérer “SGAN” avant “L4BN” dans la colonne (12). (RID seulement) Remplacer “CE6” par “CE10” dans la colonne (19).

No ONU 1742	Ajouter ", LIQUIDE" à la fin, dans la colonne (2).

No ONU 1743	Ajouter ", LIQUIDE" à la fin, dans la colonne (2).

No ONU 1744	Ajouter “PP82” dans la colonne (9a)

No ONU 1748 (GE III) Ajouter “PP85” dans la colonne (9a)

No ONU 1793	(RID/ADR) Remplacer"[IBC08] [IBC03]" par " IBC02 " dans  la colonne 8

No ONU 1805	Dans la colonne (2), remplacer ", LIQUIDE" par "EN SOLUTION"

No ONU 1811	Ajouter ", SOLIDE" à la fin, dans la colonne (2).

No ONU 1812	Ajouter ", SOLIDE" à la fin, dans la colonne (2).

No ONU 1843	Ajouter ", SOLIDE" à la fin, dans la colonne (2) et (RID/ADR) supprimer "T7" et "TP2" dans les colonnes (10) et (11) respectivement.

No ONU 1963	(RID/ADR) Ajouter "TP34" dans la colonne (11).

No ONU 1966	(RID/ADR) Ajouter "TP34" dans la colonne (11).

No ONU 2003	Supprimer.

No ONU 2014	supprimer "PP29" dans la colonne (9a).

No ONU 2074	Ajouter ", SOLIDE" à la fin, dans la colonne (2).

No ONU 2077	(RID/ADR) Remplacer "T3" et "TP1" par "T1" et "TP33" dans les colonnes (10) et (11) respectivement.

colonne (8)

No ONU 2208	Ajouter "313" et "314" dans la colonne (6) et (RID/ADR) "PP85" et "B13" dans la colonne (9a).

No ONU 2235	Ajouter ", LIQUIDES" à la fin, dans la colonne (2) et remplacer « T2 » par « T1 » dans la colonne (3b) ainsi que « LQ9 » par « LQ19 » dans la colonne (7). (RID/ADR) Remplacer “MP10” par “MP15” dans la colonne (9b), biffer “SGAN” dans la colonne (12) et “VW19/VV19” dans la colonne (17). (RID seulement) Remplacer “CE11” par “CE8”.

No ONU 2236	Ajouter ", LIQUIDE" à la fin, dans la colonne (2) et remplacer « T2 » par « T1 » dans la colonne (3b) ainsi que « LQ18 » par « LQ17 » dans la colonne (7). (RID/ADR) Remplacer “MP10” par “MP15” dans la colonne (9b) et biffer “SGAN” dans la colonne (12). (RID seulement) Remplacer “CE9” par “CE5”.

No ONU 2239	changer la casse de "SOLIDES solides" à la fin, dans la colonne (2). Biffer la rubrique « liquides ».

No ONU 2261	Changer la casse de "SOLIDES solides" à la fin, dans la colonne (2). Biffer la rubrique « liquides ».

No ONU 2305	(RID/ADR) ajouter "T3", "TP33" dans les colonnes (10) et (11) respectivement.

No ONU 2306	 Changer la casse de",  liquides" à la fin, dans la colonne (2) et biffer la rubriques « solides ».

No ONU 2315	Ajouter "LIQUIDES" à la fin, dans la colonne (2).

No ONU 2445	Ajouter "LIQUIDES" à la fin, dans la colonne (2).

No ONU 2446	Changer la casse de "SOLIDES solides" à la fin, dans la colonne (2) et biffer la rubrique « liquides ».

No ONU 2511	Première rubrique Supprimer "EN SOLUTION" dans la colonne (2). Supprimer la rubrique pour l'"ACIDE CHLORO-2 PROPIONIQUE SOLIDE".

No ONU 2552	Ajouter ", LIQUIDE" à la fin, dans la colonne (2).

No ONU 2662	Ajouter "SOLIDE" à la fin, dans la colonne (2).

No ONU 2669	Biffer la rubrique « solides ».

No ONU 2729	(RID/ADR) ajouter , "T1" et "TP33" dans les colonnes  (10) et (11) respectivement.

No ONU 2813	(RID/ADR) Pour les groupes d'emballage I, II et III, ajouter "PP83" dans la colonne (9).

No ONU 2814	Supprimer "274" et ajouter "318" dans la colonne (6).

No ONU 2823	(RID/ADR) Remplacer  "P001 IBC03 LP01" par "P002 IBC08 LP02" dans la colonne (8).

No ONU 2857	Modifier le nom dans la colonne (2) comme suit. "MACHINES FRIGORIFIQUES contenant des gaz non inflammables et non toxiques ou des solutions d'ammoniac (No ONU 2672)".

No ONU 2880	(GE III) Ajouter “PP85”dans la colonne (9a)

No ONU 2900	Ajouter "318" et supprimer "274" dans la colonne (6) et ajouter “BK1 BK2” dans la colonne (10).

No ONU 2937	Ajouter "LIQUIDE" dans la colonne (2).

No ONU 2956	Supprimer "181" dans la colonne (6).

No ONU 3049	Supprimer.

No ONU 3050	Supprimer.

No ONU 3052	(Rubrique “liquide” du RID/ADR) Ajouter "TP9" dans la colonne (11).

No ONU 3149	(RID/ADR) Ajouter "PP10" dans la colonne (9a).

No ONU 3176		(RID/ADR) Supprimer "TP9" dans la colonne (11) ([2 rubriques]).

No ONU 3203	Supprimer ([2 rubriques]).

No ONU 3207	Supprimer ([3 rubriques]).

No ONU 3276	Modifier le nom dans la colonne (2) comme suit: "NITRILES TOXIQUES LIQUIDES, N.S.A.". (3 rubriques)

No ONU 3278	Pour  les rubriques correspondant à l'état liquide, modifier le nom dans la colonne (2) comme suit: "COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ TOXIQUE, LIQUIDE, N.S.A.". (3 rubriques) Biffer les rubriques correspondant à l’état solide.

No ONU 3280	Pour les rubriques correspondant à l’état liquide, Modifier le nom dans la colonne (2) comme suit: "COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ARSENIC, LIQUIDE, N.S.A.". (3 rubriques) Biffer les rubriques correspondant à l’état solide.

No ONU 3281	Pour les rubriques correspondant à l’état liquide, Modifier le nom dans la colonne (2) comme suit: "MÉTAUX-CARBONYLES, LIQUIDES, N.S.A.". (3 rubriques) Biffer les rubriques correspondant à l’état solide.

No ONU 3282	Pour les rubriques correspondant à l’état liquide, Modifier le nom dans la colonne (2) comme suit: "COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE TOXIQUE, LIQUIDE, N.S.A.". (3 rubriques) Biffer les rubriques correspondant à l’état solide.

No ONU 3283	Modifier le nom dans la colonne (2) comme suit: "COMPOSÉ DU SÉLÉNIUM, SOLIDE, N.S.A.". (3 rubriques)

No ONU 3315	Dans la colonne (2), supprimer "liquide ou solide".

No ONU 3372	Supprimer (3 entrées).

No ONU 3373	Dans la colonne (2), insérer "CLINIQUES ou" après "ÉCHANTILLONS" et ajouter "319" dans la colonne (6).

No ONU 3375	Supprimer "306" dans la colonne (6).

No ONU 3378	(GE III) Biffer “PP84” et “, B13” dans la colonne (9a) et ajouter “BK1 BK2” dans la colonne (10).

Assigner "TP9" à toutes les rubriques "N.S.A", groupe d'emballage I,  appartenant aux classes 4.2, 6.1 et 8, auxquelles un code T a été affecté dans la colonne (10).

Modifier les rubriques suivantes comme suit:

| No ONU | N Nom et description | Classe | Code de classification | Groupe d’emballage | Étiquettes | Disposition spéciale | Quantités limitées | Emballage | Citernes mobiles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Instruction d'emballage | Disposition spéciale d’emballage | Dispositions pour l’emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 1597 | DINITROBENZÈNES LIQUIDES | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 |
| 1597 | DINITROBENZÈNES LIQUIDES | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T7 | TP2 |
| 1656 | CHLORHYDRATE DE NICOTINE LIQUIDE ou EN SOLUTION | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 43 | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  |
| 1656 | CHLORHYDRATE DE NICOTINE LIQUIDE ou EN SOLUTION | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 43 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 |  |  |
| 1658 | SULFATE DE NICOTINE EN SOLUTION | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 |
| 1658 | SULFATE DE NICOTINE EN SOLUTION | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T7 | TP2 |
| 1748 | HYPOCHLORITE DE CALCIUM SEC ou HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SEC contenant plus de 39% de chlore actif (8,8% d'oxygène actif) | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 313 314 589 | LQ11 | P002 IBC08 | PP85 B4, B13 | MP10 |  |  |
| 1748 | HYPOCHLORITE DE CALCIUM SEC ou HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SEC contenant plus de 39% de chlore actif (8,8% d'oxygène actif) | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 316 589 | LQ12 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  |
| 1835 | HYDROXYDE DE TÉTRAMÉTHYL-AMMONIUM, EN SOLUTION | 8 | C7 | II | 8 |  | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 |
| 1835 | HYDROXYDE DE TÉTRAMÉTHYL-AMMONIUM, EN SOLUTION | 8 | C7 | III | 8 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T7 | TP2 |
| 1938 | ACIDE BROMACÉTIQUE EN SOLUTION | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 |
| 1938 | ACIDE BROMACÉTIQUE EN SOLUTION | 8 | C3 | III | 8 |  | LQ19 | P001 IBC02 LP01 R001 |  | MP15 | T7 | TP2 |
| 2669 | CHLOROCRÉSOLS EN SOLUTION | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 |
| 2669 | CHLOROCRÉSOLS EN SOLUTION | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T7 | TP2 |
| 2880 | HYPOCHLORITE DE CALCIUM HYDRATÉ ou HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE HYDRATÉ avec au moins 5,5% mais au plus 16% d'eau | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 313 314 | LQ11 | P002 IBC08 | PP85 B4, B13 | MP10 |  |  |
| 2880 | HYPOCHLORITE DE CALCIUM HYDRATÉ ou HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE HYDRATÉ avec au moins 5,5% mais au plus 16% d'eau | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 316 | LQ12 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  |

Ajouter les nouvelles rubriques suivantes:

(Nota: Lorsque deux numéros ONU sont indiqués dans la colonne (1) du tableau ci-dessous, celui en italique (donné uniquement pour référence) correspond à une rubrique existante dans la liste des marchandises dangereuses pour la même matière à l'état liquide, solide ou en solution.

| No ONU | N Nom et description | Classe | Code de classification | Groupe d’emballage | Étiquettes | Disposition spéciale | Quantités limitées | Emballage | Citernes mobiles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Instruction d'emballage | Disposition spéciale d’emballage | Dispositions pour l’emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3377 | PERBORATE DE SODIUM MONOHYDRATÉ | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | [MP2] [MP10] | T1 BK1 BK2 | TP33 |
| 3378 | CARBONATE DE SODIUM PEROXYHYDRATÉ | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 | P002 IBC08 | B4 | [MP2] [MP10] | T3 BK1 BK2 | TP33 |
| 3378 | CARBONATE DE SODIUM PEROXYHYDRATÉ | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | P002 IBC08 LP02 | B3 BK1 BK2 | [MP2] [MP10] | T1 BK1 BK2 | TP33 |
| 3379 | LIQUIDE EXPLOSIBLE DÉSENSIBILISÉ, N.S.A | 3 | D | I | 3 | 274 311 | [LQ0] [LQ3] | P099 |  | MP2 |  |  |
| 3380 | SOLIDE EXPLOSIBLE DÉSENSIBILISÉ, N.S.A | 4.1 | D | I | 4.1 | 274 311 | LQ0 | P099 |  | MP2 |  |  |
| 3381 | LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50 | 6.1 | [T1] [T4] | I | 6.1 | 274 | LQ0 | P601 |  | [MP8] [MP17] | T22 | TP2 TP9 TP13 |
| 3382 | LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50 | 6.1 | [T1] [T4] | I | 6.1 | 274 | LQ0 | P602 |  | [MP8] [MP17] | T20 | TP2 TP9 TP13 |
| 3383 | LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, INFLAMMABLE, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50 | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 274 | LQ0 | P601 |  | [MP8] [MP17] | T22 | TP2 TP9 TP13 |
| 3384 | LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, INFLAMMABLE, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 1 000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50 | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 274 | LQ0 | P602 |  | MP8 MP17 | T20 | TP2 TP9 TP13 |

| Citernes ADR | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de transport | Numéro d’identification du danger | No ONU | Nom et description (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code citerne | Dispositions spéciales |  |  | Colis | Vrac | Chargement, déchargement et manutention | Exploitation |  |  |  |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |  |
| [SGAN] [SGAV] | TU3 | AT | 3 |  | [VV8] | CV24 |  | 50 | 3377 | PERBORATE DE SODIUM MONOHYDRATÉ |
| [SGAN] [SGAV] | TU3 | AT | 2 | V11 | [VV8] | CV24 |  | 50 | 3378 | CARBONATE DE SODIUM PEROXYHYDRATÉ |
| [SGAN] [SGAV] | TU3 | AT | 3 |  | [VV8] | CV24 |  | 50 | 3378 | CARBONATE DE SODIUM PEROXYHYDRATÉ |
|  |  |  | 1 |  |  |  | S2 S20 | (RID 33) | 3379 | LIQUIDE EXPLOSIBLE DÉSENSIBILISÉ, N.S.A |
|  |  |  | 1 |  |  |  | S17 | (RID ?) | 3380 | SOLIDE EXPLOSIBLE DÉSENSIBILISÉ, N.S.A |
| L10CH | TU14 TU15 TE1 TE19 TE21 | AT | 1 |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S17 | 66 | 3381 | LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50 |
| L10CH | TU14 TU15 TE1 TE19 TE21 | AT | 1 |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S17 | 66 | 3382 | LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50 |
| [L10CH] [L15CH] [L15DH(+)] | TU14 TU15 TE1 TE19 TE21 | FL | [0] [1] |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S17 | 663 | 3383 | LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, INFLAMMABLE, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50 |
| [L10CH] [L15CH] [L15DH(+)] | TU14 TU15 TE1 TE19 TE21 | FL | [0] [1] |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S17 | 663 | 3384 | LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, INFLAMMABLE, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 1 000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50 |

| No ONU | N Nom et description | Classe | Code de classification | Groupe d’emballage | Étiquettes | Disposition spéciale | Quantités limitées | Emballage | Citernes mobiles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Instruction d'emballage | Disposition spéciale d’emballage | Dispositions pour l’emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3385 | LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, HYDRORÉACTIF, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50 | 6.1 | TW1 | I | 6.1 +4.3 | 274 | LQ0 | P601 |  | MP8 MP17 | T22 | TP2 TP9 TP13 |
| 3386 | LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, HYDRORÉACTIF, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 1 000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50 | 6.1 | TW1 | I | 6.1 +4.3 | 274 | LQ0 | P602 |  | MP8 MP17 | T20 | TP2 TP9 TP13 |
| 3387 | LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, COMBURANT, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50 | 6.1 | TO1 | I | 6.1 +5.1 | 274 | LQ0 | P601 |  | MP8 MP17 | T22 | TP2 TP9 TP13 |
| 3388 | LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, COMBURANT, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 1 000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50 | 6.1 | TO1 | I | 6.1 +5.1 | 274 | LQ0 | P602 |  | MP8 MP17 | T20 | TP2 TP9 TP13 |
| 3389 | LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, CORROSIF, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50 | 6.1 | [TC1] [TC3] | I | 6.1 +8 | 274 | LQ0 | P601 |  | MP8 MP17 | T22 | TP2 TP9 TP13 |
| 3390 | LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, CORROSIF, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50 | 6.1 | [TC1] [TC3] | I | 6.1 +8 | 274 | LQ0 | P602 |  | MP8 MP17 | T20 | TP2 TP9 TP13 |
| 3391 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE PYROPHORIQUE | 4.2 | [S5] | I | 4.2 | 274 | LQ0 | P404 | PP86 | MP2 | T21 | TP7 TP33 |

| Citernes ADR | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de transport | Numéro d’identification du danger | No ONU | Nom et description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code citerne | Dispositions spéciales |  |  | Colis | Vrac | Chargement, déchargement et manutention | Exploitation |  |  |  |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L10CH | TU14 TU15 TE1 TE19 TE21 | AT | 1 |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S17 | 623 | 3385 | LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, HYDRORÉACTIF, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50 |
| L10CH | TU14 TU15 TE1 TE19 TE21 | AT | 1 |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S17 | 623 | 3386 | LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, HYDRORÉACTIF, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 1 000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50 |
| L10CH | TU14 TU15 TE1 TE19 TE21 | AT | 1 |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S17 | 665 | 3387 | LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, COMBURANT, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50 |
| L10CH | TU14 TU15 TE1 TE19 TE21 | AT | 1 |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S17 | 665 | 3388 | LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, COMBURANT, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 1 000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50 |
| L10CH | TU14 TU15 TE1 TE19 TE21 | AT | 1 |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S17 | 668 | 3389 | LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, CORROSIF, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50 |
| L10CH | TU14 TU15 TE1 TE19 TE21 | AT | 1 |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S17 | 668 | 3390 | LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, CORROSIF, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supé-rieure ou égale à 10 CL50 |
| [L21DH] | [TU4 TU14 TU22 TC1 TE1 TE21 TM1] | [AT] | 0 | V1 |  |  | S20 | 333 | 3391 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE PYROPHORIQUE |

| No ONU | N Nom et description | Classe | Code de classification | Groupe d’emballage | Étiquettes | Disposition spéciale | Quantités limitées | Emballage | Citernes mobiles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Instruction d'emballage | Disposition spéciale d’emballage | Dispositions pour l’emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3392 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE PYROPHORIQUE | 4.2 | [S5] | I | 4.2 | 274 | LQ0 | P400 | PP86 | MP2 | T21 | TP2 TP7 |
| 3393 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE PYROPHORIQUE, HYDRORÉACTIVE | 4.2 | SW | I | 4.2 +4.3 | 274 | LQ0 | P404 | PP86 | MP2 | T21 | TP7 TP33 |
| 3394 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE PYROPHORIQUE, HYDRORÉACTIVE | 4.2 | SW | I | 4.2 +4.3 | 274 | LQ0 | P400 | PP86 | MP2 | T21 | TP2 TP7 |
| 3395 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 274 | LQ0 | P403 |  | MP2 | T9 | TP7 TP33 |
| 3395 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 274 | LQ11 | P410 IBC04 |  | MP14 | T3 | TP33 |
| 3395 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 274 | LQ12 | P410 IBC06 |  | MP14 | T1 | TP33 |
| 3396 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE | 4.3 | WF2 | I | 4.3 +4.1 | 274 | LQ0 | P403 |  | MP2 | T9 | TP7 TP33 |
| 3396 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE | 4.3 | WF2 | II | 4.3 +4.1 | 274 | LQ11 | P410 IBC04 |  | MP14 | T3 | TP33 |
| 3396 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE | 4.3 | WF2 | III | 4.3 +4.1 | 274 | LQ12 | P410 IBC06 |  | MP14 | T1 | TP33 |
| 3397 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, AUTO-ÉCHAUFFANTE | 4.3 | WS | I | 4.3 +4.2 | 274 | LQ0 | P403 |  | MP2 | T9 | TP7 TP33 |
| 3397 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, AUTO-ÉCHAUFFANTE | 4.3 | WS | II | 4.3 +4.2 | 274 | LQ11 | P410 IBC04 |  | MP14 | T3 | TP33 |
| 3397 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, AUTO-ÉCHAUFFANTE | 4.3 | WS | III | 4.3 +4.2 | 274 | LQ12 | P410 IBC06 |  | MP14 | T1 | TP33 |
| 3398 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVE | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 274 | LQ0 | P402 |  | MP2 | T13 | TP2 TP7 |
| 3398 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVE | 4.3 | W1 | II | 4.3 | 274 | LQ10 | P001 IBC01 |  | MP15 | T7 | TP2 TP7 |
| 3398 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVE | 4.3 | W1 | III | 4.3 | 274 | LQ13 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 TP7 |
| 3399 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE | 4.3 | WF1 | I | 4.3 +3 | 274 | LQ0 | P402 |  | MP2 | T13 | TP2 TP7 |

| Citernes ADR | Véhicule pour transport en citernes | Catégorie de transport | Dispositions spéciales de transport | Numéro d’iden-tification du danger | No ONU | Nom et description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code citerne | Dispositions spéciales |  |  | Colis | Vrac | Chargement, déchargement et manutention | Exploita-tion |  |  |  |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L21DH | [TU4] TU14 [TU22] TC1 TE1 TE21 TM1 | AT | 0 | V1 |  |  | S20 | 333 | 3392 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE PYROPHORIQUE |
| L21DH | TU4 TU14 TU22 TC1 TE1 TE21 TM1 | AT | 0 | V1 |  |  | S20 | X333 | 3393 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE PYROPHORIQUE, HYDRORÉACTIVE |
| L21DH | TU4 TU14 TU22 TC1 TE1 TE21 TM1 | AT | 0 | V1 |  |  | S20 | X333 | 3394 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE PYROPHORIQUE, HYDRORÉACTIVE |
| [?] | [?] | AT | [0] [1] | V1 |  | CV23 | S20 | X423 | 3395 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE |
| SGAN |  | AT | [0] [2] | V1 [V12] | [VV3] [VV5] [VV7] | CV23 |  | 423 | 3395 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE |
| SGAN |  | AT | [0] [3] | V1 | [VV1] [VV5] [VV7] | CV23 |  | 423 | 3395 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE |
| [?] | [?] | FL | 0 | V1 |  | CV23 |  | X423 | 3396 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE |
| [?] | [?] | FL | 0 | V1 |  | CV23 |  | 423 | 3396 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE |
| [?] | [?] | FL | 0 | V1 V12 |  | CV23 |  | 423 | 3396 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE |
| [?] | [?] | AT | 1 | V1 |  | CV23 | S20 | X423 | 3397 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, AUTO-ÉCHAUFFANTE |
| SGAN |  | AT | 2 | V1 |  | CV23 |  | 423 | 3397 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, AUTO-ÉCHAUFFANTE |
| SGAN |  | AT | 3 | V1 | VV5 | CV23 |  | 423 | 3397 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, AUTO-ÉCHAUFFANTE |
| L10DH | TU14 TE1 TE21 TM2 | AT | 0 | V1 |  | CV23 | S20 | X323 | 3398 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVE |
| L4DH | TU14 TE1 TE21 TM2 | AT | 0 | V1 |  | CV23 |  | 323 | 3398 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVE |
| L4DH | TU14 TE1 TE21 TM2 | AT | 0 | V1 |  | CV23 |  | 323 | 3398 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVE |
| L10DH | TU4 TU14 TU22 TE1 TE21 TM2 | FL | 0 | V1 |  | CV23 | S2 S20 | X323 | 3399 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE |

| No ONU | N Nom et description | Classe | Code de classification | Groupe d’emballage | Étiquettes | Disposition spéciale | Quantités limitées | Emballage | Citernes mobiles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Instruction d'emballage | Disposition spéciale d’emballage | Dispositions pour l’emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3399 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE | 4.3 | WF1 | II | 4.3 +3 | 274 | LQ10 | P001 IBC01 |  | MP15 | T7 | TP2 TP7 |
| 3399 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE | 4.3 | WF1 | III | 4.3 +3 | 274 | LQ13 | P001 IBC02 R001 |  | MP15 | T7 | TP2 TP7 |
| 3400 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE AUTO- ÉCHAUFFANTE | 4.2 | [S5] | II | 4.2 | 274 | LQ18 | P410 IBC06 |  | MP14 | T3 | TP33 |
| 3400 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE AUTO- ÉCHAUFFANTE | 4.2 | [S5] | III | 4.2 | 274 | LQ11 | P002 IBC08 |  | MP14 | T1 | TP33 |
| 3401 1389 | AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINS, SOLIDE | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 182 | LQ0 | P403 |  | MP2 | T9 | TP7 TP33 |
| 3402 1392 | AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINO- TERREUX, SOLIDE | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 183 | LQ0 | P403 |  | MP2 | T9 | TP7 TP33 |
| 3403 1420 | ALLIAGES MÉTALLIQUES DE POTASSIUM, SOLIDES | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 | P403 |  | MP2 | T9 | TP7 TP33 |
| 3404 1422 | ALLIAGES DE POTASSIUM ET SODIUM, SOLIDES | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 | P403 |  | MP2 | T9 | TP7 TP33 |
| 3405 1445 | CHLORATE DE BARYUM EN SOLUTION | 5.1 | OT1 | II | 5.1 +6.1 |  | LQ10 | P504 IBC02 |  | MP2 | T4 | TP1 |
| 3405 1445 | CHLORATE DE BARYUM EN SOLUTION | 5.1 | OT1 | III | 5.1 +6.1 |  | LQ13 | P001 IBC02 |  | MP2 | T4 | TP1 |
| 3406 1447 | PERCHLORATE DE BARYUM EN SOLUTION | 5.1 | OT1 | II | 5.1 +6.1 |  | LQ10 | P504 IBC02 |  | MP2 | T4 | TP1 |
| 3406 1447 | PERCHLORATE DE BARYUM EN SOLUTION | 5.1 | OT1 | III | 5.1 +6.1 |  | LQ13 | P001 IBC02 |  | MP2 | T4 | TP1 |
| 3407 1459 | CHLORATE ET CHLORURE DE MAGNÉSIUM EN MÉLANGE, EN SOLUTION | 5.1 | O1 | II | 5.1 |  | LQ10 | P504 IBC02 |  | MP2 | T4 | TP1 |
| 3407 1459 | CHLORATE ET CHLORURE DE MAGNÉSIUM EN MÉLANGE, EN SOLUTION | 5.1 | O1 | III | 5.1 |  | LQ13 | P504 IBC02 |  | MP2 | T4 | TP1 |
| 3408 1470 | PERCHLORATE DE PLOMB EN SOLUTION | 5.1 | OT1 | II | 5.1 +6.1 |  | LQ10 | P504 IBC02 |  | MP2 | T4 | TP1 |
| 3408 1470 | PERCHLORATE DE PLOMB EN SOLUTION | 5.1 | OT1 | III | 5.1 +6.1 |  | LQ13 | P001 IBC02 |  | MP2 | T4 | TP1 |
| 3409 1578 | CHLORONITRO-BENZÈNES, LIQUIDES | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 |
| 3410 1579 | CHLORHYDRATE DE CHLORO-4 o-TOLUIDINE EN SOLUTION | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 |
| 3411 1650 | bêta-NAPHTYLAMINE EN SOLUTION | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 |
| 3411 1650 | bêta-NAPHTYLAMINE EN SOLUTION | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 |

| Citernes ADR | Véhicule pour transport en citernes | Caté-gorie de trans-port | Dispositions spéciales de transport | Numéro d’iden-tification du danger | No ONU | Nom et description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code citerne | Dispositions spéciales |  |  | Colis | Vrac | Chargement, déchargement et manutention | Exploita-tion |  |  |  |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L4DH | TU4 TU14 TU22 TE1 TE21 TM2 | FL | 0 | V1 |  | CV23 | S2 | 323 | 3399 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE |
| L4DH | TU14 TE1 TE21 TM2 | FL | 0 | V1 |  | CV23 | S2 | 323 | 3399 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE |
| [SGAV] [SGAN] |  | AT | 2 | V1 V12 |  |  |  | 40 | 3400 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE AUTO- ÉCHAUFFANTE |
| [SGAV] [SGAN] |  | AT | 3 | V1 | [VV4] |  |  | 40 | 3400 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE AUTO- ÉCHAUFFANTE |
| L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | AT | 1 | V1 |  | CV23 | S20 | X423 | 3401 1389 | AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINS, SOLIDE |
| L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | AT | 1 | V1 |  | CV23 | S20 | X423 | 3402 1392 | AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINO- TERREUX, SOLIDE |
| L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | AT | 1 | V1 |  | CV23 | S20 | X423 | 3403 1420 | ALLIAGES MÉTALLIQUES DE POTASSIUM, SOLIDES |
| L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | AT | 1 | V1 |  | CV23 | S20 | X423 | 3404 1422 | ALLIAGES DE POTASSIUM ET SODIUM, SOLIDES |
| L4BN | TU3 | AT | 2 |  |  | CV24 CV28 |  | 56 | 3405 1445 | CHLORATE DE BARYUM EN SOLUTION |
| LGBV | TU3 | AT | 3 |  |  | CV24 CV28 |  | 56 | 3405 1445 | CHLORATE DE BARYUM EN SOLUTION |
| L4BN | TU3 | AT | 2 |  |  | CV24 CV28 |  | 56 | 3406 1447 | PERCHLORATE DE BARYUM EN SOLUTION |
| LGBV | TU3 | AT | 3 |  |  | CV24 CV28 |  | 56 | 3406 1447 | PERCHLORATE DE BARYUM EN SOLUTION |
| L4BN | TU3 | AT | 2 |  |  | CV24 |  | 50 | 3407 1459 | CHLORATE ET CHLORURE DE MAGNÉSIUM EN MÉLANGE, EN SOLUTION |
| LGBV | TU3 | AT | 3 |  |  | CV24 |  | 50 | 3407 1459 | CHLORATE ET CHLORURE DE MAGNÉSIUM EN MÉLANGE, EN SOLUTION |
| L4BN | TU3 | AT | 2 |  |  | CV24 CV28 |  | 56 | 3408 1470 | PERCHLORATE DE PLOMB EN SOLUTION |
| LGBV | TU3 | AT | 3 |  |  | CV24 CV28 |  | 56 | 3408 1470 | PERCHLORATE DE PLOMB EN SOLUTION |
| L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3409 1578 | CHLORONITRO-BENZÈNES, LIQUIDES |
| L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3410 1579 | CHLORHYDRATE DE CHLORO-4 o-TOLUIDINE EN SOLUTION |
| L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3411 1650 | bêta-NAPHTYLAMINE EN SOLUTION |
| L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3411 1650 | bêta-NAPHTYLAMINE EN SOLUTION |

| No ONU | N Nom et description | Classe | Code de classification | Groupe d’emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limi-tées | Emballage | Citernes mobiles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Instruction d'emballage | Disposition spéciale d’emballage | Dispositions pour l’emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3413 1680 | CYANURE DE POTASSIUM EN SOLUTION | 6.1 | T4 | I | 6.1 |  | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP13 |
| 3413 1680 | CYANURE DE POTASSIUM EN SOLUTION | 6.1 | T4 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 3413 1680 | CYANURE DE POTASSIUM EN SOLUTION | 6.1 | T4 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T7 | TP2 TP13 TP28 |
| 3414 1689 | CYANURE DE SODIUM EN SOLUTION | 6.1 | T4 | I | 6.1 |  | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP13 |
| 3414 1689 | CYANURE DE SODIUM EN SOLUTION | 6.1 | T4 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 3414 1689 | CYANURE DE SODIUM EN SOLUTION | 6.1 | T4 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T7 | TP2 TP13 TP28 |
| 3415 1690 | FLUORURE DE SODIUM EN SOLUTION | 6.1 | T4 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 |
| 3416 1697 | CHLOROACÉTOPHÉNONE, LIQUIDE | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 TP13 |
| 3417 1701 | BROMURE DE XYLYLE, SOLIDE | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 |
| 3418 1709 | m-TOLUYLÈNE-DIAMINE EN SOLUTION | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 |
| 3419 1742 | COMPLEXE DE TRIFLUORURE DE BORE ET D'ACIDE ACÉTIQUE, SOLIDE | 8 | C4 | II | 8 |  | LQ23 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 |
| 3420 1743 | COMPLEXE DE TRIFLUORURE DE BORE ET D'ACIDE PROPIONIQUE, SOLIDE | 8 | C4 | II | 8 |  | LQ23 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 |
| 3421 1811 | HYDROGÉNO-DIFLUORURE DE POTASSIUM EN SOLUTION | 8 | CT1 | II | 8 +6.1 |  | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 |
| 3421 1811 | HYDROGÉNODIFLUORURE DE POTASSIUM EN SOLUTION | 8 | CT1 | III | 8 +6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 |  | MP15 | T4 | TP1 |
| 3422 1812 | FLUORURE DE POTASSIUM EN SOLUTION | 6.1 | T4 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 |
| 3423 1835 | HYDROXYDE DE TÉTRA-MÉTHYLAMMONIUM, SOLIDE | 8 | C8 | II | 8 |  | LQ24 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 |
| 3424 1843 | DINITRO-o-CRÉSATE D'AMMONIUM EN SOLUTION | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 |
| 3424 1843 | DINITRO-o-CRÉSATE D'AMMONIUM EN SOLUTION | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 |
| 3425 1938 | ACIDE BROMACÉTIQUE SOLIDE | 8 | C4 | II | 8 |  | LQ23 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 |
| 3426 2074 | ACRYLAMIDE EN SOLUTION | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 |
| 3427 2235 | CHLORURES DE CHLOROBENZYLE, SOLIDES | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 |

| Citernes ADR | Véhicule pour transport en citernes | Caté-gorie de trans-port | Dispositions spéciales de transport | Numéro d’iden-tification du danger | No ONU | Nom et description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code citerne | Dispositions spéciales |  |  | Colis | Vrac | Chargement, déchargement et manutention | Exploita-tion |  |  |  |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| L10CH | TU14 TU15 TE1 TE19 TE21 | AT | 1 |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S17 | 66 | 3413 1680 | CYANURE DE POTASSIUM EN SOLUTION |
| L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3413 1680 | CYANURE DE POTASSIUM EN SOLUTION |
| L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3413 1680 | CYANURE DE POTASSIUM EN SOLUTION |
| L10CH | TU14 TU15 TE1 TE19 TE21 | AT | 1 |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S17 | 66 | 3414 1689 | CYANURE DE SODIUM EN SOLUTION |
| L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3414 1689 | CYANURE DE SODIUM EN SOLUTION |
| L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3414 1689 | CYANURE DE SODIUM EN SOLUTION |
| L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3415 1690 | FLUORURE DE SODIUM EN SOLUTION |
| L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3416 1697 | CHLOROACÉTOPHÉNONE, LIQUIDE |
| SGAH L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3417 1701 | BROMURE DE XYLYLE, SOLIDE |
| L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3418 1709 | m-TOLUYLÈNE-DIAMINE EN SOLUTION |
| SGAN L4BN |  | AT | 2 | V11 |  |  |  | 80 | 3419 1742 | COMPLEXE DE TRIFLUORURE DE BORE ET D'ACIDE ACÉTIQUE, SOLIDE |
| SGAN L4BN |  | AT | 2 | V11 |  |  |  | 80 | 3420 1743 | COMPLEXE DE TRIFLUORURE DE BORE ET D'ACIDE PROPIONIQUE, SOLIDE |
| L4DH | TU14 TE21 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 |  | 86 | 3421 1811 | HYDROGÉNO-DIFLUORURE DE POTASSIUM EN SOLUTION |
| L4DH | TU14 TE21 | AT | 3 |  |  | CV13 CV28 |  | 86 | 3421 1811 | HYDROGÉNODIFLUORURE DE POTASSIUM EN SOLUTION |
| L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3422 1812 | FLUORURE DE POTASSIUM EN SOLUTION |
| SGAN L4BN |  | AT | 2 | V11 |  |  |  | 80 | 3423 1835 | HYDROXYDE DE TÉTRAMÉTHYLAMMONIUM, SOLIDE |
| L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3424 1843 | DINITRO-o-CRÉSATE D'AMMONIUM EN SOLUTION |
| L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3424 1843 | DINITRO-o-CRÉSATE D'AMMONIUM EN SOLUTION |
| SGAN |  | AT | 2 | V11 |  |  |  | 80 | 3425 1938 | ACIDE BROMACÉTIQUE SOLIDE |
| L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3426 2074 | ACRYLAMIDE EN SOLUTION |
| SGAH L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 |  | VV9b | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3427 2235 | CHLORURES DE CHLOROBENZYLE, SOLIDES |

| No ONU | N Nom et description | Classe | Code de classification | Groupe d’emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage | Citernes mobiles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Instruction d'emballage | Dispositions spéciales d’emballage | Dispositions pour l’emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3428 2236 | ISOCYANATE DE CHLORO-3 MÉTHYL-4 PHÉNYLE, SOLIDE | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 |
| 3429 2239 | CHLORO-TOLUIDINES LIQUIDES | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 |
| 3430 2261 | XYLÉNOLS LIQUIDES | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 |
| 3431 2306 | FLUORURES DE NITRO-BENZYLIDYNE, SOLIDES | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 |
| 3432 2315 | DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES | 9 | M2 | II | 9 | 305 | LQ25 | P906 IBC08 | [B4] | MP10 | T3 | TP33 |
| 3433 2445 | ALKYLLITHIUMS SOLIDES | 4.2 | SW | I | 4.2 +4.3 | 320 | LQ0 | P400 |  | MP2 | T21 | TP7 TP33 |
| 3434 2446 | NITROCRÉSOLS LIQUIDES | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 |
| 3435 2662 | HYDROQUINONE EN SOLUTION | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 |
| 3436 2552 | HYDRATE D'HEXA-FLUOROACÉTONE, SOLIDE | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 |
| 3437 2669 | CHLOROCRÉSOLS SOLIDES | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 |
| 3438 2937 | ALCOOL alpha-MÉTHYL-BENZYLIQUE SOLIDE | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 |
| 3439 3276 | NITRILES TOXIQUES, SOLIDES, N.S.A. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 274 | LQ0 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | TP9 TP33 |
| 3439 3276 | NITRILES TOXIQUES, SOLIDES, N.S.A. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 274 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 |
| 3439 3276 | NITRILES TOXIQUES, SOLIDES, N.S.A. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 274 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 |
| 3440 3283 | COMPOSÉS DU SÉLÉNIUM, LIQUIDES, N.S.A. | 6.1 | T4 | I | 6.1 |  | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 |
| 3440 3283 | COMPOSÉS DU SÉLÉNIUM, LIQUIDES, N.S.A. | 6.1 | T4 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | TP2 TP27 |
| 3440 3283 | COMPOSÉS DU SÉLÉNIUM, LIQUIDES, N.S.A. | 6.1 | T4 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 |  | MP15 | T7 | TP1 TP28 |
| 3468 | HYDROGÈNE DANS UN DISPOSITIF DE STOCKAGE À HYDRURE MÉTALLIQUE | 2 | 2F |  | 2.1 | 321 | LQ0 | P099 |  | MP9 |  |  |

| Citernes ADR | Véhicule pour transport en citernes | Caté-gorie de trans-port | Dispositions spéciales de transport | Numéro d’iden-tification du danger | No ONU | Nom et description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code citerne | Dispositions spéciales |  |  | Colis | Vrac | Chargement, déchargement et manutention | Exploita-tion |  |  |  |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| SGAH L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3428 2236 | ISOCYANATE DE CHLORO-3 MÉTHYL-4 PHÉNYLE, SOLIDE |
| L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3429 2239 | CHLORO-TOLUIDINES LIQUIDES |
| L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3430 2261 | XYLÉNOLS LIQUIDES |
| SGAH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3431 2306 | FLUORURES DE NITRO-BENZYLIDYNE, SOLIDES |
| S4AH L4BH | TU15 TE1 TE15 | AT | 0 | V1 |  | CV1 CV13 CV28 | S19 | 90 | 3432 2315 | DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES |
| L21DH | TU4 TU14 TU22 TC1 TE1 TE21 TM1 | AT | 0 | V1 |  |  | S20 | X333 | 3433 2445 | ALKYLLITHIUMS SOLIDES |
| L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3434 2446 | NITROCRÉSOLS LIQUIDES |
| L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3435 2662 | HYDROQUINONE EN SOLUTION |
| SGAH L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3436 2552 | HYDRATE D'HEXA-FLUOROACÉTONE, SOLIDE |
| SGAH L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3437 2669 | CHLOROCRÉSOLS SOLIDES |
| SGAH [L4BH] | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 |  | VV9b | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3438 2937 | ALCOOL alpha-MÉTHYL-BENZYLIQUE SOLIDE |
| S10AH [L10CH] | [TU14] TU15 TE1 TE19 [TE21] | AT | 1 | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S17 | 66 | 3439 3276 | NITRILES TOXIQUES, SOLIDES, N.S.A. |
| SGAH L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3439 3276 | NITRILES TOXIQUES, SOLIDES, N.S.A. |
| SGAH [L4BH] | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 | V11 | VV9b | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3439 3276 | NITRILES TOXIQUES, SOLIDES, N.S.A. |
| L10CH | TU14 TU15 TE1 TE19 TE21 | AT | 1 |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S17 | 66 | 3440 3283 | COMPOSÉS DU SÉLÉNIUM, LIQUIDES, N.S.A. |
| L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3440 3283 | COMPOSÉS DU SÉLÉNIUM, LIQUIDES, N.S.A. |
| L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3440 3283 | COMPOSÉS DU SÉLÉNIUM, LIQUIDES, N.S.A. |
|  |  |  | 2 | V7 |  | CV9 CV10 | S2 S20 | 23[9] | 3468 | HYDROGÈNE DANS UN DISPOSITIF DE STOCKAGE À HYDRURE MÉTALLIQUE |

Ajouter les nouvelles rubriques suivantes pour l'état solide des matières assignées jusqu'à présent aux Nos ONU indiqués en italique dans la colonne (1) du tableau ci-dessous:

| No ONU | N Nom et description | Classe | Code de classification | Groupe d’emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage | Citernes mobiles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Instruction d'emballage | Dispositions spéciales d’emballage | Dispositions pour l’emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1) | (3a) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) |
| 3441 1577 | CHLORODINITRO-BENZÈNES SOLIDES | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 |
| 3442 1590 | DICHLORANILINES SOLIDES | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 |
| 3443 1597 | DINITROBENZÈNES SOLIDES | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 |
| 3444 1656 | CHLORHYDRATE DE NICOTINE SOLIDE | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 |
| 3445 1658 | SULFATE DE NICOTINE SOLIDE | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 |
| 3446 1664 | NITROTOLUÈNES SOLIDES | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 |
| 3447 1665 | NITROXYLÈNES SOLIDES | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 |
| 3448 1693 | MATIÈRE SOLIDE SERVANT À LA PRODUCTION DE GAZ LACRYMOGÈNES, N.S.A. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 274 | LQ0 | P002 |  | MP18 | T6 | TP9 TP33 |
| 3448 1693 | MATIÈRE SOLIDE SERVANT À LA PRODUCTION DE GAZ LACRYMOGÈNES, N.S.A. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 274 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 |
| 3449 1694 | CYANURES DE BROMOBENZYLE SOLIDES | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 138 | LQ0 | P002 |  | MP18 | T6 | TP33 |
| 3450 1699 | DIPHÉNYL-CHLOROARSINE SOLIDE | 6.1 | T3 | I | 6.1 |  | LQ0 | P002 IBC07 | B1 | MP18 | T6 | TP33 |
| 3451 1708 | TOLUIDINES SOLIDES | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 |
| 3452 1711 | XYLIDINES SOLIDES | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 |
| 3453 1805 | ACIDE PHOSPHORIQUE SOLIDE | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 | P002 IBC08 LP02 | B3 | MP10 | T1 | TP33 |
| 3454 2038 | DINITROTOLUÈNES SOLIDES | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 |
| 3455 2076 | CRÉSOLS SOLIDES | 6.1 | TC2 | II | 6.1 +8 |  | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 |
| 3456 2308 | HYDROGÉNOSULFATE DE NITROSYLE SOLIDE | 8 | C2 | II | 8 |  | LQ23 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 |
| 3457 2433 | CHLORONITRO-TOLUÈNES SOLIDES | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | P002 IBC08 LP02 | B3 | MP10 | T1 | TP33 |
| 3458 2730 | NITROANISOLES SOLIDES | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 279 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 | B3 | MP10 | T1 | TP33 |
| 3459 2732 | NITROBROMO-BENZÈNES SOLIDES | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | P002 IBC08 LP02 | B3 | MP10 | T1 | TP33 |
| 3460 2753 | N-ÉTHYLBENZYL-TOLUIDINES SOLIDES | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | P002 IBC08 LP02 | B3 | MP10 | T1 | TP33 |
| 3461 3052 | HALOGÉNURES D'ALKYL-ALUMINIUM SOLIDES | 4.2 | SW | I | 4.2 +4.3 | [274] [320] | LQ0 | P404 |  | MP2 | T21 | TP7 TP33 |

| Citernes ADR | Véhicule pour transport en citernes | Caté-gorie de trans-port | Dispositions spéciales de transport | Numéro d’iden-tification du danger | No ONU | Nom et description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code citerne | Dispositions spéciales |  |  | Colis | Vrac | Chargement, déchargement et manutention | Exploita-tion |  |  |  |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| SGAH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3441 1577 | CHLORODINITRO-BENZÈNES SOLIDES |
| SGAH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3442 1590 | DICHLORANILINES SOLIDES |
| SGAH L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3443 1597 | DINITROBENZÈNES SOLIDES |
| SGAH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3444 1656 | CHLORHYDRATE DE NICOTINE SOLIDE |
| SGAH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3445 1658 | SULFATE DE NICOTINE SOLIDE |
| SGAH L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3446 1664 | NITROTOLUÈNES SOLIDES |
| SGAH L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3447 1665 | NITROXYLÈNES SOLIDES |
| S10AH L10CH | TU14 TU15 TE1 TE19 TE21 | AT | 1 |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S17 | 66 | 3448 1693 | MATIÈRE SOLIDE SERVANT À LA PRODUCTION DE GAZ LACRYMOGÈNES, N.S.A. |
| SGAH L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3448 1693 | MATIÈRE SOLIDE SERVANT À LA PRODUCTION DE GAZ LACRYMOGÈNES, N.S.A. |
| S10AH | TU15 TE1 TE19 | AT | 1 |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S17 | 66 | 3449 1694 | CYANURES DE BROMOBENZYLE SOLIDES |
| S10AH | TU15 TE1 TE19 | AT | 1 | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S17 | 66 | 3450 1699 | DIPHÉNYL-CHLOROARSINE SOLIDE |
| SGAH L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3451 1708 | TOLUIDINES SOLIDES |
| SGAH L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3452 1711 | XYLIDINES SOLIDES |
| SGAN |  | AT | 3 |  | VV9b | CV28 |  | 80 | 3453 1805 | ACIDE PHOSPHORIQUE SOLIDE |
| SGAH L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3454 2038 | DINITROTOLUÈNES SOLIDES |
| SGAH L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 68 | 3455 2076 | CRÉSOLS SOLIDES |
| SGAN |  | AT | 2 | V11 |  |  |  | X80 | 3456 2308 | HYDROGÉNO-SULFATE DE NITROSYLE SOLIDE |
| SGAH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 |  | VV9b | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3457 2433 | CHLORONITRO-TOLUÈNES SOLIDES |
| SGAH L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 |  | VV9b | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3458 2730 | NITROANISOLES SOLIDES |
| SGAH L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 |  | VV9b | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3459 2732 | NITROBROMO-BENZÈNES SOLIDES |
| SGAH L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 |  | VV9b | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3460 2753 | N-ÉTHYLBENZYL-TOLUIDINES SOLIDES |
| L21DH | TU4 TU14 TU22 TC1 TE1 TE21 TM1 | AT | 0 | V1 |  |  | S20 | X333 | 3461 3052 | HALOGÉNURES D'ALKYL-ALUMINIUM SOLIDES |

| No ONU | N Nom et description | Classe | Code de classification | Groupe d’emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballage | Citernes mobiles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Instruction d'emballage | Dispositions spéciales d’emballage | Dispositions pour l’emballage en commun | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| 3462 3172 | TOXINES EXTRAITES D'ORGANISMES VIVANTS, SOLIDES, N.S.A. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 210 274 | LQ0 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | TP9 TP33 |
| 3462 3172 | TOXINES EXTRAITES D'ORGANISMES VIVANTS, SOLIDES, N.S.A. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 210 274 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 |
| 3462 3172 | TOXINES EXTRAITES D'ORGANISMES VIVANTS, SOLIDES, N.S.A. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 210 274 | LQ9 | P002 IBC08 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 |
| 3464 3278 | COMPOSÉ ORGANO-PHOSPHORÉ TOXIQUE, SOLIDE, N.S.A. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 43 274 | LQ0 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | TP9 TP33 |
| 3464 3278 | COMPOSÉ ORGANO-PHOSPHORÉ TOXIQUE, SOLIDE, N.S.A. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 274 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 |
| 3464 3278 | COMPOSÉ ORGANO-PHOSPHORÉ TOXIQUE, SOLIDE, N.S.A. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 43 274 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 |
| 3465 3280 | COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ARSENIC, SOLIDE, N.S.A. | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 274 | LQ0 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | TP9 TP33 |
| 3465 3280 | COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ARSENIC, SOLIDE, N.S.A. | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 274 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 |
| 3465 3280 | COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ARSENIC, SOLIDE, N.S.A. | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 274 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 |
| 3466 3281 | MÉTAUX-CARBONYLES, SOLIDES, N.S.A. | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 274 562 | LQ0 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | TP9 TP33 |
| 3466 3281 | MÉTAUX-CARBONYLES, SOLIDES, N.S.A. | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 274 562 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 |
| 3466 3281 | MÉTAUX-CARBONYLES, SOLIDES, N.S.A. | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 274 562 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 |
| 3467 3282 | COMPOSÉ ORGANO-MÉTALLIQUE TOXIQUE, SOLIDE, N.S.A. | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 274 562 | LQ0 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | TP9 TP33 |
| 3467 3282 | COMPOSÉ ORGANO-MÉTALLIQUE TOXIQUE, SOLIDE, N.S.A. | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 274 562 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 |
| 3467 3282 | COMPOSÉ ORGANO-MÉTALLIQUE TOXIQUE, SOLIDE, N.S.A. | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 274 562 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 |

| Citernes ADR | Véhicule pour transport en citernes | Caté-gorie de trans-port | Dispositions spéciales de transport | Numéro d’iden-tification du danger | No ONU | Nom et description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code citerne | Dispositions spéciales |  |  | Colis | Vrac | Chargement, déchargement et manutention | Exploita-tion |  |  |  |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| S10AH L10CH | TU15 TE1 TE19 | AT | 1 | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S17 | 66 | 3462 3172 | TOXINES EXTRAITES D'ORGANISMES VIVANTS, SOLIDES, N.S.A. |
| SGAH L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3462 3172 | TOXINES EXTRAITES D'ORGANISMES VIVANTS, SOLIDES, N.S.A. |
| SGAH L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 |  | VV9b | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3462 3172 | TOXINES EXTRAITES D'ORGANISMES VIVANTS, SOLIDES, N.S.A. |
| S10AH L10CH | TU14 TU15 TE1 TE19 TE21 | AT | 1 | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S17 | 66 | 3464 3278 | COMPOSÉ ORGANO-PHOSPHORÉ TOXIQUE, SOLIDE, N.S.A. |
| SGAH L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3464 3278 | COMPOSÉ ORGANO-PHOSPHORÉ TOXIQUE, SOLIDE, N.S.A. |
| SGAH L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 |  | VV9b | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3464 3278 | COMPOSÉ ORGANO-PHOSPHORÉ TOXIQUE, SOLIDE, N.S.A. |
| S10AH L10CH | TU14 TU15 TE1 TE19 TE21 | AT | 1 | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S17 | 66 | 3465 3280 | COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ARSENIC, SOLIDE, N.S.A. |
| SGAH L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3465 3280 | COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ARSENIC, SOLIDE, N.S.A. |
| SGAH L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 |  | VV9b | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3465 3280 | COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ARSENIC, SOLIDE, N.S.A. |
| S10AH L10CH | TU14 TU15 TE1 TE19 TE21 | AT | 1 | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S17 | 66 | 3466 3281 | MÉTAUX-CARBONYLES, SOLIDES, N.S.A. |
| SGAH L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3466 3281 | MÉTAUX-CARBONYLES, SOLIDES, N.S.A. |
| SGAH L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 |  | VV9b | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3466 3281 | MÉTAUX-CARBONYLES, SOLIDES, N.S.A. |
| S10AH L10CH | TU14 TU15 TE1 TE19 TE21 | AT | 1 | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S17 | 66 | 3467 3282 | COMPOSÉ ORGANO-MÉTALLIQUE TOXIQUE, SOLIDE, N.S.A. |
| SGAH L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 | 3467 3282 | COMPOSÉ ORGANO-MÉTALLIQUE TOXIQUE, SOLIDE, N.S.A. |
| SGAH L4BH | TU15 TE1 TE15 TE19 | AT | 2 |  | VV9b | CV13 CV28 | S9 | 60 | 3467 3282 | COMPOSÉ ORGANO-MÉTALLIQUE TOXIQUE, SOLIDE, N.S.A. |

Approche rationalisée pour l'assignation des instructions de transport en citernes aux matières transportées en état solide:

| Classe | Risq. subs. | GE | Instruction transport (citernes) | Disp. Spéciales (citernes) | Applicable à |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 |  | I | Non autorisé |  | Tous les Nos ONU de ce groupe. |
|  |  | II | T3 | TP33 | 1309, 1323, 1325 (remplacer "TP1" par "TP33"), 1326, 1339, 1341, 1343, 1345, 1352, 1358, 1437, 1868, 1871, 2925, 2926, 2989, 3089, 3175, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3242 |
|  |  | III | T1 | TP33 | 1309,1312, 1313, 1314, 1318, 1325 (remplacer "TP1" par "TP33"), 1328, 1330, 1332, 1334, 1338, 1346, 1350 (remplacer "TP1" par "TP33"), 1869, 2001, 2213, 2538, 2687, 2714, 2715, 2717, 2878, 2925, 2926, 2989, 3089, 3097, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182 |
| 4.2 |  | I | T21 | TP7 TP33 | 1383, 1854, 2005, 2008, 2870, 2881, 3200, 3254 |
|  |  | II | T3 | TP33 | 1361, 1369, 1374, 1378, 1382, 1384, 1385, 1431, 1923, 1929, 2004, 2008, 2318, 2545, 2546, 2881, 2940, 3088, 3126, 3127, 3128, 3189, 3190, 3191, 3192, 3205, 3206, 3313, 3341, 3342 |
|  |  | III | T1 | TP33 | 1361, 1362, 1373, 1376, 1932, 2008, 2210, 2545, 2546, 2881, 3088, 3126, 3127, 3128, 3174, 3189, 3190, 3191, 3192, 3205, 3206, 3313, 3341, 3342 |
| 4.3 | 6.1 | I | Non autorisé |  | Tous les Nos ONU de ce groupe. |
|  |  | I | T9 | TP7 TP33 | 1402, 1428 (remplacer "TP3 TP31" par "TP33") et 2257 (remplacer "TP3 TP31" par "TP33") |
|  |  | II | T3 | TP33 | 1340, 1390, 1393, 1394, 1395, 1396, 1400, 1401, 1402, 1405, 1409, 1417, 1418, 1436, 2624, 2805, 2813, 2830, 2835, 3078, 3131, 3132, 3134, 3135, 3170, 3208, 3209 |
|  |  | III | T1 | TP33 | 1396, 1398, 1403, 1405, 1408, 1418, 1435, 1436, 2813, 2844, 2950, 2968, 3131, 3132, 3134, 3135, 3170, 3208, 3209 |
| 5.1 |  | I | Non autorisé |  | Tous les Nos ONU de ce groupe. |
|  |  | II | T3 | TP33 | 1439, 1442, 1445 (remplacer "T4" par "T3" et "TP1" par "TP33"), 1446, 1447 (remplacer "T4" par "T3" et "TP1" par "TP33"), 1448, 1449, 1450, 1452, 1453, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459 (remplacer "T4" par "T3" et "TP1" par "TP33"), 1461, 1462, 1463, 1469, 1470 (remplacer "T4" par "T3" et "TP1" par "TP33"), 1472, 1473, 1475, 1476, 1477, 1479, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1487, 1488, 1489, 1490, 1493, 1494, 1495, 1496, 1502, 1503, 1506, 1508, 1509, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 2464, 2465, 2468, 2573, 2626, 2627, 2719, 2721, 2723, 2741, 3085, 3087, 3212, 3247, 3378, 3378 |
|  |  | III | T1 | TP33 | 1438, 1444, 1451, 1454, 1458, 1459 (remplacer "T4" par "T1" et "TP1" par "TP33"), 1465, 1466, 1467, 1474, 1477, 1479, 1481, 1482, 1483, 1486, 1492, 1498, 1499, 1500, 1505, 1507, 1511, 1872, 1942, 2067, 2469, 2720, 2722, 2724, 2725, 2726, 2728, 3085, 3087, 3215, 3378 |
| 5.2 |  |  | T23 | TP33 | 3110, 3120 |
| 6.1 |  | I | T6 | TP33 | 1544, 1557, 1565, 1570, 1575, 1588, 1601, 1626, 1655, 1680 (remplacer "T14" par "T6" et "TP2 TP13" par "TP33"), 1689 (remplacer "T14" par "T6" et "TP2 TP13" par "TP33"), 1692, 1698, 1713, 1889, 2025, 2026, 2316, 2471, 2570, 2588, 2628, 2629, 2630, 2642, 2757, 2759, 2761, 2763, 2771, 2775, 2777, 2779, 2781, 2783, 2786, 2811, 2928, 2930, 3027, 3048, 3086, 3124, 3125, 3143, 3146, 3283 (remplacer "T14" par "T6" et "TP2 TP27" par "TP33"), 3284 (remplacer "T14" par "T6" et "TP2 TP27" par "TP33"), 3285 (remplacer "T14" par "T6" et "TP2 TP27" par "TP33"), 3288, 3290, 3345, 3349 |
|  |  | II | T3 | TP33 | 1544, 1546, 1554, 1555, 1557, 1558, 1559, 1561, 1562, 1564, 1566, 1567, 1569 (remplacer "T10" par "T3" et "TP2 TP13" par "TP33"), 1572, 1573, 1574, 1578 (remplacer "T7" par "T3" et "TP2" par "TP33"), 1585, 1586, 1587, 1588, 1596 (remplacer "T7" par "T3" et "TP2" par "TP33"), 1598 (remplacer "T7" par "T3" et "TP2" par "TP33"), 1601, 1606, 1607, 1608, 1617, 1618, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1627, 1629, 1630, 1631, 1634, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1650 (remplacer "T7" par "T3" et "TP2" par "TP33"), 1651, 1652, 1653, 1655, 1657, 1659, 1661 (remplacer "T7" par "T3" et "TP2" par "TP33"), 1671 (remplacer "T6" par "T3" et "TP2" par "TP33"), 1674, 1677, 1678, 1679, 1683, 1684, 1685, 1688, 1691, 1697 (remplacer "T7" par "T3" et "TP2 TP13" par "TP33"), 1707, 1712, 1751, 1843, 1885, 1894, 1895, 2018 (remplacer "T7" par "T3" et "TP2" par "TP33"), 2025, 2026, 2027, 2250 (remplacer "T7" par "T3" et "TP2" par "TP33"), 2261 (remplacer "T7" par "T3" et "TP2" par "TP33"), 2567, 2570, 2587, 2588, 2645, 2647, 2649, 2657, 2671, 2673, 2727, 2757, 2759, 2761, 2763, 2771, 2775, 2777, 2779, 2781, 2783, 2786, 2811, 2859, 2861, 2863, 2864, 2928, 2930, 2931, 3027, 3086, 3124, 3125, 3143, 3146, 3155, 3243, 3249, 3283 (remplacer "T11" par "T3" et "TP2 TP27" par "TP33"), 3284(remplacer "T11" par "T3" et "TP2 TP27" par "TP33"), 3285 (remplacer "T11" par "T3" et "TP2 TP27" par "TP33"), 3288, 3290, 3345, 3349 |
| 6.1 |  | III | T1 | TP33 | 1544, 1548, 1549, 1550, 1551, 1557, 1564, 1566, 1579 (remplacer "T4" par "T1" et "TP1" par "TP33"), 1588, 1601, 1616, 1655, 1663 (remplacer "T4" par "T1" et "TP3" par "TP33"), 1673 (remplacer "T7" par "T1" et "TP1" par "TP33"), 1690 (remplacer "T4" par "T1" et "TP1" par "TP33"), 1709 (remplacer "T4" par "T1" et "TP1" par "TP33"), 1812 (remplacer "T4" par "T1" et "TP1" par "TP33"), 1884, 2020, 2025, 2026, 2074 (remplacer "T4" par "T1" et "TP1" par "TP33"), 2233, 2237, 2239 (remplacer "T4" par "T1" et "TP1" par "TP33"), 2291, 2446, 2473, 2505, 2512, 2516, 2570, 2588, 2651 (remplacer "T4" par "T1" et "TP1" par "TP33"), 2655, 2659, 2660, 2662 (remplacer "T4" par "T1" et "TP1" par "TP33"), 2674, 2713, 2716, 2729, 2757, 2759, 2761, 2763, 2771, 2775, 2777, 2779, 2781, 2783, 2786, 2811, 2853, 2854, 2855, 2856, 2862, 2871, 2875, 2876, 3027, 3143, 3146, 3249, 3283 (remplacer "T7" par "T1" et "TP1 TP28" par "TP33"), 3284 (remplacer "T7" par "T1" et "TP1 TP28" par "TP33"), 3285 (remplacer "T7" par "T1" et "TP1 TP28" par "TP33"), 3288, 3345, 3349 |
| 8 |  | I | T6 | TP33 | 1759, 1905, 2430 (remplacer "T10" par "T1" et "TP2 TP28" par "TP33"), 2921, 2923, 3084, 3095, 3096, 3147, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263 |
|  |  | II | T3 | TP33 | 1725, 1726, 1727, 1740, 1756, 1759, 1770, 1794, 1806, 1807, 1811 (remplacer "T7" par "T3" et "TP2" par "TP33"), 1813, 1823, 1825, 1839, 1847, 1849 (remplacer "T7" par "T3" et "TP2" par "TP33"), 1939 (remplacer "T7" par "T3" et "TP2" par "TP33"), 2033, 2430 (remplacer "TP2" par "TP33"), 2439, 2506, 2509, 2583, 2670, 2678, 2680, 2682, 2691, 2869, 2921, 2923, 3084, 3095, 3096, 3147, 3244, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263 |
| 8.1 |  | III | T1 | TP33 | 1740, 1759, 1773, 1907, 1910, 2214 (remplacer "T4" par "T1" et "TP3" par "TP33"), 2215 (remplacer "T4" par "T1" et "TP1" par "TP33"), 2280 (remplacer "T4" par "T1" et "TP3" par "TP33"), 2331, 2430 (remplacer "T3" par "T1" et "TP1" par "TP33"), 2440, 2475, 2503, 2507, 2508, 2578, 2579 (remplacer "T4" par "T1" et "TP1 TP30" par "TP33"), 2585, 2698, 2802, 2803, 2812, 2823 (remplacer "T4" par "T1" et "TP1" par "TP33"), 2834 (remplacer "T3" par "T1" et "TP1" par "TP33"), 2865, 2869, 2905, 2923, 2967, 3147, 3253, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263 |
| 9 |  | II | T3 | TP33 | 2212, 2969, 3152 |
|  |  | III | T1 | TP33 | 1841, 1931, 2211, 2216, 2590, 3077 |

Chapitre 3.3

2.2.2.1.6 c)	Modifier comme suit :

"L'aérosol est affecté au groupe F  si le contenu renferme plus de 85 %, en masse, de composants inflammables et si la chaleur chimique de combustion est égale ou supérieure à 30 kJ/g;

L'aérosol n’est pas affecté au groupe F  si le contenu renferme moins de 1%, en masse, de composants inflammables et si la valeur de la chaleur chimique de combustion est inférieure à 20 kJ/g.

Autrement  l’inflammabilité de l’aérosol doit être  éprouvée selon les épreuves décrites dans le Manuel d'épreuves et de critères, Partie III, section 31. Les aérosols extrêmement inflammables et les aérosols inflammables doivent être affectés au groupe F

NOTA :Les composants inflammables sont des liquides inflammables, solides inflammables ou gaz ou mélanges de gaz inflammables tels que définis dans le Manuel d'épreuves et de critères, Partie III, sous-section 31.1.3, Notas 1 à 3. Cette désignation ne comprends pas les matières pyrophoriques, les matières auto-échauffantes et les matières qui réagissent au contact de l'eau. La chaleur chimique de combustion peut être déterminée avec une des méthodes suivantes ASTM D 240, ISO/FDIS 13943: 1999 (E/F) 86.1 à 86.3 ou NFPA 30B.".

[ou à assigner en tant que nouvelle disposition spéciale aux Nos ONU 3077 et 3082]

DS215	Ajouter le texte suivant à la fin:

"Les mélanges homogènes ne contenant pas plus de 35% en masse d'azodicarbonamide et au moins 65 % de matière inerte ne sont pas soumis au RID/à l’ADR/à l’ADN , à moins qu'ils ne répondent aux critères définissant d'autres classes ou divisions.".

DS219	Modifier comme suit:

"Les micro-organismes et organismes génétiquement modifiés qui répondent à la définition d'une matière infectieuse et aux critères de classification dans la division 6.2 conformément aux dispositions de la section  2.2.62 doivent être transportés sous les Nos ONU 2814, 2900 ou 3373, selon qu'il convient.".

[ou à assigner en tant que nouvelle disposition spéciale au No ONU 1203]

DS296	Remplacer le texte actuel par le suivant :

"Ces rubriques s'appliquent aux dispositifs de sauvetage tels que canots de sauvetage, dispositifs de flottaison individuels et toboggans autogonflables. Le No ONU 2990 s'applique aux dispositifs autogonflables et le No ONU 3072 s'applique aux dispositifs de sauvetage qui ne sont pas autogonflables. Les dispositifs de sauvetage peuvent contenir les éléments suivants:

a)	Artifices de signalisation (classe 1) qui peuvent comprendre des signaux fumigènes et des torches éclairantes placés dans des emballages qui les empêchent d'être actionnés par inadvertance;

b)	Pour le No ONU 2990 seulement, des cartouches et des cartouches pour pyromécanismes de la division 1.4, groupe de compatibilité S, peuvent être incorporées comme mécanisme d'autogonflage à condition que la quantité totale de matières explosives ne dépasse pas 3,2 g par dispositif;

c)	Gaz comprimés de la  classe 2, groupe A ou O conformément au 2.2.2.1.3;

d)	Accumulateurs électriques (classe 8) et piles au lithium (classe 9);

e)	Trousses de premiers secours ou nécessaires de réparation contenant de petites quantités de matières dangereuses (des classes 3, 4.1, 5.2, 8 ou d 9); ou

f)	Des allumettes non "de sûreté" placées dans des emballages qui les empêchent d'être actionnées par inadvertance.".

DS309	Modifier la dernière phrase comme suit:

"Les matières doivent satisfaire aux épreuves de la série 8 du Manuel d'épreuves et de critères, première partie, section 18.".

Ajouter les nouvelles dispositions spéciales suivantes:

"311	Les matières ne doivent pas être transportées sous cette rubrique sans que l'autorité compétente ne l'ait autorisé sur la base des résultats des épreuves effectuées conformément à la Partie I du Manuel d'épreuves et de critères. L'emballage doit assurer que le pourcentage de diluant ne tombe pas en dessous de celui pour lequel l'autorité compétente a délivré une autorisation, à aucun moment pendant le transport.

312	Les véhicules comportant un moteur à combustion interne doivent être expédiés sous les rubriques ONU 3166 VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE" ou ONU 3166 VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE, selon qu'il convient. Ces rubriques incluent les véhicules électriques hybrides, mus à la fois par un moteur à combustion interne et par des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium ou au lithium, transportés avec ces accumulateurs ou batteries installés.

313	Les matières et les mélanges qui répondent aux critères de la classe 8 doivent porter l'étiquette de risque subsidiaire con forme au modèle No 8 (voir 5.2.2.2.2).

314	a)	Ces matières sont susceptibles de décomposition exothermique aux températures élevées. La décomposition peut être provoquée par la chaleur ou par des impuretés (par exemple, métaux en poudre (fer, manganèse, cobalt, magnésium) et leurs composés);

b)	Pendant le transport, ces matières doivent être protégées du rayonnement direct du soleil ainsi que de toute source de chaleur et placées dans une zone à l'aération adéquate.

315	Cette rubrique ne doit pas être utilisée pour les matières de la classe 6.1 qui répondent aux critères de toxicité à l'inhalation pour le groupe d'emballage I, tels que décrits au  2.2.61.1.8.

316	Cette rubrique s'applique seulement à l'hypochlorite de calcium sec ou hydraté, lorsqu'il est transporté sous forme de comprimés non friables.

317	La désignation "Fissiles-exceptés" ne s'applique qu'aux colis conformes au 6.4.11.2.

318	Aux fins de la documentation, la désignation officielle de transport doit être complétée par le nom technique (voir 3.1.2.8). Lorsque les matières infectieuses à transporter sont inconnues, mais que l'on soupçonne qu'elles remplissent les critères de classement dans la catégorie A et d'affectation aux Nos ONU 2814 ou 2900, la mention "Matière infectieuse soupçonnée d'appartenir à la catégorie A" doit figurer entre parenthèses après la désignation officielle de transport sur le document de transport.

319	La présente rubrique s'applique aux matières humaines ou animales y compris, mais non limitativement, les excréta, les sécrétions, le sang et ses composants, les tissus et liquides tissulaires et les organes transportés à des fins, par exemple, de recherche, de diagnostic, d'enquête, de traitement ou de prévention. Les matières emballées et marquées conformément à l'instruction d'emballage P650 ne sont soumises à aucune autre prescription du RID/de l’ADR/de l’ADN".

320	Cette rubrique sera supprimée  du RID/ADR/ADN à compter du 1er janvier 2007. Nonobstant les dispositions du  2.1.2, au cours de la période transitoire, cette rubrique ou la rubrique générique appropriée peuvent être utilisées.

321	Ces systèmes de stockage doivent être considérés contenir de l'hydrogène.".

_____________________