| NATIONS UNIES | E |
| --- | --- |

|  | Conseil Économique et Social | Distr. RESTREINTE TRANS/WP.29/GRPE/2003/9 29 novembre 2002 FRANÇAIS Originale: ANGLAIS ET FRANÇAIS ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT |
| --- | --- | --- |

###### COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE

# COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

# Forum mondial de l'harmonisation des règlements

# concernant les véhicules (WP.29)

Groupe de travail de la pollution et de l'énergie (GRPE)

(Quarante-cinquième session, 13-17 janvier 2003,

point 10.3. de l'ordre du jour)

PROPOSITION D'UN PROJET DE COMPLEMENT 4 A LA SERIE 01 D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT No 67

Transmis par l'expert des Pays Bas

Note:	Le texte reproduit ci-après a été préparé par l'expert des Pays-Bas afin d'introduire au Règlement une interprétation des résultats d'essai. La proposition d'un nouveau paragraphe 2.3.6.2.2 est basée sur le document TRANS/WP.29/2002/72, qui a été examiné par le WP.29 à sa cent vingt-huitième session et lors de laquelle ledit paragraphe a été retransmis pour examen au GRPE (voir TRANS/WP.29/885, par. 89).

_______

__________________

Note:	Le présent document est distribué uniquement aux experts de la pollution et de l'énergie.

Annexe 10,

Ajouter un nouveau paragraphe 2.3.6.2.2, comme suit:

"2.3.6.2.2	Interprétation des résultats

Le réservoir doit satisfaire aux prescriptions en ce qui concerne l'épreuve d'étanchéité vers l'extérieur telle qu'elle est décrite au paragraphe 2.3.6.3.

Le réservoir doit pouvoir supporter une pression égale à 80 % de la pression de rupture."

Paragraphe 2.3.6.2.2 (ancien), renuméroter comme paragraphe 2.3.6.2.3.

__________