| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.1/2004/13 21 July 2004 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по безопасности дорожного движения

(Сорок пятая сессия, 27-30 сентября 2004 года,

пункт 5 j) повестки дня)

ПЕРЕСМОТР СВОДНЫХ РЕЗОЛЮЦИЙ О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ (СР.1) И О ДОРОЖНЫХ ЗНАКАХ И СИГНАЛАХ (СР.2)

Знаки с изменяющимися сообщениями (ЗИС)

Записка небольшой группы

ВВЕДЕНИЕ

В результате так называемого процесса глобализации и вследствие целого ряда открывшихся благоприятных политических возможностей в последние десятилетия возросла мобильность людей и товаров, а также активизировалась экономическая и коммерческая деятельность по всему миру.  Безусловно, такие глобальные тенденции повлекли за собой более широкое использование средств связи и транспорта, в том числе автомобильного.

В течение двадцатого века автотранспортная система пережила бурный рост:  парк транспортных средств приблизительно со 100 тыс. единиц в 1900 году увеличился до более 500 млн. в конце 90-х годов.  Как развитым, так и развивающимся странам требуются усовершенствованные системы передвижения по автомобильным дорогам.  Вне всяких сомнений, механизированный транспорт является одним из ключевых компонентов сегодняшнего глобального транспорта:  миллионы водителей ежедневно отправляются во множество мест назначения, нуждаясь в полезной дорожной информации, с тем чтобы иметь возможность правильно и своевременно организовывать свое движение по автодорожной сети.

Фактически различные структуры из государственного и частного сектора, связанные с автомобильным транспортом, еще раньше предвидели похожие, хотя и значительно более простые ситуации.  В 1909 году в Париже была организована первая международная конференция по дорожным знакам.  На ней были унифицированы первые четыре общих дорожных знака, и это положило начало целому ряду конвенций, протоколов и проектов, на первых порах под эгидой Лиги Наций, а затем Организации Объединенных Наций, что в конечном счете привело к принятию Конвенции 1968 года ("Венской конвенции"), которая стала вехой в международной деятельности по разработке дорожных знаков и базовым инструментом для международного согласования в области дорожного движения.

В 70-х и 80-х годах в сфере автодорожной информации были внедрены различные технологические нововведения.  В результате помимо традиционных знаков появились две новые системы знаков:  знаки с изменяющимися сообщениями (ЗИС), которые получают все более широкое распространение на наших дорогах, и бортовые системы.  Таким образом, сегодня потребность в согласованных методах отображения дорожной информации стала еще более актуальной, поскольку это необходимо во избежание использования различающейся дорожной информации, которая может привести к информационной перегрузке, неправильному пониманию, путанице либо несоблюдению правил водителями как в национальном, так и в международном сообщении.

Основное внимание в настоящем предложении будет уделено ЗИС - широко применяемым средствам дорожного информирования, предназначенным для информирования о дорожных условиях всех пользователей.  Это предложение базируется на Общей схеме согласованного применения ЗИС в Европе, общеизвестной под названием "FIVE" (FIVE-WERD/DERD, 2000).  FIVE включает ряд рекомендаций, сформулированных на основе информации, взятой из научных и технических документов, разработанных в рамках различных европейских проектов, и соответствующих публикаций ЗИС, изданных в конце 80-х и на протяжении 90-х годов.

22 сентября 2003 года на сорок третьей сессии Рабочей группы по безопасности дорожного движения среди прочих вопросов, касающихся дорожных знаков, вопрос о ЗИС был выделен в качестве одной из проблем дорожного движения, заслуживающих более пристального внимания.  Такой точки зрения придерживались несколько стран, в частности Германия, Испания, Нидерланды и Франция.  Был представлен документ, продемонстрировавший, что как одна из систем дорожных знаков ЗИС в той или иной мере используется по всему земному шару, но используется по-разному.  На протяжении последних 20 лет система ЗИС подвергалась воздействию факторов, которые, с одной стороны, способствовали их более широкому распространению (научно-техническое развитие, появление новых возможностей для оформления и отображения информации), а с другой стороны, тормозили этот процесс (необходимость согласования, внесения правовых и административных изменений в национальные правила дорожного движения).

Европа является хорошим примером разнородности подходов к широкому применению ЗИС, и это несмотря на успехи прикладных исследований и усилия, направленные на их согласование и внедрение, в рамках НИОКР (проекты ТЕЛТЕМ и ТРОПИК) либо основных европейских региональных проектов.  Если упомянуть лишь о нескольких важных моментах, то в европейской зоне существуют значительные различия как в плане используемых элементов (пиктограмм, буквенно-цифровых обозначений), так и применяемых комбинаций (часть информации передается в виде текстов, а часть - в виде пиктограмм) или взаимосвязи знак-событие (т.е. способ толкования дорожных ситуаций управляющими движением, что влияет на форму ЗИС).

10 июня 2004 года представители Германии, Испании, Нидерландов и Франции провели совещание в Мадриде, с тем чтобы выделить проблемы, с которыми им приходится сталкиваться и которые должны разрешаться в процессе ежедневного использования ЗИС.  Основная цель группы состоит в том, чтобы выработать предложения о знаках, соответствующих духу Конвенции 1968 года (по содержанию, структуре и функциям), иными словами, в максимальной степени объединить систему дорожных знаков, как традиционных, так и ЗИС.  Система знаков, содержащихся в Конвенции 1968 года, отражает результаты почти столетней кропотливой работы над знаками дорожного движения и поэтому заслуживает самого пристального внимания.  Ключевую роль в использовании ЗИС должны играть пиктограммы, текст должен быть сведен к минимуму, аббревиатуры должны быть международными и т.д.  Группа изучила особые характеристики приспособлений для ЗИС, в частности универсальные М-ЗИМ (многоцелевые ЗИС или ЗИС в виде "пиктограмма+текст"), которые широко применяются в Европе и других частях мира, и использовала в своей работе представленную информацию о накопленном национальном опыте и соответствующие документы по проблемам ЗИС, с тем чтобы выделить дорожные знаки, которые следует усовершенствовать, а также определить дорожные ситуации, которые могут быть отражены в новых дорожных знаках.

Рекомендации

Компетентные органы, учредившие в июне 2004 года рабочую группу, настоятельно рекомендовали согласовать способы использования ЗИС и отображаемые с их помощью сообщения.  В соответствии с этой целью было выработано два простых предложения самого общего характера, благодаря которым можно начать улучшать ситуацию:

а)	УСИЛИТЬ ЗНАЧИМОСТЬ ОФИЦИАЛЬНЫХ (на основе Венской конвенции - ВК) ПИКТОГРАММ как в национальных, так и международных системах ЗИС;  необходимо принять общий подход к отбору пиктограмм с уделением приоритетного внимания пиктограммам, указывающим на последствия;

b)	ПРЕДВИДЕТЬ, каким образом будущие ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (например, GRIP, движущиеся пиктограммы) могут повлиять на ЗИС и какие из них могут быть внедрены с использованием существующего перечня знаков ВК в качестве основного ориентира.

В дополнение к этим общим предложениям должны быть рассмотрены некоторые другие, более конкретные вопросы:

с)	СОГЛАШЕНИЕ О НОВЫХ ПИКТОГРАММАХ.  Крайне необходимо уделять более пристальное внимание пиктограммам, отображающим события или ситуации (например, дорожные условия, погодные условия и другие опасные ситуации).  Группа КОСТ 30 спроектировала несколько предупреждающих знаков.  Некоторые из них были приняты странами с незначительными изменениями (например, затор на дороге), некоторые оказались трудными для понимания и нуждаются в переработке (например, дорожно-транспортное происшествие), некоторые же могут использоваться в различных ситуациях (например, заснеженная дорога, дорога, покрытая черным льдом, или скользкая дорога).  Однако в последнее время было выявлено множество новых ситуаций, которые также следует изучить:

- временное отсутствие твердых обочин вдоль автомагистрали по причине дорожно-строительных работ, аварии, поломки автомобиля и т.д., в результате чего ежегодно гибнут пешеходы;

- может быть изучено такое новое явление, как автомобили-"призраки" (например, автомобили, выезжающие на автомагистраль по встречной полосе);  в частности, необходимо определить, какую общую рекомендацию можно сформулировать для решения этой проблемы;

- аналогичными примерами являются знаки для обозначения тумана, плохой видимости и скользкой дороги;

- предупреждение о едущих впереди транспортных средствах, разбрасывающих соль или очищающих дорогу от снега;

- затор на дороге, закрытая полоса или дорога, рекомендуемый или обязательный съезд;

- полоса для движения в обратном направлении, обочина с твердым покрытием, временно открытые для движения, либо другие методы функционального управления движением по полосе и т.д.

Если резюмировать все вышесказанное, то предлагается пересмотреть знаки КОСТ 30 и подготовить перечень для одобрения в рамках ООН, а также рассмотреть новые пиктограммы, необходимые для эффективного управления дорожным движением, и включить их в перечень знаков ООН;

d)	в добавление к вышесказанному следует УМЕНЬШИТЬ КОЛИЧЕСТВО ПИКТОГРАММ ЗИС и таким образом – применительно к ЗИС – использовать только максимально стандартизированные пиктограммы;

e)	ОБЩЕЕ "ПРОЧТЕНИЕ" И ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ ЗНАКОВ ЗИС ДЛЯ ДОРОЖНЫХ СИТУАЦИЙ.  Другой связанный с использованием ЗИС вопрос касается знания управляющими дорожным движением дорожной обстановки при включении ЗИС.  Безусловно, выбор ЗИС зависит от точности дорожной информации, которая имеется в распоряжении управляющих движением, и от их толкования происходящего на дороге ("СИТУАЦИИ").

Например, сравните:

-	ситуацию, когда управляющие движением точно знают место, где начинается затор на дороге (с помощью телевизионных камер, шлейфовых детекторов и т.д.), что позволяет им принять решение о включении регулирующего ЗИС (скорость) на сигнальном мостике, расположенном за 2 км до начала пробки,

-	с ситуацией, когда управляющие движением лишь приблизительно знают о таком месте;  их проинформировали о дорожно-транспортном происшествии, по причине которого образовался затор, и поэтому они вывешивают предупреждающий знак, указывающий на пробку "впереди".

Безусловно, установка ЗИС зависит от точности (уровня) дорожной информации, которая имеется в распоряжении управляющих движением, и ситуации, которую они "расшифровали" или "поняли".

Признание этого простого факта означает, что:

1.	регулирующие знаки не всегда удобны, а их неправильное использование непременно приводит к снижению эффективности системы и практики регулирования;

2.	когда управляющие движением не уверены в том, что происходит на дороге, вместо этого следует использовать предупреждающие или информационные знаки и применять некоторые общие правила, которые можно легко разъяснить водителям и которые могут быть легко ими поняты;

3.	различные ситуации, которые могут происходить на дорогах, являются общими для всех стран и не зависят от управляющих дорожным движением и лиц, которые считывают и толкуют информацию, получаемую в центрах управления движением.  Каждая такая ситуация должна быть согласована и обозначаться гармонизированными знаками (в соответствии с предписаниями ВК).  Общая процедура установки знаков зависит от структуры ЗИС (пиктограмма + текст, только пиктограмма, только текст и т.д.).

С этой точки зрения следует рассмотреть вопрос о том, какое влияние информационная обстановка на дорогах ежедневно оказывает на ЗИС, в связи с чем в рамках ООН необходимо принять соответствующее институциональное решение.  В данном случае прослеживается четкая связь между вопросами использования ЗИС и его последствиями (влияние операторов центров управления движением/транспортных информационных центров на ЗИС;  воздействие ЗИС на водителей).

f)	ПИКТОГРАММА + ТЕКСТ = ДОРОЖНЫЙ ЗНАК.  Концепцию ЗИС следует полностью вывести за рамки понятия "ЗИС = пиктограмма + текст", который описывает событие и ситуацию, и представлять в следующем виде:  "ЗИС  = дорожный знак", который информирует или предупреждает водителей и является единственным знаком, предлагаемым всем пользователям.

В настоящее время структура ЗИС формируется в виде последовательного изложения информации:  существуют пиктограммы a, b, c… и текстовые элементы y, z, x…, при этом ЗИС составляются посредством простого подбора заранее подготовленных компонентов.

Напротив, для обеспечения однородного восприятия ЗИС следует рассматривать как единое целое, т.е. считать, что определенные последовательные отображения пиктограмм и текстов представляют собой отдельные дорожные знаки, которые должны получить официальный статус в рамках ООН.  Это позволило бы добиться одинакового понимания ЗИС (включая некоторые текстовые элементы) любым водителем в любой международной и/или многоязычной среде.

Концепция "знаков" носит более общий характер по сравнению с "пиктограммой" или "символом".  ЗИС - (комплексные) дорожные знаки.  В этом направлении были предприняты некоторые серьезные усилия, в частности, был разработан проект FIVE.  Однако существует слишком много "степеней свободы" для отбора и размещения информации.  Дорожные ситуации следует конкретизировать, уточнить и увязать с (практически) постоянными образцами ЗИС (пиктограмма + текст).  ООН следует определить единый и согласованный на международном уровне способ комбинирования пиктограмм и текстов для информирования о конкретных ситуациях.

Шесть описанных выше предложений можно резюмировать в следующей таблице:

| ЗИС - основные функции |
| --- |
| ЗИС - информационные характеристики | Регулирующая | Предупреждающая | Информационная | Стратегическая |
| СИТУАЦИЯ1 Сцепление с дорогой Дорожное движение Ветер на дороге Видимость на дороге Пропускная способность дороги Дорожный маршрут | Рекомендованный набор регулирующих сообщений (адаптированных к типу структуры ЗИС) | Общее ограничение количества информации, используемой на ЗИС | Всегда отображать на пиктограмме первую ситуацию, с которой придется столкнуться водителям. Сообщения о соединительных маршрутах и продолжительности поездки | Сообщение о состоянии сети и изменении маршрутов |
| Структура сообщения | Какую информацию следует помещать в той или иной строке - в соответствии со структурой, предусмотренной стандартами FIVE. Пиктограммы, указывающие на последствия. |
| Пиктограмма | - Стандартные пиктограммы, предусмотренные Венской конвенцией + новые или перепроектированные пиктограммы; использование дополнительных табличек с символами |
| Текстовые коды | - Использование символов, которые можно применять на международном уровне (например, (, =, /)-) |
| Структура текста | - В соответствии со стандартами FIVE (не более 5-7 слов), адаптированными к конкретной дороге с учетом ее функции (краткий текст, < 3 слов для предупреждающих ЗИС). |

1	Дорожные ситуации отражают основные изменения в обстановке на дороге, о которых можно сообщать с помощью ЗИС.  Дорожные ситуации сформулированы в соответствии с перечнем знаков, предусмотренных в Венской конвенции.

________

# Text boxes

GE.04-22454   (R)    140904    150904