|  | E |
| --- | --- |

|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/WP.15/176/Add.1 16 février 2004 FRANÇAIS Original: ANGLAIS et FRANÇAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR l’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR SA SOIXANTE-QUINZIÈME SESSION

(19-23 janvier 2004)

#### Additif 1

Annexe 2

LISTE DES MATIERES ASSIMILEES

4.1.1.19.6	Liste des matières assimilées

Dans le tableau suivant (liste des matières assimilées), les matières dangereuses sont classées selon leur numéro ONU. En règle générale, chaque ligne correspond à une matière dangereuse, chaque rubrique individuelle ou chaque rubrique collective étant affectée d'un numéro ONU particulier. Toutefois, plusieurs lignes consécutives peuvent être employées pour le même numéro ONU, si les matières qui y correspondent ont des noms différents (par exemple, les différents isomères d'un groupe de matières), des propriétés chimiques différentes, des propriétés physiques différentes et/ou des conditions de transport différentes. Dans ces cas, la rubrique individuelle ou la rubrique collective dans le groupe d'emballage particulier est la dernière de ces lignes consécutives.

Les colonnes 1 à 4 servent à identifier la matière aux fins de la présente sous-section, comme dans la liste des marchandises dangereuses au chapitre 3.2. La dernière colonne indique les liquides de référence auxquels la matière peut être assimilée.

De manière plus détaillée, les colonnes peuvent être décrites comme suit:

Colonne 1	Numéro ONU

Cette colonne contient le numéro ONU

  - de la matière dangereuse, si un numéro ONU propre lui a été attribué, ou

  - de la rubrique collective à laquelle les matières dangereuses non énumérées nommément dans la liste ont été affectées conformément au critère ("arbre de décision") de la Partie 2.

Colonne 2a	Désignation officielle de transport ou nom technique

Cette colonne contient le nom de la matière, le nom de la rubrique individuelle qui peut contenir plusieurs isomères, ou le nom de la rubrique collective elle-même.

Le nom indiqué peut différer de la désignation officielle de transport applicable.

Colonne 2b	Description

Cette colonne contient un texte descriptif permettant de préciser le domaine d'application de la rubrique dans les cas où la classification, les conditions de transport et/ou la compatibilité chimique de la matière peuvent varier.

Colonne 3a	Classe

Cette colonne contient le numéro de la classe, dont l'intitulé concerne la matière dangereuse. Ce numéro de classe est attribué conformément aux modalités et aux critères de la Partie 2.

Colonne 3b	Code de classification

Cette colonne contient le code de classification de la matière dangereuse qui est attribué conformément aux modalités et aux critères de la Partie 2.

Colonne 4	Groupe d'emballage

Cette colonne contient le numéro du groupe d'emballage (I, II ou III) attribué à la matière dangereuse. L'attribution de ces numéros se fait selon les modalités et les critères de la Partie 2. Certaines matières ne sont pas affectées aux groupes d'emballage.

Colonne 5	Liquide de référence

Cette colonne indique à titre d'information précise soit un liquide de référence soit un mélange de liquides de référence auquel la matière peut être assimilée, ou contient une référence à la règle pour les rubriques collectives au 4.1.1.19.5.".

Tableau 4.1.1.19.6: Liste des matières assimilées

| No ONU | Nom et description ou nom technique | Classe | Code de classifi-cation | Groupe d’embal-lage | Liquide standard |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 |  |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 1090 | Acétone |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures Remarque: applicable seulement s’il est prouvé que le niveau de perméabilité de l’emballage vis-à-vis de la matière à transporter est acceptable |
| 1093 | Acrylonitrile stabilisé |  | 3 | FT1 | I | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1104 | Acétates d’amyle | isomères purs et mélange isomérique | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1105 | Pentanols | isomères purs et mélange isomérique | 3 | F1 | II/III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1106 | Amylamines | isomères purs et mélange isomérique | 3 | FC | II/III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 1109 | Formiates d’amyle | isomères purs et mélange isomérique | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1120 | Butanols | isomères purs et mélange isomérique | 3 | F1 | II/III | Acide acétique |
| 1123 | Acétates de butyle | isomères purs et mélange isomérique | 3 | F1 | II/III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1125 | n-Butylamine |  | 3 | FC | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 1128 | Formiate de n-butyle |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1129 | Butyraldéhyde |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 1133 | Adhésifs | contenant un liquide inflammable | 3 | F1 | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 1139 | Solution d’enrobage | traitements de surface ou enrobages utilisés dans l’industrie ou à d’autres fins, tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule, revêtement pour fûts et tonneaux | 3 | F1 | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 1145 | Cyclohexane |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 1146 | Cyclopentane |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 1153 | Éther diéthylique de l’éthylèneglycol |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle et mélange d’hydrocarbures |
| 1154 | Diéthylamine |  | 3 | FC | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 1158 | Diisopropylamine |  | 3 | FC | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 1160 | Diméthylamine en solution aqueuse |  | 3 | FC | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 1165 | Dioxanne |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 1169 | Extraits aromatiques liquides |  | 3 | F1 | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 1170 | Éthanol ou Éthanol en solution | solution aqueuse | 3 | F1 | II/III | Acide acétique |
| 1171 | Éther monoéthylique de l’éthylèneglycol |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle et mélange d’hydrocarbures |
| 1172 | Acétate de l’éther monoéthylique de l’éthylèneglycol |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle et mélange d’hydrocarbures |
| 1173 | Acétate d’éthyle |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1177 | Acétate de 2-éthylbutyle |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1178 | Aldéhyde éthyl-2 butyrique |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 1180 | Butyrate d’éthyle |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1188 | Éther monométhylique de l’éthylèneglycol |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle et mélange d’hydrocarbures |
| 1189 | Acétate de l’éther monométhylique de l’éthylèneglycol |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle et mélange d’hydrocarbures |
| 1190 | Formiate d’éthyle |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1191 | Aldéhydes octyliques | isomères purs et mélange isomérique | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 1192 | Lactate d’éthyle |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1195 | Propionate d’éthyle |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1197 | Extraits liquides pour aromatiser |  | 3 | F1 | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 1198 | Formaldéhyde en solution inflammable | solution aqueuse, point d’éclair compris entre 23 °C et 61 °C | 3 | FC | III | Acide acétique |
| 1202 | Carburant diesel ou Gazole | conforme à EN 590:1993 ou dont le point d’éclair ne dépasse pas 100 °C | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 1202 | Carburant diesel ou Gazole | point d’éclair ne dépassant pas 100 °C | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 1202 | Huile de chauffe légère | extra légère | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 1202 | Huile de chauffe légère | conforme à EN 590:1993 ou dont le point d’éclair ne dépasse pas 100 °C | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 1203 | Essence |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 1206 | Heptanes | isomères purs et mélange isomérique | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 1207 | Hexaldéhyde | n-Hexaldéhyde | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 1208 | Hexanes | isomères purs et mélange isomérique | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 1210 | Encres d’imprimerie ou matières apparentées aux encres d’imprimerie | inflammables, y compris solvants et diluants pour encres d’imprimerie | 3 | F1 | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 1212 | Isobutanol |  | 3 | F1 | III | Acide acétique |
| 1213 | Acétate d’isobutyle |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1214 | Isobutylamine |  | 3 | FC | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 1216 | Isooctènes | isomères purs et mélange isomérique | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 1219 | Isopropanol |  | 3 | F1 | II | Acide acétique |
| 1220 | Acétate d’isopropyle |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1221 | Isopropylamine |  | 3 | FC | I | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 1223 | Kérosène |  | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 1224 | 3,3-Diméthyl-2-butanone |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 1224 | Cétones liquides, n.s.a. |  | 3 | F1 | II | Règle concernant les rubriques collectives |
| 1230 | Méthanol |  | 3 | FT1 | II | Acide acétique |
| 1231 | Acétate de méthyle |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1233 | Acétate de méthylamyle |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1235 | Méthylamine en solution aqueuse |  | 3 | FC | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 1237 | Butyrate de méthyle |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1247 | Méthacrylate de méthyle monomère stabilisé |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1248 | Propionate de méthyle |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1262 | Octanes | isomères purs et mélange isomérique | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 1263 | Peintures ou matières apparentées aux peintures | y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellacs, vernis, cirages, encaustiques, enduits d’apprêt et bases liquides pour laques ou y compris solvants et diluants pour peintures | 3 | F1 | I/II/III | Règle concernant les rubriques collectives |
| 1265 | Pentane | n-Pentane | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 1266 | Produits pour parfumerie | contenant des solvants inflammables | 3 | F1 | I/II/III | Règle concernant les rubriques collectives |
| 1268 | Naphte de goudron de houille | pression de vapeur à 50 °C inférieure à 110 kPa | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 1268 | Distillats de pétrole, n.s.a. ou produits pétroliers, n.s.a. |  | 3 | F1 | I/II/III | Règle concernant les rubriques collectives |
| 1274 | n-Propanol |  | 3 | F1 | II/III | Acide acétique |
| 1275 | Aldéhyde propionique |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 1276 | Acétate de n-propyle |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1277 | Propylamine | n-Propylamine | 3 | FC | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 1281 | Formiates de propyle | isomères purs et mélange isomérique | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1282 | Pyridine |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 1286 | Huile de colophane |  | 3 | F1 | I/II/III | Règle concernant les rubriques collectives |
| 1287 | Dissolution de caoutchouc |  | 3 | F1 | I/II/III | Règle concernant les rubriques collectives |
| 1296 | Triéthylamine |  | 3 | FC | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 1297 | Triméthylamine en solution aqueuse | contenant au plus 50 % (masse) de triméthylamine | 3 | FC | I/II/III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 1301 | Acétate de vinyle stabilisé |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1306 | Produits de préservation des bois, liquides |  | 3 | F1 | II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 1547 | Aniline |  | 6.1 | T1 | II | Acide acétique |
| 1590 | Dichloranilines, liquides | isomères purs et mélange isomérique | 6.1 | T1 | II | Acide acétique |
| 1602 | Colorant liquide toxique, n.s.a. ou matière intermédiaire liquide pour colorant, toxique, n.s.a. |  | 6.1 | T1 | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 1604 | Éthylènediamine |  | 8 | CF1 | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 1715 | Anhydride acétique |  | 8 | CF1 | II | Acide acétique |
| 1717 | Chlorure d’acétyle |  | 3 | FC | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1718 | Phosphate acide de butyle |  | 8 | C3 | III | Solution mouillante |
| 1719 | Sulfure d’hydrogène | solution aqueuse | 8 | C5 | III | Acide acétique |
| 1719 | Liquide alcalin caustique, n.s.a. | inorganique | 8 | C5 | II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 1730 | Pentachlorure d’antimoine, liquide | pur | 8 | C1 | II | Eau |
| 1736 | Chlorure de benzoyle |  | 8 | C3 | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 1750 | Acide chloracétique en solution | solution aqueuse | 6.1 | TC1 | II | Acide acétique |
| 1750 | Acide chloracétique en solution | mélanges d’acide mono- et dichloracétique | 6.1 | TC1 | II | Acide acétique |
| 1752 | Chlorure de chloracétyle |  | 6.1 | TC1 | I | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1755 | Acide chromique en solution | solution aqueuse ne contenant pas plus de 30 % d’acide chromique | 8 | C1 | II/III | Acide nitrique |
| 1760 | Cyanamide | solution aqueuse ne contenant pas plus de 50 % de cyanamide | 8 | C9 | II | Eau |
| 1760 | Acide dithiophosphorique, 0,0-diéthyl |  | 8 | C9 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1760 | Acide dithiophosphorique, 0,0-diisopropyl |  | 8 | C9 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1760 | Acide dithiophosphorique, 0,0-di-n-propyl |  | 8 | C9 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1760 | Liquide corrosif, n.s.a. | point d’éclair supérieur à 61 °C | 8 | C9 | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 1761 | Cupriéthylènediamine en solution | solution aqueuse | 8 | CT1 | II/III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 1764 | Acide dichloracétique |  | 8 | C3 | II | Acide acétique |
| 1775 | Acide fluoroborique | solution aqueuse ne contenant pas plus de 50 % d’acide fluoroborique | 8 | C1 | II | Eau |
| 1778 | Acide fluorosilicique |  | 8 | C1 | II | Eau |
| 1779 | Acide formique |  | 8 | C3 | II | Acide acétique |
| 1783 | Hexaméthylènediamine en solution | solution aqueuse | 8 | C7 | II/III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 1787 | Acide iodhydrique | solution aqueuse | 8 | C1 | II/III | Eau |
| 1788 | Acide bromhydrique | solution aqueuse | 8 | C1 | II/III | Eau |
| 1789 | Acide chlorhydrique | solution aqueuse d'au plus 38 % | 8 | C1 | II/III | Eau |
| 1790 | Acide fluorhydrique | ne contenant pas plus de 60 % d’acide fluorhydrique | 8 | CT1 | II | Eau période d’utilisation autorisée: pas plus de 2 ans |
| 1791 | Hypochlorite en solution | solution aqueuse, contenant des agents mouillants comme habituellement dans le commerce | 8 | C9 | II/III | Acide nitrique et solution mouillante* |
| 1791 | Hypochlorite en solution | solution aqueuse | 8 | C9 | II/III | Acide nitrique* |
| * Pour le n° ONU 1791: L’essai ne doit être effectué qu’avec un évent. Si l’essai est effectué avec de l’acide nitrique comme liquide standard, on devra utiliser un évent et un joint d’étanchéité résistant à l’acide. Dans le cas de solutions d’hypochlorite, l’utilisation d’évents et de joints d’étanchéité du même modèle type, résistants à l’hypochlorite (par exemple en élastomère de silicone) mais ne résistant pas à l’acide nitrique, est également autorisée. |
| 1793 | Phosphate acide d’isopropyle |  | 8 | C3 | III | Solution mouillante |
| 1802 | Acide perchlorique | solution aqueuse ne contenant pas plus de 50 % d’acide (masse) | 8 | CO1 | II | Eau |
| 1803 | Acide phénolsulfonique liquide | mélange isomérique | 8 | C3 | II | Eau |
| 1805 | Acide phosphorique en solution |  | 8 | C1 | III | Eau |
| 1814 | Hydroxyde de potassium en solution | solution aqueuse | 8 | C5 | II/III | Eau |
| 1824 | Hydroxyde de sodium en solution | solution aqueuse | 8 | C5 | II/III | Eau |
| 1830 | Acide sulfurique | contenant plus de 51 % d’acide pur | 8 | C1 | II | Eau |
| 1832 | Acide sulfurique résiduaire | chimiquement stable | 8 | C1 | II | Eau |
| 1833 | Acide sulfureux |  | 8 | C1 | II | Eau |
| 1835 | Hydroxyde de tétraméthylammonium en solution | solution aqueuse, point d’éclair supérieur à 61 °C | 8 | C7 | II | Eau |
| 1840 | Chlorure de zinc en solution | solution aqueuse | 8 | C1 | III | Eau |
| 1848 | Acide propionique |  | 8 | C3 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1862 | Crotonate d’éthyle |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1863 | Carburéacteur |  | 3 | F1 | I/II/III | Mélange d’hydrocarbures |
| 1866 | Résine en solution | inflammable | 3 | F1 | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 1902 | Phosphate acide de diisoctyle |  | 8 | C3 | III | Solution mouillante |
| 1906 | Acide résiduaire de raffinage |  | 8 | C1 | II | Acide nitrique |
| 1908 | Chlorite en solution | solution aqueuse | 8 | C9 | II/III | Acide acétique |
| 1914 | Propionates de butyle |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1915 | Cyclohexanone |  | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 1917 | Acrylate d’éthyle stabilisé |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1919 | Acrylate de méthyle stabilisé |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1920 | Nonanes | isomères purs et mélange isomérique, point d’éclair compris entre 23 °C et 61 °C | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 1935 | Cyanure en solution, n.s.a. | inorganique | 6.1 | T4 | I/II/III | Eau |
| 1940 | Acide thioglycolique |  | 8 | C3 | II | Acide acétique |
| 1986 | Alcools inflammables, toxiques, n.s.a. |  | 3 | FT1 | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 1987 | Cyclohexanol | techniquement, pur | 3 | F1 | III | Acide acétique |
| 1987 | Alcools, n.s.a. |  | 3 | F1 | II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 1988 | Aldéhydes inflammables, toxiques, n.s.a. |  | 3 | FT1 | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 1989 | Aldéhydes, n.s.a. |  | 3 | F1 | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 1992 | 2,6-cis-Diméthylmorpholine |  | 3 | FT1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 1992 | Liquide inflammable, toxique, n.s.a. |  | 3 | FT1 | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 1993 | Ester vinylique de l’acide propionique |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1993 | Acétate de 1-méthoxy-2-propyle |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 1993 | Liquide inflammable, n.s.a. |  | 3 | F1 | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 2014 | Peroxyde d’hydrogène en solution aqueuse | contenant au moins 20 % mais au maximum 60 % de peroxyde d’hydrogène, stabilisée le cas échéant | 5.1 | OC1 | II | Acide nitrique |
| 2022 | Acide crésylique | mélange liquide contenant des crésols, des xylénols et des méthylphénols | 6.1 | TC1 | II | Acide acétique |
| 2030 | Hydrazine en solution aqueuse | contenant au moins 37 % mais pas plus de 64 % d’hydrazine (masse) | 8 | CT1 | II | Eau |
| 2030 | Hydrate d’hydrazine | solution aqueuse contenant 64 % d’hydrazine | 8 | CT1 | II | Eau |
| 2031 | Acide nitrique | à l’exclusion de l’acide nitrique fumant rouge, contenant au plus 55 % d’acide pur | 8 | CO1 | II | Acide nitrique |
| 2045 | Isobutyraldéhyde |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2050 | Composés isomériques du diisobutylène |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2053 | Alcool méthylamylique |  | 3 | F1 | III | Acide acétique |
| 2054 | Morpholine |  | 3 | CF1 | I | Mélange d’hydrocarbures |
| 2057 | Tripropylène |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2058 | Valéraldéhyde | isomères purs et mélange isomérique | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2059 | Nitrocellulose en solution, inflammable |  | 3 | D | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives: contrairement à la procédure habituelle, cette règle peut s’appliquer aux solvants du code de classification F1 |
| 2075 | Chloral anhydre stabilisé |  | 6.1 | T1 | II | Solution mouillante |
| 2076 | Crésols liquides | isomères purs et mélange isomérique | 6.1 | TC1 | II | Acide acétique |
| 2078 | Diisocyanate de toluène | liquide | 6.1 | T1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2079 | Diéthylènetriamine |  | 8 | C7 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2209 | Formaldéhyde en solution | solution aqueuse contenant 37 % de formaldéhyde, teneur en méthanol: 8 à 10 % | 8 | C9 | III | Acide acétique |
| 2209 | Formaldéhyde en solution | solution aqueuse contenant au moins 25 % de formaldéhyde | 8 | C9 | III | Eau |
| 2218 | Acide acrylique stabilisé |  | 8 | CF1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2227 | Méthacrylate de n-butyle stabilisé |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2235 | Chlorures de chlorobenzyle liquides | Chlorure de para-chlorobenzyle | 6.1 | T2 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 2241 | Cycloheptane |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2242 | Cycloheptène |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2243 | Acétate de cyclohexyle |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2244 | Cyclopentanol |  | 3 | F1 | III | Acide acétique |
| 2245 | Cyclopentanone |  | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 2247 | n-Décane |  | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 2248 | Di-n-butylamine |  | 8 | CF1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2258 | Propylène-1,2 diamine |  | 8 | CF1 | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2259 | Triéthylènetétramine |  | 8 | C7 | II | Eau |
| 2260 | Tripropylamine |  | 3 | FC | III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2263 | Diméthylcyclohexanes | isomères purs et mélange isomérique | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2264 | N,N-Diméthylcyclohexylamine |  | 8 | CF1 | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2265 | N,N-Diméthylformamide |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2266 | N,N-Diméthylpropylamine |  | 3 | FC | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2269 | Iminobispropylamine-3,3' |  | 8 | C7 | III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2270 | Éthylamine en solution aqueuse | contenant au moins 50 %, mais pas plus de 70 % d’éthylamine, point d’éclair compris entre 23 °C et 61 °C, corrosive ou légèrement corrosive | 3 | FC | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2275 | Éthyl-2 butanol |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2276 | Éthyl-2 hexylamine |  | 3 | FC | III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2277 | Méthacrylate d’éthyle stabilisé |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2278 | n-Heptène |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2282 | Hexanols | isomères purs et mélange isomérique | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2283 | Méthacrylate d’isobutyle stabilisé |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2286 | Pentaméthylheptane |  | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 2287 | Isoheptènes |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2288 | Isohexènes |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2289 | Isophoronediamine |  | 8 | C7 | III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2293 | Méthoxy-4 méthyl-4 pentanone-2 |  | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 2296 | Méthylcyclohexane |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2297 | Méthylcyclohexanone | isomères purs et mélange isomérique | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 2298 | Méthylcyclopentane |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2302 | Méthyl-5 Hexanone-2 |  | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 2308 | Hydrogénosulfate de nitrosyle liquide |  | 8 | C1 | II | Eau |
| 2309 | Octadiènes |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2313 | Picolines | isomères purs et mélange isomérique | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 2317 | Cuprocyanure de sodium en solution | solution aqueuse | 6.1 | T4 | I | Eau |
| 2320 | Tétraéthylènepentamine |  | 8 | C7 | III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2324 | Triisobutylène | Mélange de monooléfines C12 point d’éclair compris entre 23 °C et 61 °C | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 2326 | Triméthylcyclohexylamine |  | 8 | C7 | III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2327 | Triméthylhexa-méthylènediamines | isomères purs et mélange isomérique | 8 | C7 | III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2330 | Undécane |  | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 2336 | Formiate d’allyle |  | 3 | FT1 | I | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2348 | Acrylates de butyle stabilisés |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2357 | Cyclohexylamine | point d’éclair compris entre 23 °C et 61 °C | 8 | CF1 | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2361 | Diisobutylamine |  | 3 | FC | III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2366 | Carbonate d’éthyle |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2367 | alpha-Méthylvaléraldéhyde |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2370 | Héxène-1 |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2372 | Bis(diméthylamino)-1,2 éthane |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2379 | Diméthyl-1,3 butylamine |  | 3 | FC | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2383 | Dipropylamine |  | 3 | FC | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2385 | Isobutyrate d’éthyle |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2393 | Formiate d’isobutyle |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2394 | Propionate d’isobutyle | point d’éclair compris entre 23 °C et 61 °C | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2396 | Méthylacroléine stabilisée |  | 3 | FT1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2400 | Isovalérate de méthyle |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2401 | Pipéridine |  | 8 | CF1 | I | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2403 | Acétate d’isopropényle |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2405 | Butyrate d’isopropyle |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2406 | Isobutyrate d’isopropyle |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2409 | Propionate d’isopropyle |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2410 | Tétrahydro-1,2,3,6 pyridine |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2427 | Chlorate de potassium en solution aqueuse |  | 5.1 | O1 | II/III | Eau |
| 2428 | Chlorate de sodium en solution aqueuse |  | 5.1 | O1 | II/III | Eau |
| 2429 | Chlorate de calcium en solution aqueuse |  | 5.1 | O1 | II/III | Eau |
| 2436 | Acide thioacétique |  | 3 | F1 | II | Acide acétique |
| 2457 | Diméthyl-2,3 butane |  | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2491 | Éthanolamine |  | 8 | C7 | III | Solution mouillante |
| 2491 | Éthanolamine en solution | solution aqueuse | 8 | C7 | III | Solution mouillante |
| 2496 | Anhydride propionique |  | 8 | C3 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2524 | Orthoformiate d’éthyle |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2526 | Furfurylamine |  | 3 | FC | III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2527 | Acrylate d’isobutyle stabilisé |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2528 | Isobutyrate d’isobutyle |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2529 | Acide isobutyrique |  | 3 | FC | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2531 | Acide méthacrylique stabilisé |  | 8 | C3 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2542 | Tributylamine |  | 6.1 | T1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2560 | Méthyl-2 pentanol-2 |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2564 | Acide trichloracétique en solution | solution aqueuse | 8 | C3 | II/III | Acide acétique |
| 2565 | Dicyclohexylamine |  | 8 | C7 | III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2571 | Acide éthylsulfurique |  | 8 | C3 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2571 | Acides alkylsulfuriques |  | 8 | C3 | II | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 2580 | Bromure d’aluminium en solution | solution aqueuse | 8 | C1 | III | Eau |
| 2581 | Chlorure d’aluminium en solution | solution aqueuse | 8 | C1 | III | Eau |
| 2582 | Chlorure de fer III en solution | solution aqueuse | 8 | C1 | III | Eau |
| 2584 | Acide méthane sulfonique | avec plus de 5 % d’acide sulfurique libre, liquide | 8 | C1 | II | Eau |
| 2584 | Acides alkylsulfoniques liquides | avec plus de 5 % d’acide sulfurique libre | 8 | C1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2584 | Acide benzène sulfonique | avec plus de 5 % d’acide sulfurique libre | 8 | C1 | II | Eau |
| 2584 | Acides toluène sulfoniques | avec plus de 5 % d’acide sulfurique libre | 8 | C1 | II | Eau |
| 2584 | Acides arylsulfoniques liquides | avec plus de 5 % d’acide sulfurique libre | 8 | C1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2586 | Acide méthane sulfonique | ne contenant pas plus de 5 % d’acide sulfurique libre | 8 | C1 | III | Eau |
| 2586 | Acides alkylsulfoniques liquides | ne contenant pas plus de 5 % d’acide sulfurique libre | 8 | C1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2586 | Acide benzène sulfonique | ne contenant pas plus de 5 % d’acide sulfurique libre | 8 | C1 | III | Eau |
| 2586 | Acides toluène sulfoniques | ne contenant pas plus de 5 % d’acide sulfurique libre | 8 | C1 | III | Eau |
| 2586 | Acides arylsulfoniques liquides | ne contenant pas plus de 5 % d’acide sulfurique libre | 8 | C1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2610 | Triallylamine |  | 3 | FC | III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2614 | Alcool méthallylique |  | 3 | F1 | III | Acide acétique |
| 2617 | Méthylcyclohexanols | isomères purs et mélange isomérique, point d’éclair compris entre 23 °C et 61 °C | 3 | F1 | III | Acide acétique |
| 2619 | Benzyldiméthylamine |  | 8 | CF1 | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2620 | Butyrates d’amyle | isomères purs et mélange isomérique, point d’éclair compris entre 23 °C et 61 °C | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2622 | Glycidaldéhyde | point d’éclair inférieur à 23 °C | 3 | FT1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2626 | Acide chlorique en solution aqueuse | ne contenant pas plus de 10 % d’acide chlorique | 5.1 | O1 | II | Acide nitrique |
| 2656 | Quinoléine | point d’éclair supérieur à 61 °C | 6.1 | T1 | III | Eau |
| 2672 | Ammoniac en solution | densité relative comprise entre 0,880 et 0,957 à 15 °C dans l’eau, contenant plus de 10 % mais pas plus de 35 % d’ammoniac | 8 | C5 | III | Eau |
| 2683 | Sulfure d’ammonium en solution | solution aqueuse, point d’éclair compris entre 23 °C et 61 °C | 8 | CFT | II | Acide acétique |
| 2684 | 3-Diéthylaminopropylamine |  | 3 | FC | III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2685 | N,N-Diéthylènediamine |  | 8 | CF1 | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2693 | Bisulfites en solution aqueuse, n.s.a. | inorganiques | 8 | C1 | III | Eau |
| 2707 | Diméthyldioxannes | isomères purs et mélange isomérique | 3 | F1 | II/III | Mélange d’hydrocarbures |
| 2733 | Amines inflammables, corrosives, n.s.a ou Polyamines liquides corrosives, inflammables, n.s.a |  | 3 | FC | I/II/III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2734 | Di-sec-butylamine |  | 8 | CF1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 2734 | Amines liquides corrosives, inflammables, n.s.a. ou Polyamines liquides corrosives, inflammables, n.s.a. |  | 8 | CF1 | I/II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2735 | Amines liquides corrosives, n.s.a. ou Polyamines liquides corrosives, n.s.a. |  | 8 | C7 | I/II/III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2739 | Anhydride butyrique |  | 8 | C3 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2789 | Acide acétique glacial ou Acide acétique en solution | solution aqueuse, contenant plus de 80 % (masse) d’acide | 8 | CF1 | II | Acide acétique |
| 2790 | Acide acétique en solution | solution aqueuse contenant plus de 10 % mais pas plus de 80 % (masse) d’acide | 8 | C3 | II/III | Acide acétique |
| 2796 | Acide sulfurique | ne contenant pas plus de 51 % d’acide pur | 8 | C1 | II | Eau |
| 2797 | Électrolyte alcalin pour accumulateurs | hydroxyde de potassium/sodium, solution aqueuse | 8 | C5 | II | Eau |
| 2810 | Chlorure de 2-chloro-6-fluorobenzyle | stabilisé | 6.1 | T1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 2810 | 2-Phényléthanol |  | 6.1 | T1 | III | Acide acétique |
| 2810 | Éther monohexylique d’éthylène glycol |  | 6.1 | T1 | III | Acide acétique |
| 2810 | Liquide organique toxique, n.s.a. |  | 6.1 | T1 | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 2815 | N-Aminoéthylpipérazine |  | 8 | C7 | III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2818 | Polysulfure d’ammonium en solution | solution aqueuse | 8 | CT1 | II/III | Acide acétique |
| 2819 | Phosphate acide d’amyle |  | 8 | C3 | III | Solution mouillante |
| 2820 | Acide butyrique | Acide n-butyrique | 8 | C3 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2821 | Phénol en solution | solution aqueuse, toxique, non alcaline | 6.1 | T1 | II/III | Acide acétique |
| 2829 | Acide caproïque | Acide n-caproïque | 8 | C3 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2837 | Hydrogénosulfates en solution aqueuse |  | 8 | C1 | II/III | Eau |
| 2838 | Butyrate de vinyle stabilisé |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2841 | Di-n-amylamine |  | 3 | FT1 | III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2850 | Tétrapropylène | mélange de monooléfines C12 point d’éclair compris entre 23 °C et 61 °C | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 2873 | Dibutylaminoéthanol | N,N-Di-n-butylaminoéthanol | 6.1 | T1 | III | Acide acétique |
| 2874 | Alcool furfurylique |  | 6.1 | T1 | III | Acide acétique |
| 2920 | Acide O,O-diéthyl-dithiophosphorique | point d’éclair compris entre 23 °C et 61 °C | 8 | CF1 | II | Solution mouillante |
| 2920 | Acide O,O-diméthyl-dithiophosphorique | point d’éclair compris entre 23 °C et 61 °C | 8 | CF1 | II | Solution mouillante |
| 2920 | Bromure d’hydrogène | solution à 33 % dans l’acide acétique glacial | 8 | CF1 | II | Solution mouillante |
| 2920 | Hydroxyde de tétraméthylammonium | solution aqueuse, point d’éclair compris entre 23 °C et 61 °C | 8 | CF1 | II | Eau |
| 2920 | Liquide corrosif inflammable, n.s.a. |  | 8 | CF1 | I/II | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 2922 | Sulfure d’ammonium | solution aqueuse, point d’éclair supérieur à 61 °C | 8 | CT1 | II | Eau |
| 2922 | Crésols | solution alcaline aqueuse, mélange de crésolate de sodium et de potassium | 8 | CT1 | II | Acide acétique |
| 2922 | Phénol | solution alcaline aqueuse mélange de phénolate de sodium et de potassium | 8 | CT1 | II | Acide acétique |
| 2922 | Hydrogénodifluorure de sodium | solution aqueuse | 8 | CT1 | III | Eau |
| 2922 | Liquide corrosif toxique, n.s.a. |  | 8 | CT1 | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 2924 | Liquide inflammable corrosif, n.s.a. | légèrement corrosif | 3 | FC | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 2927 | Liquide organique toxique, corrosif, n.s.a. |  | 6.1 | TC1 | I/II | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 2933 | Chloro-2 propionate de méthyle |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2934 | Chloro-2 propionate d’isopropyle |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2935 | Chloro-2 propionate d’éthyle |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2936 | Acide thiolactique |  | 6.1 | T1 | II | Acide acétique |
| 2941 | Fluoranilines | isomères purs et mélange isomérique | 6.1 | T1 | III | Acide acétique |
| 2943 | Tétrahydrofurfurylamine |  | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 2945 | N-Méthylbutylamine |  | 3 | FC | II | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2946 | Amino-2 diéthylamino-5 pentane |  | 6.1 | T1 | III | Mélange d’hydrocarbures et solution mouillante |
| 2947 | Chloracétate d’isopropyle |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 2984 | Peroxyde d’hydrogène en solution aqueuse | contenant au moins 8 % mais pas plus de 20 % de peroxyde d’hydrogène, stabilisée selon les besoins | 5.1 | O1 | III | Acide nitrique |
| 3056 | n-Heptaldéhyde |  | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 3065 | Boissons alcoolisées | contenant plus de 24 % d’alcool en volume | 3 | F1 | II/III | Acide acétique |
| 3066 | Peintures ou Matières apparentées aux peintures | y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellacs, vernis, cirages, encaustiques, enduits d’apprêt et bases liquides pour laques ou y compris solvants et diluants pour peintures | 8 | C9 | II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 3079 | Méthacrylonitrile stabilisé |  | 3 | FT1 | I | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 3082 | Poly (3-6) éthoxylate d'alcool secondaire C6-C17 |  | 9 | M6 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle et mélange d’hydrocarbures |
| 3082 | Poly (1-3) éthoxylate d’alcool C12-C15 |  | 9 | M6 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle et mélange d’hydrocarbures |
| 3082 | Poly (1-6) éthoxylate d’alcool C13-C15 |  | 9 | M6 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle et mélange d’hydrocarbures |
| 3082 | Carburéacteur JP-5 | point d’éclair supérieur à 61 °C | 9 | M6 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 3082 | Carburéacteur JP-7 | point d’éclair supérieur à 61 °C | 9 | M6 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 3082 | Goudron de houille | point d’éclair supérieur à 61 °C | 9 | M6 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 3082 | Naphta de goudron de houille | point d’éclair supérieur à 61 °C | 9 | M6 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 3082 | Créosote obtenue à partir de goudron de houille | point d’éclair supérieur à 61 °C | 9 | M6 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 3082 | Créosote obtenue à partir de goudron de bois | point d’éclair supérieur à 61 °C | 9 | M6 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 3082 | Phosphate de diphényle et de monocrésyle |  | 9 | M6 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 3082 | Acrylate de décyle |  | 9 | M6 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle et mélange d’hydrocarbures |
| 3082 | Phtalate de diisobutyle |  | 9 | M6 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle et mélange d’hydrocarbures |
| 3082 | Phtalate de di-n-butyle |  | 9 | M6 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle et mélange d’hydrocarbures |
| 3082 | Hydrocarbures | liquides, point d’éclair supérieur à 61 °C, dangereux du point de vue de l’environnement | 9 | M6 | III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 3082 | Phosphate d’isodécyle et de diphényle |  | 9 | M6 | III | Solution mouillante |
| 3082 | Méthylnaphtalènes | mélange isomérique, liquide | 9 | M6 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 3082 | Phosphates de triaryle | n.s.a. | 9 | M6 | III | Solution mouillante |
| 3082 | Phosphate de tricrésyle | Ne contenant pas plus de 3 % d’isomère ortho | 9 | M6 | III | Solution mouillante |
| 3082 | Phosphate de trixylényle |  | 9 | M6 | III | Solution mouillante |
| 3082 | Dithiophosphate alkylique de zinc | C3-C14 | 9 | M6 | III | Solution mouillante |
| 3082 | Dithiophosphate arylique de zinc | C7-C16 | 9 | M6 | III | Solution mouillante |
| 3082 | Matière dangereuse du point de vue de l’environnement, liquide, n.s.a. |  | 9 | M6 | III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 3099 | Liquide comburant, toxique, n.s.a. |  | 5.1 | OT1 | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 3101 3103 3105 3107 3109 3111 3113 3115 3117 3119 | Peroxyde organique du type B, C, D, E ou F, liquide ou Peroxyde organique du type B, C, D, E ou F, liquide avec régulation de température |  | 5.2 | P1 |  | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle et mélange d’hydrocarbures et Acide nitrique** |
| ** Pour les nos ONU 3101, 3103, 3105, 3107, 3109, 3111, 3113, 3115, 3117, 3119 (l’hydroperoxyde de tert-butyle contenant plus de 40 % de peroxyde et les acides peroxydiques sont exclus): Tous les peroxydes organiques sous forme techniquement pure ou en solution dans des solvants qui, du point de vue de leur compatibilité, sont couverts par la rubrique «liquide standard»(mélange d’hydrocarbures) dans la présente liste. La compatibilité des évents et des joints avec les peroxydes organiques peut être vérifiée, indépendamment de l’épreuve sur modèle type, par des essais en laboratoire utilisant l’acide nitrique. |
| 3145 | Butylphénols | liquides, n.s.a. | 8 | C3 | I/II/III | Acide acétique |
| 3145 | Alkylphénols liquides, n.s.a. | y compris les homologues C2 à C12 | 8 | C3 | I/II/III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 3149 | Peroxyde d’hydrogène et acide peroxyacétique en mélange stabilisé | avec acide acétique (no ONU 2790), acide sulfurique (no ONU 2796) et/ou acide phosphorique (no ONU 1805) et eau, et pas plus de 5 % d’acide peroxyacétique | 5.1 | OC1 | II | Solution mouillante et acide nitrique |
| 3210 | Chlorates inorganiques, solution aqueuse, n.s.a. |  | 5.1 | O1 | II/III | Eau |
| 3211 | Perchlorates inorganiques, solution aqueuse, n.s.a. |  | 5.1 | O1 | II/III | Eau |
| 3213 | Bromates inorganiques, solution aqueuse, n.s.a. |  | 5.1 | O1 | II/III | Eau |
| 3214 | Permanganates inorganiques, solution aqueuse, n.s.a. |  | 5.1 | O1 | II | Eau |
| 3216 | Persulfates inorganiques, solution aqueuse, n.s.a. |  | 5.1 | O1 | III | Solution mouillante |
| 3218 | Nitrates inorganiques, solution aqueuse, n.s.a. |  | 5.1 | O1 | II/III | Eau |
| 3219 | Nitrites inorganiques, solution aqueuse, n.s.a. |  | 5.1 | O1 | II/III | Eau |
| 3264 | Chlorure de cuivre | solution aqueuse, légèrement corrosif | 8 | C1 | III | Eau |
| 3264 | Sulfate d’hydroxylamine | solution aqueuse à 25 % | 8 | C1 | III | Eau |
| 3264 | Acide phosphorique | solution aqueuse | 8 | C1 | III | Eau |
| 3264 | Liquide inorganique corrosif, acide, n.s.a. | point d’éclair supérieur à 61 °C | 8 | C1 | I/II/III | La Règle applicable aux rubriques collectives ne s’applique pas aux mélanges dont les constituants figurent sous les nos ONU 1830, 1832, 1906 et 2308 |
| 3265 | Acide méthoxyacétique |  | 8 | C3 | I | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 3265 | Anhydride allyl succinique |  | 8 | C3 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 3265 | Acide dithioglycolique |  | 8 | C3 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 3265 | Phosphate butylique | mélange de phosphate mono- et di-butylique | 8 | C3 | III | Solution mouillante |
| 3265 | Acide caprylique |  | 8 | C3 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 3265 | Acide isovalérique |  | 8 | C3 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 3265 | Acide pélargonique |  | 8 | C3 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 3265 | Acide pyruvique |  | 8 | C3 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 3265 | Acide valérique |  | 8 | C3 | III | Acide acétique |
| 3265 | Liquide organique corrosif, acide, n.s.a. | point d’éclair supérieur à 61 °C | 8 | C3 | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 3266 | Hydrosulfure de sodium | solution aqueuse | 8 | C5 | II | Acide acétique |
| 3266 | Sulfure de sodium | solution aqueuse, légèrement corrosive | 8 | C5 | III | Acide acétique |
| 3266 | Liquide inorganique corrosif, basique, n.s.a. | point d’éclair supérieur à 61 °C | 8 | C5 | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 3267 | 2,2’-(Butylimino)-biséthanol |  | 8 | C7 | II | Mélange d’hydrocarbures et solution aqueuse |
| 3267 | Liquide organique corrosif, basique, n.s.a. | point d’éclair supérieur à 61 °C | 8 | C7 | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 3271 | Éther monobutylique de l’éthylène glycol | point d’éclair 61 °C | 3 | F1 | III | Acide acétique |
| 3271 | Éthers, n.s.a. |  | 3 | F1 | II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 3272 | Ester tert-butylique de l’acide acrylique |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 3272 | Propionate d'isobutyle | point d’éclair inférieur à 23 °C | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 3272 | Valérate de méthyle |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 3272 | ortho-Formiate de triméthyle |  | 3 | F1 | II | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 3272 | Valérate d’éthyle |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 3272 | Isovalérate d’isobutyle |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 3272 | Propionate de n-amyle |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 3272 | Butyrate de n-butyle |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 3272 | Lactate de méthyle |  | 3 | F1 | III | Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée d’acétate de n-butyle |
| 3272 | Esters, n.s.a. |  | 3 | F1 | II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 3287 | Nitrite de sodium | Solution aqueuse à 40 % | 6.1 | T4 | III | Eau |
| 3287 | Liquide inorganique toxique, n.s.a. |  | 6.1 | T4 | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 3291 | Déchet d’hôpital non spécifié, n.s.a. | liquide | 6.2 | I3 | II | Eau |
| 3293 | Hydrazine en solution aqueuse | ne contenant pas plus de 37% d'hydrazine (masse) | 6.1 | T4 | III | Eau |
| 3295 | Heptènes | n.s.a. | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 3295 | Nonanes | point d’éclair inférieur à 23 °C | 3 | F1 | II | Mélange d’hydrocarbures |
| 3295 | Décanes | n.s.a. | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 3295 | 1,2,3-Triméthylbenzène |  | 3 | F1 | III | Mélange d’hydrocarbures |
| 3295 | Hydrocarbures liquides, n.s.a. |  | 3 | F1 | I/II/III | Règle applicable aux rubriques collectives |
| 3405 | Chlorate de baryum en solution | solution aqueuse | 5.1 | OT1 | II/III | Eau |
| 3406 | Perchlorate de baryum en solution | solution aqueuse | 5.1 | OT1 | II/III | Eau |
| 3408 | Perchlorate de plomb en solution | solution aqueuse | 5.1 | OT1 | II/III | Eau |
| 3413 | Cyanure de potassium en solution | solution aqueuse | 6.1 | T4 | I/II/III | Eau |
| 3414 | Cyanure de sodium en solution | solution aqueuse | 6.1 | T4 | I/II/III | Eau |
| 3415 | Fluorure de sodium en solution | solution aqueuse | 6.1 | T4 | III | Eau |
| 3422 | Fluorure de potassium en solution | solution aqueuse | 6.1 | T4 | III | Eau |

-----

# Text boxes

NATIONS UNIES