| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/2004/13 3 November 2003 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Семьдесят пятая сессия,

Женева, 19-23 января 2004 года

Пункт 5 повестки дня

Таблица А главы 3.2 и специальные положения VV9a и VV9b главы 7.3

Передано Европейским советом федерации химической промышленности (ЕСФХП)

Резюме:

В случае веществ под № ООН 3288 (токсичные неорганические твердые вещества), класс 6.1, ГУ III, специальное положение VV9b применяется к перевозке навалом/насыпью.  Однако в соответствии с многосторонним соглашением М106 разрешается также использовать крытые брезентом транспортные средства.  Поскольку срок действия этого многостороннего соглашения истекает 1 сентября 2005 года, необходимо внести предложение, предусматривающее введение данного положения этого многостороннего соглашения до указанной даты.

В более общем плане вносится предложение о том, чтобы специальное положение VV9a применялось также ко всем другим веществам, которым назначено специальное положение VV9b.

Предлагаемое решение:

ЕСФХП предлагает изменить специальные положения VV9а и VV9b.

Введение:

В настоящее время специальное положение VV9b главы 7.3 ДОПОГ применяется к № ООН 3288, класс 6.1, ГУ III, однако многостороннее соглашение М106 разрешает также его перевозку в крытых брезентом транспортных средствах.  Это означает, что по существу к № ООН 3288, ГУ III, применяется специальное положение VV9а.

Предложение 1

В таблице А главы 3.2 заменить специальное положение VV9b специальным положением VV9a для № ООН 3288, ГУ III.

Более общий анализ последовательности в назначении специальных положений VV9а и VV9b показывает, что:

-	большое число веществ (примерно 180) классов 6.1 и 8, ГУ II и III, разрешается перевозить навалом/насыпью в соответствии со специальным положением VV9b главы 7.3 ДОПОГ;

-	лишь пять веществ разрешается перевозить навалом/насыпью в соответствии со специальным положением VV9а главы 7.3 (т.е. разрешается их перевозка в крытых брезентом транспортных средствах).  Эти пять веществ относятся к классу 6.1, ГУ III, и классу 8, ГУ II, они приведены в приложении к настоящему документу.

Сопоставление веществ, относящихся к двум номерам ООН, показывает, что существует непоследовательность в назначении специальных положений VV9а и VV9b:

-	в случае вещества под № ООН 1794 - СВИНЦА СУЛЬФАТ, содержащий более 3% свободной кислоты, ГУ II, применяется специальное положение VV9а.  Это означает, что оно может перевозиться в крытых брезентом транспортных средствах;

-	в случае того же вещества, содержащего 3% свободной кислоты или менее, которое должно быть отнесено к № ООН 2291 - СВИНЦА СОЕДИНЕНИЕ РАСТВОРИМОЕ, Н.У.К., 6.1, ГУ III, или к № ООН 3288 - ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К., 6.1, ГУ III, применяется

специальное положение VV9b.  Это означает, что данные менее опасные грузы не разрешается перевозить навалом/насыпью в крытых брезентом транспортных средствах (за исключением № ООН 3288 в соответствии с М106, о чем говорилось выше).

Предложение 2

Чтобы устранить это противоречие ЕСФХП предлагает следующее:

1.	Исключить специальное положение VV9b из главы 7.3.

2.	Специальное положение  VV9а обозначить как VV9.

3.	Как следствие первых двух предложений в колонке 17 таблицы А главы 3.2 указать "VV9" для всех номеров ООН, для которых указаны специальные положения  VV9а или VV9b.

Обоснование:

Эти поправки обеспечат согласования с МПОГ, в которых предусмотрено лишь одно специальное положение VW9, эквивалентное специальному положению VV9а в ДОПОГ.

В прошлом не поступало никаких сообщений о происшествиях при перевозке опасных грузов под № ООН 3288, ГУ III, в крытых брезентом транспортных средствах (перевозка осуществлялась в соответствии с многосторонним соглашением М106).

С точки зрения безопасности нет никаких причин не разрешать перевозку менее опасных веществ в крытых брезентом транспортных средствах.

Приложение

Позиции ООН, для которых в таблице А указано специальное положение VV9а

| № ООН | Наименование и описание 3.1.2 | Класс 2.2 | Классификационный код 2.2 | Группа упаковки 2.1.1.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) |
| 1564 | БАРИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 6.1 | T5 | III |
| 1794 | СВИНЦА СУЛЬФАТ, содержащий более 3% свободной кислоты | 8 | C2 | II |
| 1884 | БАРИЯ ОКСИД | 6.1 | T5 | III |
| 2506 | АММОНИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ | 8 | C2 | II |
| 2509 | КАЛИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ | 8 | C2 | II |

-----

# Text boxes

GE.03-24249   (R)	121103    131103