| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/2005/25 15 August 2005 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

(Семьдесят девятая сессия, пункт 4 с) повестки дня,

Женева, 7–11 ноября 2005 года)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК
В ПРИЛОЖЕНИЯ А И В К ДОПОГ

Переходная мера, предусмотренная в пункте 1.6.5.8

Передано правительством Франции

| Существо предложений: | Цель настоящего документа состоит в том, чтобы более не ограничивать использование транспортных средств EX/II и EX/III, изготовленных в соответствии с требованиями ДОПОГ, применявшимися до 1 января 2005 года. |
| --- | --- |
| Предлагаемое решение: | Изменить формулировку пункта 1.6.5.8 ДОПОГ. |
| Справочные документы: | TRANS/WP.15/2005/12 TRANS/WP.15/183, пункты 24 и 25. |

После принятия новых требований, применяемых к транспортным средствам EX/II и EX/III, в частности в главе 9.3, в пункт 1.6.5.8 была включена переходная мера.  Эта переходная мера разрешает эксплуатировать транспортные средства EX/II и EX/III, изготовленные в соответствии с требованиями ДОПОГ, применявшимися до 1 января 2005 года, вплоть до 31 декабря 2014 года.

В ходе дискуссии по этому вопросу, состоявшейся в мае 2005 года, Рабочая группа пришла к выводу о том, что положения, применяемые с 1 января 2005 года в отношении транспортных средств EX/II и EX/III, не являются более жесткими по сравнению с ранее действовавшими положениями и что переходное положение, предусмотренное для этих транспортных средств в пункте 1.6.5.8, является не вполне адекватным в том смысле, что должна допускаться возможность продолжения эксплуатации транспортных средств, произведенных в соответствии с ранее действовавшими требованиями без каких-либо временны́х ограничений.

Для того чтобы учесть эту позицию, мы предлагаем изменить пункт 1.6.5.8 следующим образом.

Предложение

В конце пункта 1.6.5.8 исключить слова "до 31 декабря 2014 года".

Последствия для безопасности, осуществимость, выполнимость:  никаких проблем не возникает.

_________

# Text boxes

GE.05-22713   (R)     270905   270905