| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2009/13 17 December 2008 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто сорок седьмая сессия

Женева, 10-13 марта 2009 года

Пункт 4.2.3 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по дополнению 18 к поправкам серии 01 к Правилам № 6
(Указатели поворота)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения
и световой сигнализации (GRE)*/

Воспроизведенный ниже текст был принят GRE на ее шестидесятой сессии.  В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2008/51 без поправок.  Он представлен на рассмотрение WP.29 и АС.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRE/60, пункт 26).

Приложение 1 изменить следующим образом:

"……..

ii)	огни указателей поворота категории 6, когда эти углы составляют 30( выше и 5( ниже горизонтали.

Минимальные горизонтальные углы видимости

Указатели поворота, предназначенные для установки на передней части транспортного средства

Категория 1:	для установки на расстоянии не менее 40 мм от фары;

Категория 1a:	для установки на расстоянии более 20 мм, но менее 40 мм от фары;

Категория 1b:	для установки на расстоянии менее 20 мм от фары.

| На и выше плоскости Н для всех огней. Под плоскостью Н для огней, предназначенных для транспортных средств категорий М2, М3 или N2 |  |
| --- | --- |
| Под плоскостью Н для транспортных средств категорий М1 и N1 |  |
| Плоскость Н: "горизонтальная плоскость, проходящая через исходный центр огня" |  |
| Категории 2a и 2b: указатель поворота…" |  |

Приложение 2

Пункт 9 изменить следующим образом:

"9.		Краткое описание

……..

Конкретный идентификационный код модуля источника света:
………………………………………………………………………………………….

Только для установки на транспортных средствах категорий M1 и/или N1:  да/нет 2/

Только для ограниченной высоты монтажа, составляющей 750 мм или менее над уровнем грунта:  да/нет 2/

...........".

-------

# Footnotes

*/	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

Исходная ось

Транспортное средство

Исходная ось

Направление движения

Транспортное средство

Направление движения