|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2010/52 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 2 juillet 2010 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses

Réunion commune de la Commission d’experts du RID et
du Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses

Genève, 13-17 septembre 2010

Point 5 b) de l’ordre du jour provisoire

Proposition d’amendements au RID/ADR/ADN: nouvelles propositions

Matières toxiques par inhalation

Communication du Gouvernement britannique,

I.	Introduction

1.	Il est fait référence aux débats sur le document ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2010/18 soumis par le Gouvernement néerlandais qui ont été menés par le Groupe de travail sur les citernes à la session de mars 2010 de la Réunion commune. Il a été décidé que la note de bas de page qu’il était proposé d’ajouter au tableau du 4.3.4.1.2 pour les matières toxiques par inhalation (codes-citernes L10CH et L15CH) ne devrait s’appliquer qu’aux matières de la classe 6.1 et non à celles de la classe 3 présentant un risque subsidiaire 6.1. Cette décision a ensuite été approuvée par la Réunion commune quand le rapport du Groupe de travail a été examiné en séance plénière.

2.	Le texte du 2.1.3.5.3 du RID/ADR concernant l’ordre de prépondérance des caractéristiques de danger pourrait être interprété comme indiquant que cette décision autorise les matières toxiques à l’inhalation (CL50) correspondant au groupe d’emballage I à être classées dans la classe 3, groupe d’emballage I.

II.	Proposition

3.	Pour harmoniser le RID/ADR avec le Règlement type de l’ONU et les autres modes de transport, il est proposé de modifier comme suit le début du 2.1.3.5.3 h):

«h)	Matières de la classe 6.1 qui satisfont aux critères de toxicité par inhalation du groupe d’emballage I».

4.	La suite du texte entre parenthèses correspondant à la note de bas de page 3 du paragraphe 2.0.3.1 g) du Règlement type reste inchangée.

III.	Justificatif

5.	Cet amendement permettra d’harmoniser le RID/ADR avec le Règlement type de l’ONU et les autres modes de transport.

# Footnotes

Conformément au programme de travail du Sous-Comité pour la période 2006-2010 (ECE/TRANS/166/Add.1, activité 02.7 c)).

Diffusée par l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) sous la cote OTIF/RID/RC/2010/52.