| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2010/120 |
| --- | --- | --- |
|  | Генеральная Ассамблея | Distr.: General 4 August 2010 Russian Original: English and French |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятьдесят вторая сессия
Женева, 9–12 ноября 2010 года
Пункт 4.4.2 предварительной повестки дня
Соглашение 1958 года – Рассмотрение проектов
поправок к действующим правилам,
предложенных GRSP

Предложение по дополнению 2 к поправкам серии 07
к Правилам № 14 (крепления ремней безопасности)

Представлено Рабочей группой по пассивной безопасности*

Воспроизводимый ниже текст был принят Рабочей группой по пассивной безопасности (GRSP) на ее сорок седьмой сессии. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/9 с поправками, указанными в пункте 21 доклада (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/47, пункт 21). Этот текст передается на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1).

Пункт 5.3.8.3 изменить следующим образом:

"5.3.8.3	Независимо от предписаний пункта 5.3.8.1, на втором ряду сидений должно быть предусмотрено по меньшей мере одно из двух положений ISOFIX. Это не применяется к транспортным средствам категории M1, имеющим:

a)	не более двух дверей для пассажиров и

b)	предусмотренное заднее место для сидения, для которого невозможно установить крепления ISOFIX в соответствии
с предписаниями пункта 5.2.3 в силу присутствия элементов системы трансмиссии и/или подвески, и

c)	удельную мощность на единицу массы (УММ) более 140
согласно определениям, содержащимся в Правилах № 51, и

d)	двигатель, развивающий максимальную мощность свыше
200 кВт. Такое транспортное средство должно иметь только одну систему крепления ISOFIX на переднем пассажирском сиденье [в сочетании с устройством, дезактивирующим подушку безопасности]".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006−2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.