|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/24 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 31 mai 2011 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses

Réunion commune d’experts sur le Règlement annexé
à l’Accord européen relatif au transport international
des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (ADN) (Comité de sécurité de l’ADN)

Dix-neuvième session

Genève, 22-25 août 2011

Point 4 de l’ordre du jour provisoire

Propositions d’amendements au Règlement annexé à l’ADN

Paragraphe 8.3.5,

Communication du Gouvernement de la Belgique

Introduction

1.	Les dispositions du 8.3.5 spécifient que les travaux exigeant l’utilisation d’une flamme ou de courant électrique ou susceptibles de produire des étincelles peuvent seulement être effectués lorsque l’on dispose d’une attestation confirmant le «dégazage total» du bateau.

2.	Au 7.2.3.7.5, il est dit que pour le retrait de la signalisation prescrite en cas de transport de marchandises dangereuses le dégazage est considéré comme réalisé lorsque les citernes ne contiennent pas de concentration de gaz inflammables supérieure à 20 % de la limite inférieure d’explosivité ni de concentration notable de gaz toxiques.

3.	La proposition a pour objet de modifier le 8.3.5 conformément au 7.2.3.7.5.

Proposition

4.	Modifier le 8.3.5 comme suit (texte nouveau en gras):

«…

Cette prescription ne s’applique pas:

lorsque les bateaux à marchandises sèches sont munis d’une autorisation de l’autorité compétente ou d’une attestation confirmant que la zone protégée ne contient pas de concentration de gaz inflammables supérieure à 20 % de la limite inférieure d’explosivité ni de concentration notable de gaz toxiques;

lorsque les bateaux-citernes sont munis d’une autorisation de l’autorité compétente ou d’une attestation confirmant que le bateau ne contient pas de concentration de gaz inflammables supérieure à 20 % de la limite inférieure d’explosivité ni de concentration notable de gaz toxiques;

…».

# Footnotes

Diffusé en langue allemande par la Commission centrale pour la navigation du Rhin sous la cote CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2011/24.

Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106; ECE/TRANS/2010/8, programme d'activité 02.7 b)).