|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2011/49 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 22 décembre 2010 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

Cent cinquante-troisième session

Genève, 8-11 mars 2011

Point 7.3 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1997 (Contrôles techniques périodiques):
proposition de projet de règle no 2

Amendements à la proposition de projet de règle no 2 sur les prescriptions uniformes relatives au contrôle technique périodique des véhicules à roues en ce qui concerne leur aptitude à la circulation

Communication du Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE)*

À sa cent cinquante-deuxième session, le Forum mondial (WP.29) a décidé de procéder à un examen final de toutes les observations reçues à sa session de mars 2011 au sujet du projet de règle n° 2 (ECE/TRANS/WP.29/2009/135). On trouvera ci-après les modifications apportées par le Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE) au texte actuel du projet pour ce qui concerne son domaine de compétence.

Annexe, tableau 4, modifier comme suit:

| «4. Feux, dispositifs réfléchissants et équipement électrique |
| --- |
| 4.1 Projecteurs |
| 4.1.1 État et fonctionnement | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | a) Lumière/source de lumière défectueuse ou manquante; | X | X |  |
|  |  | b) Système de projection (réflecteur et glace) défectueux ou manquant; | X | X |  |
|  |  | c) Feu fixé incorrectement. |  | X |  |
| 4.1.2 Réglage | Mesurer l’orientation horizontale verticale de chaque projecteur en feux de croisement, au moyen d’un régloscope ou d’un écran. | Réglage d’un projecteur hors des limites définies dans les prescriptions.1/ | X | X |  |
| 4.1.3 Allumage | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | a) Fonctionnement de l’allumage non conforme aux prescriptions.1/ (Nombre de projecteurs allumés simultanément); | X | X |  |
|  |  | b) Commande défectueuse; |  | X |  |
|  |  | c) Lorsqu’il est maintenu par le système de protection en cas de choc, le conducteur ne peut pas commander l’allumage. |  | X |  |
| 4.1.4 Vérification de la conformité1/ (X) 2/ | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | a) Feu, couleur émise, emplacement ou intensité non conformes aux prescriptions;1/ | X | X |  |
|  |  | b) Fonctionnement du système non conforme aux prescriptions;1/ | X | X |  |
|  |  | b)c) Présence sur la glace ou la source lumineuse de produits réduisant manifestement l’intensité lumineuse ou modifiant la couleur émise; | X |  |  |
|  |  | d) Incompatibilité de la source lumineuse et du feu. |  | X |  |
| 4.1.5 Dispositif de réglage de la portée (si obligatoire) (X)2/ | Contrôle visuel et essai de fonctionnement si possible. | a) Dispositif hors d’usage; |  | X |  |
|  |  | b) Le dispositif manuel ne peut être commandé par le conducteur lorsque celui-ci est maintenu par le système de protection en cas de choc. depuis le siège du conducteur. |  | X |  |
| 4.1.6 Dispositif de nettoyage des projecteurs (si obligatoire) (X)2/ | Contrôle visuel et essai de fonctionnement si possible. | a) Dispositif hors d’usage; | X | X |  |
|  |  | b) Le dispositif manuel ne peut être commandé par le conducteur lorsque celui-ci est maintenu par le système de protection en cas de choc. |  | X |  |
| 4.2 Feux de position avant et arrière et latéraux et feux d’encombrement |
| 4.2.1 État et fonctionnement | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | a) Lumière/source lumineuse défectueuse ou manquante; | X | X |  |
|  |  | b) Glace défectueuse; |  | X |  |
|  |  | c) Feu fixé incorrectement. | X | X |  |
| 4.2.2 Allumage | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | a) Fonctionnement de l’allumage non conforme aux prescriptions;1/ | X | X |  |
|  |  | b) Commande défectueuse; |  | X |  |
|  |  | c) Lorsqu’il est maintenu par le système de protection en cas de choc, le conducteur ne peut pas commander l’allumage. |  | X |  |
| 4.2.3 Vérification de la conformité1/ | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | a) Feu, couleur émise, emplacement ou intensité non conformes aux prescriptions;1/ | X | X |  |
|  |  | b) Fonctionnement du système non conforme aux prescriptions;1/ | X | X |  |
|  |  | b)c) Présence sur la glace ou la source lumineuse de produits réduisant manifestement l’intensité lumineuse ou modifiant la couleur émise.; | X | X |  |
|  |  | d) Incompatibilité de la source lumineuse et du feu. |  |  |  |
| 4.3 Feux stop |
| 4.3.1 État et fonctionnement | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | a) Lumière/source lumineuse défectueuse ou manquante; | X | X | X |
|  |  | b) Glace défectueuse; | X | X |  |
|  |  | c) Feu fixé incorrectement. | X | X |  |
| 4.3.2 Allumage | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | a) Activation du signal Fonctionnement de l’allumage non conforme aux prescriptions;1/ | X | X | X |
|  |  | b) Commande défectueuse. Les feux clignotent, sauf pour produire le signal de freinage d’urgence, conformément aux dispositions réglementaires.1/ |  | X | X |
| 4.3.3 Vérification de la conformité1/ | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | a) Feu, couleur émise, emplacement ou intensité non conformes aux prescriptions;1/ | X | X |  |
|  |  | b) Incompatibilité de la source lumineuse et du feu; | X | X |  |
|  |  | c) Présence sur la glace de produits. | X | X |  |
| 4.4 Feux indicateurs de direction et feux de détresse |
| 4.4.1 État et fonctionnement | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | a) Lumière/source lumineuse défectueuse ou manquante; | X | X |  |
|  |  | b) Glace défectueuse; | X | X |  |
|  |  | c) Feu fixé incorrectement. | X | X |  |
| 4.4.2 Allumage | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | a) Fonctionnement de l’allumage non conforme aux prescriptions;1/ | X | X |  |
|  |  | b) Commande défectueuse; |  | X |  |
|  |  | c) Lorsqu’il est maintenu par le système de protection en cas de choc, le conducteur ne peut pas commander l’allumage. |  | X | X |
| 4.4.3 Vérification de la conformité1/ | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | a) Feu, couleur émise, emplacement ou intensité non conformes aux prescriptions;1/ | X | X |  |
|  |  | b) Fonctionnement du système non conforme aux prescriptions;1/ | X | X |  |
|  |  | c) Incompatibilité de la source lumineuse et du feu; | X | X |  |
|  |  | d) Présence sur la glace de produits. |  |  |  |
| 4.4.4 Fréquence de clignotement | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | Fréquence de clignotement non conforme aux prescriptions.1/ | X | X |  |
| 4.5 Feux de brouillard avant et arrière |
| 4.5.1 État et fonctionnement | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | a) Lumière/source lumineuse défectueuse ou manquante; | X | X |  |
|  |  | b) Glace défectueuse; | X | X |  |
|  |  | c) Feu fixé incorrectement. | X | X |  |
| 4.5.2 Réglage (X)2/ | Essai de fonctionnement et utilisation d’un régloscope. | a) Réglage horizontal du feu de brouillard avant incorrect en présence d’une ligne de coupure dans le faisceau. | X | X |  |
| 4.5.3 Allumage | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | a) Fonctionnement de l’allumage non conforme aux prescriptions;1/ | X | X |  |
|  |  | b) Commande défectueuse; | X | X |  |
|  |  | c) Lorsqu’il est maintenu par le système de protection en cas de choc, le conducteur ne peut pas commander l’allumage. | X | X |  |
| 4.5.4 Vérification de la conformité1/ | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | a) Feu, couleur émise, emplacement ou intensité non conformes aux prescriptions;1/ |  | X |  |
|  |  | b) Fonctionnement du système non conforme aux prescriptions;1/ | X | X |  |
|  |  | c) Incompatibilité de la source lumineuse et du feu; | X | X |  |
|  |  | d) Présence sur la glace de produits. | X | X |  |
| 4.6 Feux de marche arrière |
| 4.6.1 État et fonctionnement | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | a) Lumière/source lumineuse défectueuse ou manquante; | X |  |  |
|  |  | b) Glace défectueuse; | X |  |  |
|  |  | c) Feu fixé incorrectement. | X | X |  |
| 4.6.2 Vérification de la conformité1/ | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | a) Feu, couleur émise, emplacement ou intensité non conformes aux prescriptions;1/ | X | X |  |
|  |  | b) Fonctionnement du système non conforme aux prescriptions;1/ | X | X |  |
|  |  | c) Incompatibilité de la source lumineuse et du feu; | X | X |  |
|  |  | d) Présence sur la glace de produits. | X | X |  |
| 4.6.3 Allumage | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | a) Fonctionnement de l’allumage non conforme aux prescriptions.1/ | X | X |  |
| 4.7 4.7 Feu d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière |
| 4.7.1 État et fonctionnement | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | a) Feu projetant de la lumière directement vers l’arrière; | X | X |  |
|  |  | b)a) Lumière/source lumineuse défectueuse ou manquante; | X | X |  |
|  |  | b) Glace défectueuse; | X | X |  |
|  |  | c) Feu fixé incorrectement. |  |  |  |
| 4.7.2 Vérification de la conformité1/ | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | a) Feu, couleur émise, emplacement ou intensité non conformes aux prescriptions;1/ | X | X |  |
|  |  | b) Feu projetant de la lumière directement vers l’arrière; | X | X | X |
|  |  | c) Fonctionnement du système non conforme aux prescriptions.1/ | X | X |  |
| 4.8 Catadioptres, marquages à grande visibilité (rétroréfléchissants) et plaques de signalisation arrière |
| 4.8.1 État | Contrôle visuel. | a) Dispositif rétroréfléchissant défectueux, manquant ou endommagé; | X | X |  |
|  |  | b) Dispositif fixé incorrectement. | X | X |  |
| 4.8.2 Vérification de la conformité1/ | Contrôle visuel. | a) Dispositif, couleur réfléchie ou emplacement non conformes aux prescriptions.1/ | X | X |  |
| 4.9 Témoins obligatoires pour le dispositif d’éclairage |
| 4.9.1 État et fonctionnement | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | Ne fonctionnent pas. | X | X |  |
| 4.9.2 Vérification de la conformité1/ | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | a) Non conformes aux prescriptions;1/ | X |  |  |
|  |  | b) Non visibles par le conducteur lorsqu’il est maintenu par le système de protection en cas de choc. | X | X |  |
| 4.10 Liaisons électriques entre le véhicule tracteur et la remorque ou la semi-remorque | Contrôle visuel: si possible, examen de la continuité électrique de la liaison. | a) Éléments fixes assujettis incorrectement; | X | X |  |
|  |  | b) Défaut d’isolation; | X | X |  |
|  |  | c) Fonctionnement incorrect des raccords électriques de la remorque ou du véhicule tracteur. |  | X | X |
| 4.11 Câblage électrique | Contrôle visuel, le véhicule étant placé au-dessus d’une fosse ou sur un pont élévateur, y compris à l’intérieur du compartiment moteur, le cas échéant. | a) Câblage dangereux ou pas assez sûr; | X | X | X |
|  |  | b) Câblage en mauvais état; | X | X | X |
|  |  | c) Défaut d’isolation. | X | X | X |
| 4.12 Feux facultatifs et dispositifs rétroréflé-chissants (X)2/ | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | a) Feu/dispositif rétroréfléchissant monté de façon non conforme aux prescriptions;1/ | X | X |  |
|  |  | b) Fonctionnement d’un feu non conforme aux prescriptions;1/ | X | X |  |
|  |  | c) Feu/dispositif rétroréfléchissant fixé incorrectement. | X | X |  |
| 4.13 Accumulateurs | Contrôle visuel. | a) Non sûrs; | X | X |  |
|  |  | b) Fuites; | X | X |  |
|  |  | c) Coupe-circuit défectueux (s’il est exigé); |  | X |  |
|  |  | d) Fusibles défectueux (s’ils sont exigés); |  | X |  |
|  |  | e) Ventilation inappropriée (si elle est exigée). |  | X». |  |

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2006-2010 (ECE/TRANS/166/Add.1, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer la performance des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.