| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2011/71 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 1 April 2010 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

154-я сессия

Женева, 21−24 июня 2011 года

Пункт 4.12.1 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов
исправлений к действующим правилам,
представленных GRRF

Предложение по исправлению 1 к дополнению 9 
к Правилам № 13-H (тормозные системы транспортных средств категорий М1 и N1)

Представлено Рабочей группой по вопросам торможения 
и ходовой части*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF) на ее шестьдесят девятой сессии для внесения исправлений в требования относительно вспомогательного торможения. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2011/5, который заменен положениями, содержащимися в приложении IV к докладу (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/69, пункт 17). Этот текст представлен на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.1).

Пункты 2.34.1 и 2.34.2 изменить следующим образом (с добавлением новой сноски *):

2.34.1	"система вспомогательного торможения категории А" означает систему, которая идентифицирует режим экстренного торможения главным образом* исходя из усилия, прилагаемого водителем к педали тормоза;

2.34.2	"система вспомогательного торможения категории В" означает систему, которая идентифицирует режим экстренного торможения главным образом* исходя из скорости нажатия водителем на педаль тормоза.

Пункт 2.34.3 исключить.

Приложение 1

Пункт 22.1 изменить следующим образом:

"22.1	Система вспомогательного торможения категории А/В 2/"

Пункт 22.1.3 исключить.

Приложение 9, раздел В

Пункт 1.2 изменить следующим образом:

"1.2	Общие требования в отношении характеристик эффективности систем СВТ категории "В"

Когда система идентифицирует… цикличности".

Пункт 2.1.6 изменить следующим образом:

"2.1.6	Скорость хода педали тормоза (vp), измеренная в центре… измерения".

Пункты 5−5.2 исключить.

Приложение 9, добавление 4

Пункт 1.2 изменить следующим образом:

"1.2	Нажатие на педаль тормоза… (без срабатывания СВТ в случае систем категории "В") с целью обеспечить… цикличности (рис. 3)".

Пункт 1.3 изменить следующим образом:

"1.3	Полное замедление… через 2 секунды. После достижения полного замедления на педаль тормоза оказывается воздействие таким образом, чтобы обеспечить полную цикличность срабатывания АБС. Время полного срабатывания… замедления (см. рис. 3)".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208/, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

*	В соответствии с заявлением изготовителя транспортного средства.