|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2011/95 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 29 juillet 2011 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

155e session

Genève, 15-18 novembre 2011

Point 4.6.1 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Examen de projets d’amendements

aux Règlements existants soumis par le GRE

Proposition de complément 20 à la série 02 d’amendements au Règlement no 7 (Feux de position, feux-stop et feux d’encombrement)

Communication du Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse*

Le texte ci-après a été adopté par le Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE) à sa soixante-cinquième session sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/19 non modifié (voir ECE/TRANS/WP.29/GRE/65, par. 27). Il vise à préciser que le respect des prescriptions du Règlement no 48 en matière de visibilité géométrique et des prescriptions colorimétriques et photométriques des feux interdépendants doit être vérifié par des essais lors de l’homologation de type des dispositifs. Il est transmis pour examen au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1).

Paragraphe 2.2.1, modifier comme suit:

«2.2.1	Des dessins, en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour permettre l’identification du type de dispositif et indiquant ce qui suit:

…

c)	Dans le cas d’un système de feux interdépendants, le feu interdépendant ou la combinaison de feux interdépendants qui satisfont aux prescriptions du paragraphe 5.10, du paragraphe 6.1 et de l’annexe 4 du présent Règlement;

…».

Paragraphe 5.10, modifier comme suit:

«5.10	Un système de feux interdépendants doit satisfaire aux prescriptions quand tous les feux interdépendants qui le composent sont allumés simultanément. Toutefois, si le système de feux interdépendants assurant la fonction de feu de position arrière est monté partiellement sur une partie fixe et partiellement sur une partie mobile, le ou les feux interdépendants spécifiés par le demandeur lors de la procédure d’homologation du dispositif doivent satisfaire à toutes les prescriptions concernant la visibilité géométrique vers l’extérieur et les caractéristiques colorimétriques et photométriques applicables, dans toutes les positions fixes de la ou des parties mobiles. Dans ce cas, il est considéré que les prescriptions concernant la visibilité géométrique vers l’intérieur sont respectées lorsque ce ou ces feux interdépendants restent conformes aux valeurs photométriques prescrites dans le champ de répartition de la lumière pour l’homologation du dispositif, dans toutes les positions fixes de la ou des parties mobiles.».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail pour 2010-2014 du Comité des transports intérieurs (ECE/TRANS/208, par. 106 et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial élabore, harmonise et actualise les Règlements, afin d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.