|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2011/13 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 17 décembre 2010 Français Original: Anglais et français |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

153e session

Genève, 8–11 mars 2011

Point 4.7.7 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Examen de projets d’amendements
à des Règlements existants soumis par le GRE

Proposition de complément 13 à la série 01 d’amendements au Règlement no 53 (Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules de la catégorie L3)

Communication du Groupe de travail de l’éclairage
et de la signalisation lumineuse (GRE)*

Le texte ci-après a été adopté par le Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE) à sa soixante-quatrième session. Il a été établi sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/GRE/2009/67, tel que modifié par l’annexe XIII du rapport, et sur la base du ECE/TRANS/WP.29/GRE/2010/25, tel que modifié par l’annexe XIV du rapport. Il est transmis pour examen au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité Administratif (AC.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/64, par. 40 et 41).

Paragraphe 5.13, modifier comme suit :

«5.13		Couleur des feux

La couleur des feux visés au présent Règlement doit être la suivante :

feu-route :						blanc

feu-croisement :					blanc

feu-indicateur de direction :				orange

feu-stop :						rouge

dispositif d'éclairage de la plaque

d'immatriculation arrière :				blanc

feu-position avant :					blanc ou orange

feu-position arrière :					rouge

catadioptre arrière, non triangulaire :		rouge

catadioptre latéral, non triangulaire :		orange à l'avant orange ou rouge à l'arrière

signal de détresse :					orange

feu-brouillard avant :					blanc ou jaune sélectif

feu-brouillard arrière :				rouge.».

Paragraphe 6.3.7, modifier comme suit:

«6.3.7 		Ne peut être “mutuellement incorporé” avec un autre feu, sauf un feu de position avant orange.».

Paragraphe 6.4.7, lire:

«6.4.7 	Témoin

Témoin facultatif; lorsqu’il existe ce témoin doit être un témoin de fonctionnement constitué d’un voyant lumineux non clignotant qui s’allume en cas de défaut de fonctionnement des feux stop.».

Paragraphe 6.6.1, modifier comme suit:

«6.6.1	 	Nombre

Un ou deux 	si la couleur est: blanc

ou

Deux (un de chaque côté) si la couleur est: orange.».

Paragraphe 6.6.7., modifier comme suit :

« 6.6.7		Autres prescriptions

Lorsque le feu de position avant est mutuellement incorporé avec le feu indicateur de direction, les branchements électriques sont conçus de telle façon que le feu de position situé du même côté que le feu indicateur de direction ou que les deux feux de position avant s’éteignent lorsque l’indicateur de direction clignote.».

Écouter

Lire phonétiquement

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2006-2010 (ECE/TRANS/166/Add.1, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer la performance des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.