| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2012/12 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 4 January 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ 
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Берн, 19−23 марта 2012 года

Пункт 4 предварительной повестки дня
Толкование МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ

Физические и административные проверки на контейнерных терминалах в соответствии с разделом 7.5.1

Передано правительством Бельгии,

Резюме

Существо предложения: Уточнение обязанностей погрузчика/разгрузчика в отношении проведения проверок на контейнерных терминалах в соответствии с разделом 7.5.1.

Предлагаемое решение: Дать уточнение/толкование сферы применения существующего пункта 7.5.1.2.

Справочные документы: Неофициальный документ INF.9, представленный на семьдесят четвертой сессии Рабочей группы по перевозкам опасных грузов (WP.15) (май 2003 года), и доклад о работе этой сессии TRANS/WP.15/174, пункты 22−26; TRANS/WP.15/AC.1/2003/70 и TRANS/WP.15/AC.1/96, пункты 15−16; неофициальный документ INF.12, представленный на семьдесят седьмой сессии WP.15 (октябрь 2004 года), и доклад о работе этой сессии ECE/TRANS/WP.15/181, пункты 30−32;

TRANS/WP.15/2005/1 и неофициальный документ INF.37, представленный на семьдесят восьмой сессии WP.15 (май 2005 года), и доклад о работе этой сессии TRANS/WP.15/183, пункт 29 и приложение; OTIF/RID/CE/2011/1 и неофициальный документ INF.9, представленный на сессии Комиссии экспертом МПОГ в ноябре 2011 года.

Введение

1.	В период 2003−2005 годов велась возглавляемая Бельгией дискуссия по вопросу о сфере применения положений, изложенных в главе 7.5, и их применимости к контейнерным терминалам. Результатом этой дискуссии явилась серия документов, которые рассматривались на уровне WP.15 и Совместного совещания. В итоге была выработана нынешняя редакция раздела 7.5.1, вступившая в силу в рамках варианта ДОПОГ 2007 года и варианта МПОГ 2009 года для автомобильных и железнодорожных перевозок (см. вышеуказанные документы).

2.	В вариантах МПОГ/ДОПОГ 2011 года этот вопрос получил дальнейшее развитие благодаря включению в главу 1.2 определений погрузчика и разгрузчика и включению в главу 1.4 их обязанностей в области безопасности, конкретно нацеленных на погрузку контейнеров на транспортные средства или в вагоны и их выгрузку.

3.	Это вызвало дискуссию с участием операторов контейнерных терминалов по вопросу о том, каким образом следует истолковывать обязанности, предусмотренные в пункте 7.5.1.2 МПОГ/ДОПОГ, в свете обязанностей в области безопасности. Утверждалось, что эти обязанности по-разному истолковываются различными государствами-членами/договаривающимися сторонами. Кроме того, этот вопрос создал практические проблемы планирования и эксплуатации и привел к финансовым последствиям для операторов вследствие введения требования об административных и физических проверках каждого контейнера, учитывая большое количество контейнеров, ежедневно проходящих через терминалы, и утверждалось, что режим, предусматривающий проверку репрезентативной выборки, является желательным и может отвечать требованиям пункта 7.5.1.2.

4.	Недавно на своей пятидесятой сессии Комиссия экспертов МПОГ рассмотрела документ OTIF/RID/CE/2011/1 и неофициальный документ INF.9 и по крайней мере уточнила позицию авторов этих документов, заключающуюся в том, что в его нынешней редакции пункт 7.5.1.2 действительно требует проведения в полном объеме проверки каждого контейнера.

5.	Для того чтобы избежать различных толкований со стороны государств-членов/договаривающихся сторонах и учитывая значительное влияние контейнерных терминалов на ежедневную транспортировку опасных грузов по автомобильным и железным дорогам в национальном и международном масштабах, Бельгия желала бы получить дополнительные разъяснения по этому вопросу.

Предложение

6.	Совместному совещанию предлагается уточнить:

a)	сферу применения и применимость существующего пункта 7.5.1.2 МПОГ/ДОПОГ при введении требования о физических и административных проверках на контейнерных терминалах (глубоководных, ролкерных и мультимодальных);

b)	нуждается ли существующий текст пункта 7.5.1.2 МПОГ/ДОПОГ в дополнительном уточнении и возможном развитии в этом смысле;

c)	каким образом вышеуказанные требования выполняются на практике в различных государствах-членах/договаривающихся сторонах.

7.	В зависимости от результатов обсуждения Бельгия готова будет при необходимости продолжить работу над этим вопросом.

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.7 c)).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2012/12.