|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2012/13 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 22 décembre 2011 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

156e session

Genève, 13-16 mars 2012

Point 4.9.7 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Examen des projets d’amendements
à des Règlements existants soumis par le GRE

Proposition de complément 8 à la série 01 d’amendements
au Règlement no 70 (Plaques de signalisation arrière pour véhicules lourds et longs)

Communication du Groupe de travail de l’éclairage
et de la signalisation lumineuse*

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE) à sa soixante-sixième session. Il a pour objet de clarifier les prescriptions applicables aux essais simulant la pluie et pour modifier le champ d’application du Règlement no 70. Il a été établi sur la base des documents ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/51 et GRE-66-11, tels qu’ils sont reproduits dans l’annexe V du rapport (ECE/TRANS/WP.29/GRE/66, par. 34). Il est soumis pour examen au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1).

Paragraphe 1, modifier comme suit:

«1.	Champ d’application1

Le présent Règlement s’applique aux plaques d’identification arrière pour les véhicules suivants2:

1.1	Véhicules articulés de la catégorie M, classes II et III;

1.2	Véhicules de la catégorie N2 avec une masse maximale supérieure à 7,5 tonnes et N3, à l’exception des tracteurs de semi-remorques;

1.3	Véhicules des catégories O1, O2 et O3 dépassant 8,0 m de long;

1.4	Véhicules de la catégorie O4.

1	Aucune disposition du présent Règlement n’empêche une Partie à l’Accord appliquant ce Règlement d’interdire les plaques d’identification arrière de certaines classes.

2	Tels qu’ils sont définis dans la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, par. 2).».

Annexe 8, paragraphe 1.4.3, modifier comme suit:

«1.4.3	L’échantillon est ensuite soumis à une pluie simulée, comme indiqué au paragraphe 7.7 de la norme EN 13422(2004) (Signalisation routière verticale. Signaux temporaires. Dispositifs coniques et balises de signalisation) et son coefficient de rétroréflexion dans ces conditions ne doit pas être inférieur à 90 % de la valeur obtenue lorsque la mesure à sec est faite comme expliqué au paragraphe 1.4.2 ci-dessus.

Il est possible d’utiliser des buses autres que celles décrites au paragraphe 7.7 de la norme EN 13422(2004) à condition que le même résultat (distribution d’eau sur la surface de l’échantillon d’essai) puisse être obtenu concernant la simulation de pluie.».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail pour 2010-2014 du Comité des transports intérieurs (ECE/TRANS/208, par. 106 et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial élabore, harmonise et actualise les Règlements, afin d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.