| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2012/15 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 22 December 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования 
правил в области транспортных средств

Сто пятьдесят шестая сессия

Женева, 13−16 марта 2012 года

Пункт 4.9.9 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов
поправок к действующим правилам, 
представленных GRE

Предложение по дополнению 3 к поправкам
серии 01 к Правилам № 98 (фары
с газоразрядными источниками света)

Представлено рабочей группой по вопросам освещения
и световой сигнализации*

Приведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят шестой сессии в целях упрощения требований в отношении фотометрических испытаний, уточнения требований в отношении испытаний под воздействием тепла, корректировки требований в отношении испытательного напряжения, корректировки требований в отношении ультрафиолетового излучения модулей СИД и разъяснения того, что они представляют собой модули СИД с низким уровнем ультрафиолетового излучения. В его основу положены документы ECE/TRANS/WP.29/
GRE/2011/38 без поправок, ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/39 с поправками, внесенными на основании пункта 20 доклада (ECE/TRANS/WP.29/GRE/66, пункты 19, 20, 27 и 35), ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/44 без поправок и ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/52 без поправок. Он представляется на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.1).

Пункт 2.2.5.2.2 изменить следующим образом:

"2.2.5.2.2	Если обеспечивается защита соответствующих компонентов фары от ультрафиолетового излучения, например с помощью стеклянных фильтров, или;"

Включить новый пункт 2.2.5.2.3 следующего содержания:

"2.2.5.2.3	Если применяются модули с СИД с низким уровнем ультрафиолетового излучения, указанные в приложении 11 к настоящим Правилам".

Пункт 6.2.4.2 изменить следующим образом:

"6.2.4.2	одного дополнительного источника света в соответствии с Правилами № 37 и/или одного либо более модуля (модулей) СИД внутри фары ближнего света, который может (которые могут) использоваться для целей обеспечения инфракрасного излучения. Он/они должен/должны включаться только одновременно с газоразрядным источником света. В случае выхода из строя газоразрядного источника света этот дополнительный источник света и/или модуль (модули) СИД должен (должны) автоматически отключаться".

Пункты 6.2.4.4 изменить следующим образом:

"6.2.4.4	Условия измерения по отношению к источникам света

6.2.4.4.1	В случае газоразрядного источника света:

напряжение на контактах пускорегулирующего устройства (пускорегулирующих устройств) составляет либо 13,2 +/− 0,1 В для 12-вольтных систем, либо иную указанную величину (см. приложение 7).

6.2.4.4.2	В случае источника света с нитью накаливания согласно Правилам № 37:

Лампа проверяется с помощью бесцветной эталонной лампы накаливания, рассчитанной на 12-вольтное номинальное напряжение. При проверке напряжение на клеммах лампы накаливания регулируется таким образом, чтобы можно было получить исходный световой поток в 13,2 В, указанный в соответствующих спецификациях Правил № 37.

6.2.4.4.3	В случае модуля(ей) СИД:

лампа проверяется при 6,3 В, 13,2 В или 28,0 В соответственно, если в настоящих Правилах не указано иное. В случае модуля(ей) СИД с электронным механизмом управления источником света измерения производятся согласно процедуре, указанной подателем заявки".

Таблица в пункте 6.2.5, исключить первую строку.

Приложение 4, пункты 2.2.1 и 2.2.2 изменить следующим образом:

"2.2.1	Результат в миллирадианах (мрад) считается приемлемым для фары ближнего света только в том случае, если абсолютная
величина ( r1 = ( r3 – r60 (, измеренная для этой фары, не превышает 10 мрад (( r1 ( 1,0 мрад) в направлении вверх и 2,0 мрад
(( r1 ( 2,0 мрад) в направлении вниз.

2.2.2		Однако, если эта величина

| перемещение |  |
| --- | --- |
| в направлении вверх | превышает более чем на 1,0 мрад, но не более чем на 1,5 мрад (1,0 мрад < ΔrI ≤ 1,5 мрад) |
| в направлении вниз | превышает более чем на 2,0 мрад, но не более чем на 3,0 мрад (2,0 мрад < ΔrI ≤ 3,0 мрад) |

проводится испытание еще одного образца лампы в соответствии с предписаниями пункта 2.1 после трехразового последовательного прохождения цикла, указанного ниже, для стабилизации правильного положения механических частей фары, установленной на основе в том же положении, в каком она должна устанавливаться на транспортном средстве:

включение огня ближнего света на один час (напряжение устанавливается в соответствии с предписаниями пункта 1.1.1.2)

через час фара этого типа считается приемлемой, если абсолютное значение Δr, измеренное на этом образце, отвечает требованиям, изложенным в пункте 2.2.1 выше".

Приложение 11, пункт 4.1 изменить следующим образом:

"4.1		Ультрафиолетовое излучение

Ультрафиолетовое излучение модуля СИД с низким уровнем ультрафиолетового излучения должно соответствовать следующей формуле: …

Это значение рассчитывается через интервалы, равные одному нанометру. Величина ультрафиолетового излучения взвешивается по значениям, указанным в следующей таблице ультрафиолетового излучения:

Таблица ультрафиолетового излучения
Значения соответствуют "Руководящим принципам МАЗР/МКНИИ по предельным значениям воздействия ультрафиолетового излучения". Выбранные длины волн (в нанометрах) являются репрезентативными; другие значения следует определять методом интерполяции

| ( | S(() |  | ( | S(() |  | ( | S(() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 0,430 |  | 305 | 0,060 |  | 355 | 0,000 16 |
| 255 | 0,520 |  | 310 | 0,015 |  | 360 | 0,000 13 |
| 260 | 0,650 |  | 315 | 0,003 |  | 365 | 0,000 11 |
| 265 | 0,810 |  | 320 | 0,001 |  | 370 | 0,000 09 |
| 270 | 1,000 |  | 325 | 0,000 50 |  | 375 | 0,000 077 |
| 275 | 0,960 |  | 330 | 0,000 41 |  | 380 | 0,000 064 |
| 280 | 0,880 |  | 335 | 0,000 34 |  | 385 | 0,000 053 |
| 285 | 0,770 |  | 340 | 0,000 28 |  | 390 | 0,000 044 |
| 290 | 0,640 |  | 345 | 0,000 24 |  | 395 | 0,000 036 |
| 295 | 0,540 |  | 350 | 0,000 20 |  | 400 | 0,000 030 |
| 300 | 0,300 |  |  |  |  |  |  |

"

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106 и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.