|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2012/29 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 29 décembre 2011 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

156e session

Genève, 13-16 mars 2012

Point 4.13.1 de l’ordre du jour provisoire
Accord de 1958 – Examen de projets de rectificatifs à
des Règlements existants proposés par le secrétariat

Proposition de rectificatif 1 à la révision 6 du Règlement no 37 (Lampes à incandescence)

Note du secrétariat*

Le texte reproduit ci-après a été établi afin d’apporter des corrections rédactionnelles à la révision 6 du Règlement. Il est soumis au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1) pour examen.

À la suite du paragraphe 3.9.5.3.2, ajouter le paragraphe manquant 3.10, avant «Lampes à incandescence-étalons», comme suit:

«3.9.5.3.2	au moins égaux à 120 % des limites minimales telles qu’elles sont imposées pour ce type de projecteur.

3.10	Lampes à incandescence-étalons

Des prescriptions supplémentaires relatives aux lampes à incandescence-étalons figurent sur les feuilles de données correspondantes de l’annexe 1.

…».

Annexe 1,

Liste des feuilles pour les lampes à incandescence, présentée dans l’ordre dans lequel elles apparaissent dans la présente annexe, aligner à gauche, comme suit:

«Liste des feuilles pour les lampes à incandescence, présentée dans l’ordre dans lequel elles apparaissent dans la présente annexe:

|  | Numéro(s) de feuille |  |
| --- | --- | --- |
|  | C5W/1 |  |
|  | C21W/1 à 2 |  |
|  | H1/1 à 3 |  |
|  | H3/1 à 4 |  |
|  | H4/1 à 5 |  |
|  | H7/1 à 4 |  |
|  | H8/1 à 4 |  |
|  | H9/1 à 4 |  |
|  | H10/1 à 3 |  |
|  | H11/1 à 4 |  |
|  | H12/1 à 3 |  |
|  | H13/1 à 4 |  |
|  | H14/1 à 4 |  |
|  | H15/1 à 5 |  |
|  | H16/1 à 4 |  |
|  | H6W/1 |  |
|  | H10W/1 à 2 |  |
|  | H21W/1 à 2 |  |
|  | H27W/1 à 3 |  |
|  | HB3/1 à 4 |  |
|  | HB4/1 à 4 |  |
|  | HIR1/1 à 3 |  |
|  | HIR2/1 à 3 |  |
|  | HS1/1 à 5 |  |
|  | HS2/1 à 3 |  |
|  | HS5/1 à 4 |  |
|  | HS5A/1 à 3 |  |
|  | HS6/1 à 4 |  |
|  | P13W/1 à 3 |  |
|  | P19W/1 à 3 |  |
|  | P21W/1 à 2 |  |
|  | P21/4W/1 |  |
|  | P21/5W/1 à 3 |  |
|  | P24W/1 à 3 |  |
|  | P27W/1 à 2 |  |
|  | P27/7W/1 à 3 |  |
|  | PC16W/1 à 3 |  |
|  | PR21W/1 |  |
|  | PR21/4W/1 |  |
|  | PR21/5W/1 |  |
|  | PR27/7W/1 |  |
|  | PSX26W/1 à 3 |  |
|  | PY21W/1 |  |
|  | PY27/7W/1 |  |
|  | R2/1 à 3 |  |
|  | R5W/1 |  |
|  | R10W/1 |  |
|  | S1/S2/1 à 2 |  |
|  | S3/1 |  |
|  | T1.4W/1 |  |
|  | T4W/1 |  |
|  | W2.3W/1 |  |
|  | W3W/1 |  |
|  | W5W/1 |  |
|  | W10W/1 |  |
|  | W15/5W/1 à 3 |  |
|  | W16W/1 |  |
|  | W21W/1 à 2 |  |
|  | W21/5W/1 à 3 |  |
|  | WP21W/1 à 2 |  |
|  | WR21/5W/1 |  |
|  | WY2.3W/1 |  |
|  | WY21W/1 à 2 |  |

».

Feuille H1/1, dessins, vue C, remplacer la mention «€» par «(» pour l’angle indiqué, comme suit:

«

».

Feuille H3/4, modification sans objet en français.

Feuille H4/1, modification sans objet en français.

Feuille H4/2, modification sans objet en français.

Feuille H4/4, tableau, colonne «Référence*», remplacer «IR» et «IC» par «IR» et «IC», comme suit:

«

| Référence* | Dimension** | Tolérance |
| --- | --- | --- |
|  |  | Lampe à incandescence de fabrication courante | Lampe à incandescence-étalon |
| 12 V | 24 V | 12 V | 24 V | 12 V | 24 V | 12 V |
| a/26 | 0,8 | (0,35 | (0,20 |
| a/23,5 | 0,8 | (0,60 | (0,20 |
| b1/29,5 | 30,0 | 0 | (0,30 | (0,35 | (0,20 |
| b1/33 | b1/29,5 vm | 30,0 vm | (0,30 | (0,35 | (0,15 |
| b2/29,5 | 30,0 | 0 | (0,30 | (0,35 | (0,20 |
| b2/33 | b1/29,5 vm | 30,0 vm | (0,30 | (0,35 | (0,15 |
| c/29,5 | 30,0 | 0,6 | 0,75 | (0,35 | (0,20 |
| c/33 | c/29,5 vm | 30,0 vm | (0,35 | (0,15 |
| d | min. 0,1 | − | − |
| e13 | 28,5 | 29,0 | +0,35 -0,25 | (0,35 | +0,20 -0,00 |
| f11, 12, 13 | 1,7 | 2,0 | +0,50 - ,30 | (0,40 | +0,30 -0,10 |
| g/26 | 0 | (0,50 | (0,30 |
| g/23,5 | 0 | (0,70 | (0,30 |
| h/29,5 | 30,0 | 0 | (0,50 | (0,30 |
| h/33 | h/29,5 vm | 30,0 vm | (0,35 | (0,20 |
| lR11, 14 | 4,5 | 5,25 | (0,80 | (0,40 |
| lC11, 14 | 5,5 | 5,25 | (0,50 | (0,80 | (0,35 |
| p/33 | Dépend de la forme de la coupelle | − | − |
| q/33 | (p+q)/2 | (0,60 | (0,30 |

».

Feuille H4/5, Compléments d’explications, 1, remplacer «IR» et «IC» par «IR» et «IC», comme suit:

«...

1	pour les dimensions a, b1, c, d, e, f, IR et IC;

2	pour...».

Feuille H8/3, modification sans objet en français.

Feuille H9/3, modification sans objet en français.

Feuille H11/3, modification sans objet en français.

Feuille H13/4, modification sans objet en français.

Feuille H14/3, tableau, ligne «γ3», colonne «Lampe à incandescence étalon», remplacer «0/5(» par «0/-5(» (conformément à la révision 5, amendement 2):

«

| Dimensions en mm | Lampe à incandescence de fabrication courante | Lampe à incandescence étalon |
| --- | --- | --- |
| E8 | 26,15 | 10 | +0,1 |
| f18, 9 | 5,3 | 10 | +0,1 |
| f28, 9 | 5,0 | 10 | +0,1 |
| g | 0,3 min. |  |  |
| h1 | 0 | 10 | +0,1 |
| h2 | 0 | 10 | +0,15 |
| h3 | 0 | 10 | +0,15 |
| h4 | 0 | 10 | +0,15 |
| i | 2,7 |  | − |
| j | 2,5 | 10 | +0,1 |
| γ1 | 55° min. | − | − |
| γ2 | 52° min. | − | − |
| γ3 | 43° | 0/-5° | 0/-5° |
| Culot P38t selon Publication CEI 60061 (feuille 7004-133-1) |
| Caractéristiques électriques et photométriques |
| Valeurs nominales | Volts | 12 | 12 |
|  | Watts | 55 | 60 | 55 | 60 |
| Tension d’essai | Volts | 13,2 | 13,2 |
| Valeurs objectives | Watts | 68 max. | 75 max. | 68 max. | 75 max. |
|  | Flux lumineux | 1 150+15 % | 1 750+15 % |  |  |
| Flux lumineux de référence à environ | 12 V | 860 | 1 300 |
|  | 13,2 V | 1 150 | 1 750 |

».

Feuille H15/1, dessins, figure 3, déplacer la valeur «4,5» vers le haut:

«

».

Feuille H15/4, tableau, colonne «Référence*», remplacer «IR» et «IC» par «IR» et «IC», comme suit:

«

| Référence* | Dimension** | Tolérance |
| --- | --- | --- |
|  |  | Lampe à incandescence de fabrication courante | Lampe à incandescence étalon |
| 12 V | 24 V | 12 V | 24 V | 12 V | 24 V | 12 V | 24 V |
| a/24,0 | a/24,5 | 1,8 | ( 0,35 | ( 0,20 |
| a/26,0 | 1,8 | ( 0,35 | ( 0,20 |
| b1/31,0 | 0 | ( 0,30 | ( 0,15 |
| b1/33,5 | b1/34,0 | b1/31,0 mv | ( 0,30 | ( 0,15 |
| b2/31,0 | 0 | ( 0,30 | ( 0,15 |
| b2/33,5 | b2/34,0 | b2/31,0 mv | ( 0,30 | ( 0,15 |
| c1/31,0 | 0 | ( 0,30 | ( 0,50 | ( 0,15 | ( 0,25 |
| c1/33,5 | c1/34,0 | c1/31,0 mv | ( 0,30 | ( 0,50 | ( 0,15 | ( 0,25 |
| c2/33,5 | c2/34,0 | 1,1 | ( 0,30 | ( 0,50 | ( 0,15 | ( 0,25 |
| d | min. 0,1 | - | - |
| f8, 9, 10 | 2,7 | ( 0,30 | ( 0,40 | + 0,20 − 0,10 | + 0,25 − 0,15 |
| g/24,0 | g/24,5 | 0 | ( 0,50 | ( 0,70 | ( 0,25 | ( 0,35 |
| g/26,0 | 0 | ( 0,50 | ( 0,70 | ( 0,25 | ( 0,35 |
| h/31,0 | 0 | ( 0,50 | ( 0,60 | ( 0,25 | ( 0,30 |
| h/33,5 | h/34,0 | h/31,0 mv | ( 0,30 | ( 0,40 | ( 0,15 | ( 0,20 |
| lR8, 11 | 4,2 | 4,6 | ( 0,40 | ( 0,60 | ( 0,20 | ( 0,30 |
| lC8, 9 | 4,4 | 5,4 | ( 0,40 | ( 0,60 | ( 0,20 | ( 0,30 |
| p/33,5 | p/34,0 | Dépend de la forme de la coupelle écran | - | - |
| q/33,5 | q/34,0 | p/33,5 | p/34,0 | ( 1,20 | ( 0,60 |

»..

Feuille H15/5, modification sans objet en français.

Feuille H16/3, modification sans objet en français.

Feuille H10W/1, ligne «Culot», ajouter les numéros de feuille CEI conformément à la révision 5, amendement 3, rectificatif 1, comme suit:

«

| Culot: | H10W/1 | BAU9s | selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-150A-1) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | HY10W | BAUZ9s | selon la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-150B-1) |

».

Feuille H21W/1, modification sans objet en français.

Feuille H21W/2, modification sans objet en français.

Feuille HB3/1, modification sans objet en français.

Feuille HB4/2, modification sans objet en français.

Feuille HS1/4, tableau, remplacer «IR» et «IC» par «IR» et «IC», comme suit:

«

| Référence* | Dimensions** | Tolérance |
| --- | --- | --- |
|  |  | Lampe à incandescence de fabrication courante | Lampe à incandescence-étalon |
| 6 V | 12 V | 6 V | 12 V | 6 V | 12 V | 6 V | 12 V |
| a/26 | 0,8 | ( 0,35 | ( 0,20 |
| a/25 | 0,8 | ( 0,55 | ( 0,20 |
| b1/29,5 | 0 | ( 0,35 | ( 0,20 |
| b1/33 | b1/29,5 mv | ( 0,35 | ( 0,15 |
| b2/29,5 | 0 | ( 0,35 | ( 0,20 |
| b2/33 | b2/29,5 mv | ( 0,35 | ( 0,15 |
| c/29,5 | 0,6 | ( 0,35 | ( 0,20 |
| c/31 | c/29,5 mv | ( 0,30 | ( 0,15 |
| d | min. 0,1 / max. 1,5 | - | - |
| e 13/ | 28,5 | + 0,45 / - 0,25 | +0,20 / -0,00 |
| f 11/ 12/ 13/ | 1,7 | + 0,50 / -0,30 | + 0,30 / - 0,10 |
| g/26 | 0 | ( 0,50 | ( 0,30 |
| g/25 | 0 | ( 0,70 | ( 0,30 |
| h/29,5 | 0 | ( 0,50 | ( 0,30 |
| h/31 | h/29,5 mv | ( 0,30 | ( 0,20 |
| lR 11/ 14/ | 3,5 | 4,0 | ( 0,80 | ( 0,40 |
| lC 11/ 12/ | 3,3 | 4,5 | ( 0,80 | ( 0,35 |
| p/33 | Dépend de la forme de la coupelle | - | - |
| q/33 | (p+q)/2 | ( 0,60 | ( 0,30 |

»..

Feuille HS1/5, Explications supplémentaires, 1, remplacer «IR» et «IC» par «IR» et «IC», comme suit:

«…

1	pour les dimensions a, b1, c, d, e, f, IR et IC;

2	pour…».

Feuille P13W/2, modification sans objet en français.

Feuille P19W/1, modification sans objet en français.

Feuille P21/5W/1, modification sans objet en français.

Feuille PR21/5W/1, modification sans objet en français.

Feuille PSX26W/2, modification sans objet en français.

Feuille R5W/1, modification sans objet en français.

Feuille R10W/1, modification sans objet en français.

Feuille W21/5W/3, modification sans objet en français.

Feuille WR21/5W/1, modification sans objet en français.

Feuille WY21W/2, modification sans objet en français.

Annexe 2,

Point 9, modification sans objet en français.

Annexe 7,

Tableau 3, modification sans objet en français.

Annexe 9,

Tableau 1, modification sans objet en français.

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.