|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2012/9/Rev.1 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 27 avril 2012 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

Groupe de travail de la pollution et de l’énergie

Soixante-quatrième session

Genève, 5-8 juin 2012

Point 5 a) de l’ordre du jour

Tracteurs agricoles et forestiers, engins mobiles non routiers:

Règlement no 96 (Émissions des moteurs diesel (tracteurs agricoles))

Proposition d’amendement au Règlement no 96

Communication des experts de la Commission européenne
et de l’Italie*

Le texte ci-après, établi par les experts de la Commission européenne et de l’Italie, vise à ajouter des dispositions transitoires dans le Règlement no 96, afin de prendre en considération l’impossibilité technique de monter des moteurs conformes aux phases IIIB et IV sur certains véhicules de catégorie T. Le présent document est fondé sur le document informel GRPE-63-12, qui a été distribué à l’occasion de la soixante-troisième session du Groupe de travail de la pollution et de l’énergie (GRPE) et actualisé comme indiqué au paragraphe 45 du document ECE/TRANS/WP.29/GRPE/63. Les modifications qu’il est proposé d’apporter à la version anglaise originale du texte actuel du Règlement sont indiquées à l’aide de la fonction «suivi des modifications». Ces mêmes modifications sont indiquées en caractères gras pour les ajouts ou biffés pour les retraits dans les versions française et russe.

I.	Proposition

Ajouter de nouveaux paragraphes, libellés comme suit (y compris la note de bas de page 1):

«11.19	Par dérogation aux dispositions énoncées aux paragraphes 11.11 à 11.16, les clauses transitoires supplémentaires ci-après (11.20 à 11.29) s’appliquent à l’égard des véhicules de la catégorie T présentant les caractéristiques spéciales suivantes:

a)	Tracteurs dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, dont la voie minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kg et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm. Toutefois, lorsque la hauteur du centre de gravité du tracteur (mesurée par rapport au sol), divisée par la moyenne des voies minimales de chaque essieu, est supérieure à 0,90 m, la vitesse maximale par construction est limitée à 30 km/h;

b)	Tracteurs conçus pour travailler des cultures hautes en ligne, telles que la vigne. Ils sont caractérisés par un châssis ou une partie de châssis surélevé, de telle sorte qu’ils peuvent circuler parallèlement aux lignes de culture avec les roues droites et gauches de part et d’autre d’une ou plusieurs lignes. Ils sont conçus pour porter ou animer des outils qui peuvent être fixés à l’avant, entre les essieux, à l’arrière ou sur une plate-forme. Lorsque le tracteur est en position de travail, la garde au sol mesurée dans le plan vertical des lignes de cultures est supérieure à 1 000 mm. Lorsque la hauteur du centre de gravité du tracteur (mesurée par rapport au sol et en utilisant des pneus de monte normale), divisée par la moyenne des voies minimales de l’ensemble des essieux, est supérieure à 0,90 m, la vitesse maximale par construction ne doit pas dépasser 30 km/h.

11.20	À compter du 1er janvier 2013, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement pourront refuser d’accorder une homologation aux moteurs ou aux familles de moteurs à régime variable relevant de la plage de puissance L, destinés à être montés sur les véhicules définis au paragraphe 11.19, qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent Règlement tel qu’amendé par la série 03 d’amendements.

11.21	À compter du 1er janvier 2014, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement pourront refuser d’accorder une homologation aux moteurs ou aux familles de moteurs à régime variable relevant de la plage de puissance M ou N, destinés à être montés sur les véhicules définis au paragraphe 11.19, qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent Règlement tel qu’amendé par la série 03 d’amendements.

11.22	À compter du 1er janvier 2015, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement pourront refuser d’accorder une homologation aux moteurs ou aux familles de moteurs à régime variable relevant de la plage de puissance P, destinés à être montés sur les véhicules définis au paragraphe 11.19, qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent Règlement tel qu’amendé par la série 03 d’amendements.

11.23	À compter du 1er janvier 2016, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement pourront refuser d’accorder une homologation aux moteurs ou aux familles de moteurs à régime variable relevant de la plage de puissance Q, destinés à être montés sur les véhicules définis au paragraphe 11.19, qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent Règlement tel qu’amendé par la série 03 d’amendements.

11.24	À compter du 1er octobre 2016, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement pourront refuser d’accorder une homologation aux moteurs ou aux familles de moteurs à régime variable relevant de la plage de puissance R, destinés à être montés sur les véhicules définis au paragraphe 11.19, qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent Règlement tel qu’amendé par la série 03 d’amendements.

11.25	À compter du 1er janvier 2014, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement pourront refuser la mise sur le marché de moteurs, ou de familles de moteurs, à régime variable relevant de la plage de puissance L, destinés à être montés sur les véhicules définis au paragraphe 11.19, qui n’ont pas été homologués en vertu du présent Règlement tel qu’amendé par la série 03 d’amendements.

11.26	À compter du 1er janvier 2015, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement pourront refuser la mise sur le marché de moteurs, ou de familles de moteurs, à régime variable relevant de la plage de puissance M ou N, destinés à être montés sur les véhicules définis au paragraphe 11.19, qui n’ont pas été homologués en vertu du présent Règlement tel qu’amendé par la série 03 d’amendements.

11.27	À compter du 1er janvier 2016, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement pourront refuser la mise sur le marché de moteurs, ou de familles de moteurs, à régime variable relevant de la plage de puissance P, destinés à être montés sur les véhicules définis au paragraphe 11.19, qui n’ont pas été homologués en vertu du présent Règlement tel qu’amendé par la série 03 d’amendements.

11.28	À compter du 1er janvier 2017, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement pourront refuser la mise sur le marché de moteurs, ou de familles de moteurs, à régime variable relevant de la plage de puissance Q, destinés à être montés sur les véhicules définis au paragraphe 11.19, qui n’ont pas été homologués en vertu du présent Règlement tel qu’amendé par la série 03 d’amendements.

11.29	À compter du 1er octobre 2017, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement pourront refuser la mise sur le marché de moteurs, ou de familles de moteurs, à régime variable relevant de la plage de puissance R, destinés à être montés sur les véhicules définis au paragraphe 11.19, qui n’auront pas été homologués en vertu du présent Règlement tel qu’amendé par la série 03 d’amendements.

11.30	Par dérogation aux dispositions énoncées aux paragraphes 11.25 à 11.29, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement doivent proroger de deux ans le délai mentionné dans les paragraphes ci-dessus pour les moteurs dont la date de production est antérieure aux dates indiquées.».

II.	Justification

1.	La présente proposition vise à prendre en considération l’impossibilité technique de monter des moteurs conformes aux phases IIIB et IV sur certains véhicules de catégorie T. Ces tracteurs, que la législation de l’UE définit comme des tracteurs de catégorie T2 ou C2, répondent à une description précise qui figure dans la proposition. Ces tracteurs sont des engins spécialisés destinés à être utilisés dans les vignobles et les vergers du sud de l’Europe (méditerranéenne).

2.	On entend par «impossibilité technique» le fait que l’installation de moteurs conformes aux phases IIIB et IV sur ces tracteurs impliquerait de devoir modifier les dimensions et la maniabilité des engins de sorte qu’ils ne seraient plus en mesure d’effectuer le travail pour lequel ils ont été conçus dans les vignobles et les vergers.

3.	Comme suite à la Directive 2011/87/UE du Parlement européen et du Conseil qui a reporté de trois ans les dates prévues pour l’homologation des moteurs de ces tracteurs conformes aux phases IIIB et IV, il est maintenant proposé de faire de même aux fins de la modification du Règlement no 96.

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.

«Centre de gravité du tracteur», selon la norme ISO 789-6: 1982.