|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2012/14 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 19 juillet 2012 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

Groupe de travail des dispositions générales de sécurité

103e session

Genève, 2-5 octobre 2012

Point 2 a) de l’ordre du jour provisoire

Règlement no 107 (Construction générale des bus et cars): 
propositions relatives à de nouveaux amendements

Proposition de projets d’amendements au Règlement no 107 
(Construction générale des bus et cars)

Communication de l’expert du Comité de liaison de la construction 
de carrosseries et de remorques*

Le texte ci-après, établi par l’expert du Comité de liaison de la construction de carrosseries et de remorques (CLCCR), vise à modifier le Règlement pour que la stabilité latérale d’un fauteuil roulant tourné vers l’arrière puisse être assurée à l’aide d’un dispositif ou d’une sangle d’ancrage souple. Les modifications qu’il est proposé d’apporter au texte actuel du Règlement figurent en caractères gras.

I.	Proposition

Annexe 8, paragraphe 3.8.4.1.5, modifier comme suit:

«3.8.4.1.5	Une barre de maintien rétractable ou tout dispositif rigide et/ou d’autre nature équivalent doit être installé du côté opposé à la paroi de l’emplacement pour fauteuil roulant pour empêcher tout déplacement latéral du fauteuil roulant; elle doit pouvoir être saisie facilement par l’utilisateur du fauteuil roulant;».

II.	Justification

On peut assurer de manière satisfaisante la stabilité latérale d’un fauteuil roulant tourné vers l’arrière en retenant celui-ci à l’aide d’un dispositif rigide ou d’une sangle d’ancrage souple. Le texte actuel du Règlement no 107 n’autorise pas l’utilisation de sangles souples comme le souhaiteraient de nombreux exploitants d’autocars. Afin d’offrir cette possibilité supplémentaire aux exploitants, qui connaissent les préférences des personnes en fauteuil roulant et souhaiteraient répondre aux souhaits et aux préoccupations de leurs clients, le CLCCR propose, au moyen de l’amendement ci-dessus, de permettre aux exploitants de proposer le dispositif qui correspond le mieux, selon eux, aux besoins de leurs clients en fauteuil roulant.

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.