| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2013/61 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 3 July 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов
Женева, 17−27 сентября 2013 года
Пункт 7 предварительной повестки дня
Доклады неофициальных рабочих групп

Доклад неофициальной рабочей группы 
по уменьшению опасности BLEVE (взрыв расширяющихся паров кипящей жидкости)

Передано правительством Нидерландов от имени рабочей группы,

1.	Рабочая группа провела свою десятую сессию 15−17 апреля 2013 года в Берлине, Германия, под председательством г-на К. Пфоваделя (Франция). В работе сессии участвовали представители Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши и Франции, а также следующих неправительственных организаций: Европейской ассоциации по сжиженным нефтяным газам (ЕАСНГ), Международного союза ассоциаций частных владельцев грузовых вагонов (МСАГВ) и Международного союза железных дорог (МСЖД).

2.	Документы, относящиеся к ранее проделанной работе, включали следующие:

−	доклад Совместного совещания о работе его мартовской сессии 2006 года, ECE/TRANS/WP.15/AC.1/102 (OCTI/RID/GT-III/2006-A), пункты 5−12, 20 и 21;

−	доклад Рабочей группы по цистернам Совместного совещания, ECE/TRANS/WP.15/AC.1/102/Add.1 (OCTI/RID/GT-III/2006-A/Add.1), пункт 4;

−	ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2006/8 (OCTI/RID/GT-III/2006/8) (Нидерланды);

−	неофициальный документ INF.3 (Нидерланды) (мартовская сессия 2006 года);

−	неофициальный документ INF.26 (ЕАСНГ) (мартовская сессия 2006 года);

−	ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/11 – доклад первой неофициальной рабочей группы по уменьшению опасности BLEVE (совещание в Гааге 8−10 ноября 2006 года);

−	неофициальный документ INF.22 (ЕАСНГ) (мартовская сессия 2007 года);

−	доклад Совместного совещания о работе его мартовской сессии 2007 года, ECE/TRANS/WP.15/AC.1/106 (OTIF/RID/CE/2007-A), пункт 62;

−	неофициальный документ INF.9 (сентябрь 2007 года) – доклад второй неофициальной рабочей группы по уменьшению опасности BLEVE (совещание в Тёнсберге 20−22 июня 2007 года);

−	доклад Совместного совещания о работе его сентябрьской сессии 2007 года, ECE/TRANS/WP.15/AC.1/108 (OTIF/RID/CE/2007-B), пункт 105;

−	неофициальный документ INF.5 (март 2008 года) – доклад третьей неофициальной рабочей группы по уменьшению опасности BLEVE (совещание в Риме 27−28 ноября 2007 года);

−	неофициальный документ INF.6 (сентябрь 2008 года) – доклад четвертой неофициальной рабочей группы по уменьшению опасности BLEVE (совещание в Гааге 16−18 июня 2008 года);

−	доклад Совместного совещания о работе его сентябрьской сессии 2008 года, ECE/TRANS/WP.15/AC.1/112 (OTIF/RID/RC/2008-B), пункт 41;

−	неофициальный документ INF.25 (март 2009 года) – доклад пятой неофициальной рабочей группы по уменьшению опасности BLEVE (совещание в Париже 4−6 февраля 2009 года) ;

−	доклад Совместного совещания о работе его мартовской сессии 2009 года, ECE/TRANS/WP.15/AC.1/114 (OTIF/RID/RC/2009-A), пункт 62;

−	ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2010/9 (OTIF/RID/RC/2010/9 − доклад шестой неофициальной рабочей группы по уменьшению опасности BLEVE (совещание в Париже 21−23 октября 2009 года);

−	ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2010/47 (OTIF/RID/RC/2010/47 − доклад седьмой неофициальной рабочей группы по уменьшению опасности BLEVE (совещание в Берлине 19−21 апреля 2010 года) ;

−	доклад Совместного совещания о работе его сентябрьской сессии 2010 года, ECE/TRANS/WP.15/AC.1/120 (OTIF/RID/RC/2010-B), пункты 60−61;

−	неофициальный документ INF.3/Rev.1 (март 2011 года) − доклад восьмой неофициальной рабочей группы по уменьшению опасности BLEVE (совещание в Париже 20−22 декабря 2010 года);

−	доклад Совместного совещания о работе его мартовской сессии 2011 года, ECE/TRANS/WP.15/AC.1/122 (OTIF/RID/RC/2011-A), пункты 57−58;

−	неофициальный документ INF.14 (сентябрь 2011 года) − доклад девятой неофициальной рабочей группы по уменьшению опасности BLEVE (совещание в Осло 8−10 июня 2011 года);

−	доклад Совместного совещания о работе его сентябрьской сессии 2011 года, ECE/TRANS/WP.15/AC.1/124 (OTIF/RID/RC/2011-B), пункты 107−110;

−	неофициальный документ INF.25 (Германия и Франция) (март 2013 года) – объявление о следующем совещании рабочей группы и его тематике;

−	доклад Совместного совещания о работе его мартовской сессии 2013 года, ECE/TRANS/WP.15/AC.1/130 (OTIF/RID/RC/2013-A), пункт 64.

3.	Основными элементами мандата, предоставленного Совместным совещанием МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ, являются следующие:

a)	предотвращение BLEVE;

b)	уменьшение последствий BLEVE;

c)	необходимость рассмотрения "горячего" BLEVE и "холодного" BLEVE;

d)	необходимость учета технических и иных мер;

e)	другие принципиальные вопросы.

4.	Приложения 1−3 к настоящему докладу представлены только на английском языке в неофициальном документе 7.

5.	Основными пунктами повестки дня, подлежащими обсуждению, были сообщение BAM о программе испытаний цистерн с теплоизоляционным покрытием и/или клапаном сброса давления (КСД) и обсуждение результатов испытаний (см. приложение 2 к настоящему докладу).

Доклад по результатам испытаний, проведенных в 2011−2012 годах, не был (еще) предоставлен участникам рабочей группы.

6.	Рабочая группа обсудила выводы, сделанные по результатам программы испытаний, проведенных в Германии Федеральным институтом исследований и испытаний материалов (BAM) (испытания резервуаров-хранилищ вместимостью 2,75 м3, оборудованных латунными КСД, в условиях пожара пролива с удельной пожарной нагрузкой 75 кВт/м2):

a)	КСД не обеспечивает достаточной защиты от "горячего" BLEVE;

b)	соответствующее (тип и толщина) теплоизоляционное покрытие может задержать "горячий" BLEVE приблизительно на один час;

c)	соответствующее (тип и толщина) теплоизоляционное покрытие  и КСД могут задержать "горячий" BLEVE на полтора часа.

7.	Участники совещания обсудили и в целом приняли выводы BAM, за исключением представителя ЕАСНГ, который принял только некоторые из выводов. Было задано несколько вопросов в отношении некоторых неопределенностей в программе испытаний BAM и экстраполяции выводов на соответствующие требованиям МПОГ/ДОПОГ полноразмерные цистерны (см. более подробное изложение хода обсуждений в приложении I к настоящему докладу и список все еще не решенных вопросов в приложениях 2 и 3).

8.	Правительство Нидерландов предлагает подготовить доклад,  учитывающий все последние научные достижения, для получения ответов на вопросы в отношении неопределенностей и экстраполяции результатов исследований BAM на полноразмерные автомобильные и железнодорожные цистерны, соответствующие требованиям МПОГ/ДОПОГ.

9.	Следующее совещание неофициальной рабочей группы по уменьшению опасности BLEVE, на котором будет обсуждаться доклад Нидерландов, упомянутый в пункте 8, а также дальнейшие инструкции сессии Совместного совещания, которая состоится в сентябре 2013 года, будет запланировано после этой сессии Совместного совещания.

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.7 с)).

Распространен Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2013/61.