ZENTRALKOMMISSION FÜR DIE RHEINSCHIFFFAHRT	CCNR-ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2013/12

Allgemeine Verteilung

4. Juni 2013

Or.  ENGLISCH

GEMEINSAME EXPERTENTAGUNG FÜR DIE DEM

ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE INTERNATIONALE BEFÖRDERUNG

VON GEFÄHRLICHEN GÜTERN AUF BINNENWASSERSTRASSEN

BEIGEFÜGTE VERORDNUNG (ADN)

(SICHERHEITSAUSSCHUSS)

(23. Tagung, Genf, 26. bis 30. August 2013)

Punkt 4 b) der vorläufigen Tagesordnung

VORSCHLÄGE FÜR ÄNDERUNGEN DER DEM ADN BEIGEFÜGTEN VERORDNUNG

Weitere Änderungsvorschläge

Flammendurchschlagsicherung mit einer festen oder federbelasteten Flammensperre

Eingereicht von der belgischen Regierung

- Bei der Ausstellung eines Zeugnisses für ein Tankschiff des Typs N geschlossen ist ein Problem aufgetreten. Dem Prüfbericht der Klassifikationsgesellschaft zufolge war das Schiff mit federbelastete Flammendurchschlagsicherungen ohne Alarmeinrichtung ausgerüstet. Die einzutragende ADN-Nummer konnte nicht gefunden werden.

- In der englischen Fassung des Absatzes 9.3.2.22.5 a) (iii)/ 9.3.3.22.5 a) (iii) ist lediglich von einer „Flammendurchschlagsicherung […] mit einer festen Flammensperre“ die Rede, während die deutschen Fassung von einer „Flammendurchschlagsicherung […] mit einer festen oder federbelasteten Flammensperre“ spricht. Dieses Problem kann auf das Jahr 2009 zurückgeführt werden. Damals verwies die französische Fassung des ADN 2009 auf „un coupe-flammes à élément fixe“, die französische Fassung des ADNR 2009 (schweizerische Ausgabe) hingegen auf „un coupe-flammes à tamis fixe ou à tamis à ressort“.

- Die Klassifikationsgesellschaften könnten dazu Stellung nehmen; nach Ansicht Belgiens dürfte möglicherweise eine Korrektur der englischen, französischen und russischen Fassung erforderlich sein.

***

# Footnotes

Von der UN-ECE in Englisch, Französisch und Russisch unter dem Aktenzeichen ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2013/12 verteilt.