| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2013/12 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 4 June 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам, прилагаемым
к Европейскому соглашению о международной перевозке 
опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ)
(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Двадцать третья сессия

Женева, 26−30 августа 2013 года

Пункт 4 b) предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок в Правила, 
прилагаемые к ВОПОГ: Прочие предложения

Пламегасители с неподвижным или подпружиненным пластинчатым блоком

Передано правительством Бельгии

1.	При составлении свидетельства для танкера закрытого типа N возникла проблема. В соответствии с представленным классификационным обществом отчетом об осмотре танкер оснащен пламегасителями с подпружиненным пластинчатым блоком без сигнальной системы. Соответствующий номер согласно ВОПОГ для указания в свидетельстве найден не был.

2.	В варианте 9.3.2.22.5 a) iii)/ 9.3.3.22.5 a) iii) на английском языке упоминается только "пламегаситель с неподвижным пластинчатым блоком", тогда как в варианте ВОПОГ на немецком языке говорится о "пламегасителе с неподвижным или подпружиненным пластинчатым блоком". Эту проблему можно отследить к 2009 году, когда во французском варианте ВОПОГ 2009 года упоминался "пламегаситель с неподвижным пластинчатым блоком", тогда как во французском варианте ППОГР 2009 года (швейцарское издание) говорилось о "пламегасителе с неподвижным или подпружиненным пластинчатым блоком".

3.	Классификационные общества, возможно, пожелают представить свои комментарии по этому вопросу, но Бельгия считает, что в варианте на английском, русском и французском языках необходимо будет внести исправления.

# Footnotes

Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну в качестве документа CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2013/12.