|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2013/11 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 13 décembre 2012 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

159e session

Genève, 12-15 mars 2013

Point 4.8.4 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Examen de projets d’amendements
à des Règlements existants, proposés par le GRSG

Proposition de complément 12 à la série 01 d’amendements au Règlement no 67 (Véhicules alimentés au GPL)

Communication du Groupe de travail des dispositions générales
de sécurité*

Le texte ci-après, qui a été adopté par le Groupe de travail des dispositions générales de sécurité (GRSG) à sa 103e session, vise à apporter des précisions en ce qui concerne la pression aérostatique au cours de l’épreuve d’étanchéité vers l’extérieur pour les éléments de la classe 0 (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/82, par. 20). Il est fondé sur le document ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2012/17, tel qu’il est reproduit à l’annexe II du rapport. Il est soumis au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1) pour examen.

Paragraphe 2.1.3, modifier comme suit:

«2.1.3	Par “Pression de travail (WP)”, la pression maximale … est déterminée.».

Annexe 3, paragraphes 5.2 à 5.4, modifier comme suit:

«5.2	Classification de l’organe (selon la figure 1 du paragraphe 2):

Classe 0 pour la partie en contact avec du GPL liquide à une pression ( 3 000 kPa;

Classe 1 pour la partie en contact avec du GPL liquide à une pression ( 3 000 kPa.

5.3	Pression de classement:

Éléments de la classe 0		Pression de travail déclarée

Éléments de la classe 1		3 000 kPa

5.4	Températures nominales:		-20 (C à 65 °C

Pour les températures supérieures aux valeurs susmentionnées, des conditions spéciales d’essais sont applicables.».

Annexe 8, paragraphe 4.5.5.3, modifier comme suit:

«4.5.5.3	La pression de rupture ne doit pas être inférieure à 10 000 kPa et au moins égale à 2,25 WP.».

Annexe 15, paragraphe 5.3, tableau 3, modifier comme suit:

# «Tableau 3

# Pression de classement et pression d’épreuve selon le classement

| Classement de l’organe | Pression de classement [kPa] | Pression d’épreuve pour l’épreuve d’étanchéité [kPa] |
| --- | --- | --- |
| Classe 0 | WP | 1,5 WP |
| Classe 1 | 3 000 | 4 500 |
| Classe 2A | 120 | 180 |
| Classe 2 | 450 | 675 |
| Classe 3 | 3 000 | 6 750 |

».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.