|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2013/36 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 21 décembre 2012 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

159e session

Genève, 12-15 mars 2013

Point 16.4 de l’ordre du jour provisoire

État d’avancement de l’élaboration de nouveaux 
Règlements techniques mondiaux ou d’amendements 
à des Règlements techniques mondiaux existants: 
RTM no 9 (Sécurité des piétons)

Troisième rapport d’activité concernant la phase 2 
du RTM no 9 (Sécurité des piétons)

Communication du Président du groupe de travail informel 
chargé de la phase 2 du RTM no 9*

Le texte reproduit ci-après a été élaboré par le Président du groupe de travail informel. Il est fondé sur le document WP.29-158-28, distribué lors de la 158e session (ECE/TRANS/WP.29/1099, par. 100). Ce document, s’il est adopté, sera joint en appendice à l’amendement au RTM conformément aux dispositions des paragraphes 6.3.4.2, 6.3.7 et 6.4 de l’Accord de 1998.

I.	Objectif de la proposition

1.	Les représentants du Japon et de l’Allemagne ont proposé de lancer la phase 2 du Règlement technique (RTM) no 9. L’objectif principal était d’élaborer un projet de proposition visant à modifier le RTM no 9 − Phase 2 sur la sécurité des piétons en introduisant la jambe d’essai FlexPLI comme instrument d’essai harmonisé unique pour améliorer la protection des jambes des piétons.

2.	Le groupe de travail informel ne se limitera pas à élaborer des propositions d’amendements au RTM no 9, mais s’attachera aussi à formuler une proposition complémentaire de modification du projet de Règlement sur la sécurité des piétons.

3.	Le groupe pourrait aussi examiner d’autres propositions destinées à améliorer et/ou à clarifier certains aspects de la procédure d’essai avec jambe factice.

II.	Contexte

4.	À la 154e session du Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et à la trente-deuxième session du Comité exécutif de l’Accord de 1998 (AC.3), il avait été décidé de charger un nouveau groupe informel de régler les questions en suspens liées à l’intégration simultanée de la jambe d’essai FlexPLI dans la phase 2 du RTM no 9 et dans le projet de Règlement sur la sécurité des piétons, sous réserve de la soumission d’un mandat adéquat au WP.29 et à l’AC.3 (document ECE/TRANS/ WP.29/1091, par. 36 et 100).

5.	Le Japon et l’Allemagne ont informé le Forum mondial et l’AC.3 que ce groupe de travail informel intitulé «IG GTR9 − Phase 2» serait coparrainé par leurs deux pays.

6.	Le groupe de travail informel a commencé ses travaux le 3 novembre 2011 en tenant une réunion constituante organisée à Bonn (Allemagne) pour mettre sur le papier un projet de mandat, des principes de fonctionnement, un calendrier et un plan de travail. À cette occasion, les participants ont accepté la proposition du Japon et de l’Allemagne tendant à ce que le groupe de travail informel soit géré par l’Allemagne (présidence), le Japon (vice-présidence) et l’Organisation internationale des constructeurs d’automobiles (OICA) (secrétariat).

7.	À la 155e session du Forum mondial et à la trente-troisième session de l’AC.3, le Japon et l’Allemagne ont informé les délégations des activités en cours au sein du groupe de travail informel chargé de la phase 2 du RTM no 9 (document WP.29-155-35), notamment de celles afférentes à la réunion constituante et la gestion du groupe. Il était prévu de tenir la première réunion les 1er et 2 décembre 2011 pour entamer les discussions techniques et mettre la dernière main au projet de mandat et au plan de travail qui devaient être soumis au Groupe de travail de la sécurité passive (GRSP) en décembre 2011.

8.	La première réunion du groupe de travail informel s’est tenue, comme prévu, les 1er et 2 décembre 2011, à Genève (Suisse). Les discussions techniques ont débuté et le mandat, les principes de fonctionnement, le calendrier et le plan de travail ont été finalisés en vue d’être soumis au GRSP en décembre 2011. Le premier rapport d’activité a été soumis au GRSP en décembre 2011, au Forum mondial à l’occasion de sa 156e session et au Comité exécutif (AC.3) à sa trente-quatrième session, en mars 2012. À sa 156e session, le Forum mondial a approuvé en principe le mandat susmentionné, en attendant l’adoption du rapport de la session de décembre 2011 du GRSP. L’AC.3 a approuvé en principe le mandat du groupe de travail informel et a demandé au secrétariat de faire distribuer le document WP.29-156-11 sous une cote officielle pour juin 2012.

9.	La deuxième réunion du groupe de travail informel s’est tenue les 28 et 29 mars 2012 à Osaka (Japon). Les débats ont notamment porté sur les aspects techniques, y compris l’analyse des accidents et des avantages. Les activités relatives à la poursuite du perfectionnement des procédures d’homologation ont été aussi placées au premier rang des priorités. Au titre d’un autre point inscrit au programme de travail, une équipe spéciale a été créée pour mener des travaux concernant la zone d’impact du pare-chocs pour la jambe d’essai.

10.	Le deuxième rapport d’activité a été soumis au GRSP en mai 2012, au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules pour sa 157e session et au Comité exécutif de l’Accord de 1998 pour sa trente-cinquième session, en juin 2012. Le premier rapport d’activité (ECE/TRANS/WP.29/2012/58) et le mandat, y compris les principes de fonctionnement, le calendrier et le plan de travail ont été approuvés au cours des sessions susmentionnées. Le deuxième rapport d’activité (document WP.29-157-21) a été distribué sous une cote officielle pour novembre 2012.

11.	La troisième réunion du groupe informel a eu lieu les 29 et 30 mai 2012, à Paris (France). Les principaux sujets abordés au cours de la réunion ont touché aux données traumatologiques relatives aux accidents impliquant des piétons, à l’évaluation des coûts et avantages et à l’établissement des marges d’homologation.

12.	La quatrième réunion du groupe informel a eu lieu du 17 au 19 septembre 2012 à Washington (États-Unis d’Amérique). Le groupe a poursuivi les discussions qu’il avait entamées à la troisième réunion, en se concentrant tout particulièrement sur la mise au point définitive des marges d’homologation et sur l’évaluation des coûts et avantages en vue de l’introduction de la jambe d’essai FlexPLI. Un rang de priorité élevé a été accordé à la définition du projet aux fins de la mise en place d’un programme international d’essai de véhicules utilisant la FlexPLI.

13.	La cinquième réunion se tiendra les 5 et 6 décembre 2012 à Bergisch Gladbach (Allemagne).

III.	Thèmes à examiner et tâches à effectuer (mandat)

14.	Le groupe de travail informel a établi une liste des activités à entreprendre pour régler les points en suspens en ce qui concerne l’introduction de la jambe d’essai souple FlexPLI:

a)	Examen des points en suspens:

i)	Examen des activités du groupe d’évaluation technique Flex-TEG pour définir une vision commune;

ii)	Évaluation de la biofidélité (comparaison entre la jambe d’essai souple FlexPLI et l’élément de frappe tibia du Comité européen du véhicule expérimental (CEVE));

iii)	Évaluation des coûts et avantages (réduction des traumatismes, avantages supplémentaires par rapport à l’élément de frappe tibia du CEVE);

iv)	Spécifications techniques (croquis) et manuel sur les procédures d’assemblage, de démontage et d’inspection (PADI);

v)	Évaluation de la durabilité;

vi)	Procédure d’essai (rebond, meilleure pratique, mesure de vitesse, etc.);

vii)	Essais d’homologation;

viii)	Analyse et échange des résultats des essais;

ix)	Évaluation de la reproductibilité et de la répétabilité;

x)	Évaluation et décision en matière de performances, de critères relatifs aux blessures et de valeurs seuils;

xi)	Évaluation des contre-mesures au niveau du véhicule (faisabilité technique);

b)	Élaboration d’un projet de proposition de modification de la phase 2 du RTM no 9;

c)	Élaboration d’un projet de proposition complémentaire de modification du projet de Règlement de l’ONU sur la sécurité des piétons (incluant une recommandation relative aux dispositions transitoires sur la base du point 1).

IV.	Historique des débats

A.	Avantages et coûts

15.	Aux troisième et quatrième réunions, les experts ont examiné à nouveau les informations communiquées par le Japan Automobile Standard Internationalization Centre (JASIC) sur les avantages de la FlexPLI. L’Alliance of Automobile Manufacturers (États-Unis d’Amérique) a entamé des travaux de recherche sur la méthodologie qui a été présentée par le JASIC.

16.	L’Alliance s’est notamment inquiétée du fait que les données utilisées ne rendent pas correctement compte de la situation prévalant actuellement aux États-Unis en matière d’accidents, étant donné le caractère obsolète de l’ensemble de données et l’utilisation des hypothèses relatives à la gravité des blessures aux fins du calcul des avantages.

17.	Aucune position commune n’a pu être arrêtée au cours de la réunion. Ce point restera inscrit à l’ordre du jour et certains participants ont proposé de fournir des informations additionnelles pour la prochaine réunion du groupe informel.

B.	Biofidélité

18.	Ce point de l’ordre du jour a été examiné de nouveau. Le groupe informel a reçu des informations complémentaires sur les performances supérieures de la jambe d’essai souple FlexPLI par rapport à celles de l’élément de frappe tibia actuel.

19.	Le débat sur les lacunes que la jambe d’essai FlexPLI pourrait présenter pour évaluer les blessures au genou a été clos, dans l’attente de la présentation de nouvelles informations sur la question.

C.	Analyse des accidents

20.	La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a fourni aux délégations des informations à propos d’un projet de recherche mené aux États-Unis d’Amérique pour enquêter sur les accidents dont des piétons sont les victimes utilisant la Pedestrian Crash Data Study (PCDS) et la German In-Depth Accident Study (GIDAS). La présentation du document final a été annoncée pour la fin octobre 2012. Les débats sur l’analyse des accidents devraient se conclure à la cinquième réunion du groupe informel.

D.	Équipe spéciale chargée de revoir et d’actualiser les marges d’homologation (TF-RUCC) (procédures d’homologation)

21.	Le Japon a présenté un rapport sur l’avancement des activités de l’équipe spéciale chargée de revoir et d’actualiser les marges d’homologation. Une série d’essais d’homologation comparatifs a confirmé la stabilité des performances des jambes d’essai. L’équipe spéciale a achevé son travail et réussi à proposer des marges d’homologation actualisées permettant d’étalonner les jambes d’essai souples tant au niveau de l’ensemble que des éléments constitutifs.

22.	Les marges, considérées comme définitives, ont été approuvées par le groupe informel. Il a également été indiqué qu’une évaluation de la stabilité des performances des jambes d’essai souples serait effectuée lors des essais de véhicules.

E.	Spécifications techniques et manuel de l’utilisateur

23.	L’expert du fabricant de mannequins a fourni des informations au sujet de la version actualisée du manuel de l’utilisateur qui sera distribuée au groupe informel. Cette version actualisée du manuel sera disponible avant la cinquième réunion du groupe informel.

24.	Le Président a informé les participants des activités en cours dans le cadre du WP.29 pour créer un référentiel de mannequins et autres dispositifs d’essai utilisés en application des Règlements. Il a été noté que les représentants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Royaume-Uni) et les États-Unis feraient, ensemble, une proposition à la prochaine session du WP.29, en novembre 2012, afin de présenter une résolution, dite résolution commune, susceptible d’être utilisée dans l’un et l’autre cadres législatifs régissant les Règlements concernant les véhicules, l’Accord de 1958 et l’Accord de 1998.

25.	L’expert du fabricant de mannequins fournirait des croquis et des spécifications techniques pour la FlexPLI en novembre 2012. Le groupe informel avait décidé d’entamer le débat et de lancer la procédure de révision des spécifications techniques à la prochaine réunion.

F.	Examen et échange des résultats des essais

26.	Le groupe informel a examiné le projet de lancement d’un programme international d’essais comparatifs de véhicules. Un plan de travail et des lignes directrices pour les essais ont été convenus. Il est prévu de mettre la dernière main aux essais de véhicules à la fin de janvier 2013.

27.	Les premiers résultats de ce programme d’essai ont été présentés par l’Institut fédéral allemand de recherche sur les autoroutes (BASt). Les jambes d’essai ont affiché une performance reproductible, même si les valeurs mesurées se sont avérées inférieures aux résultats des essais qui avaient été effectués avec les anciens modèles de jambes d’essai souples sur les mêmes voitures. La NHTSA a indiqué que cela pourrait avoir une influence sur le débat sur les seuils et les critères de blessure.

28.	La société Concept Tech GmbH a donné des informations sur l’influence du frottement s’agissant du dispositif d’essai utilisé pour les essais inverses. Le groupe informel avait prévu de résoudre ce problème à sa prochaine réunion en introduisant des limites de frottement pour les dispositifs d’essai.

29.	L’Organisation internationale des constructeurs d’automobiles (OICA) a annoncé qu’une proposition serait présentée à la cinquième session du groupe informel en vue de l’introduction de prescriptions relatives à la définition de la configuration du véhicule en termes de hauteur de conduite.

G.	Procédure d’essai

30.	À la demande de la Commission européenne, une équipe spéciale chargée de la zone d’impact du pare-chocs (TF-BTA) a été crée au sein du groupe informel à l’issue de sa deuxième réunion. La nécessité d’améliorer la procédure d’essai pour la jambe a été mise en évidence parce que la surface de zone d’impact du pare-chocs soumis à l’essai est souvent assez limitée du fait que certaines caractéristiques de conception à l’avant de certains véhicules interagissent dans le cadre de la procédure d’essai actuelle. L’expert de la Commission européenne a été désigné à la présidence de cette équipe spéciale.

31.	Une première réunion de l’équipe spéciale a eu lieu, via Internet, le 4 septembre 2012. À cette occasion, un plan de travail et une liste d’actions à entreprendre ont été adoptés. La réunion suivante a eu lieu le 5 décembre 2012. L’équipe spéciale devait, dans la mesure du possible, transmettre au groupe informel une proposition visant à actualiser la procédure d’essai de la jambe factice dans le cadre du RTM no 9.

H.	Liste et calendrier des activités

32.	Le groupe informel a revu la liste des activités afin d’identifier les questions en suspens qu’il restait à résoudre lors des prochaines réunions. Entre autres sujets, une question essentielle n’avait pas encore été abordée, celle des performances et des critères relatifs aux blessures. Il était prévu que les discussions sur ce point commencent à la cinquième réunion du groupe de travail informel.

33.	Il a été annoncé lors de la quatrième réunion que, selon le calendrier général, le Japon et l’Allemagne présenteront un premier projet de document informel pour examen à la prochaine réunion du groupe informel et à la session du GRSP en décembre 2012.

V.	Calendrier des activités

34.	Calendrier des activités

| Date | Lieu | Titre |
| --- | --- | --- |
| Mai 2011 |  | Présentation de la proposition de projet de mandat au GRSP (document informel) |
| Juin 2011 |  | Le GRSP demande l’accord du WP.29 et de l’AC.3 pour mettre en place un nouveau groupe de travail informel sur la protection des piétons |
| 3 novembre 2011 | (Bonn, Allemagne) | Réunion constituante du groupe de travail informel GTR9-PH2 |
| Novembre 2011 |  | Rapport au WP.29 sur les activités du groupe de travail informel |
| 1er et 2 décembre 2011 | (Genève, Suisse) | Première réunion du groupe de travail informel GTR9-PH2 |
| Décembre 2011 |  | Présentation du rapport d’activité au GRSP, soumission du projet de mandat au WP.29 |
| Mars 2012 |  | Présentation du rapport d’activité au WP.29 et adoption du mandat par le WP.29 et l’AC.3 |
| 28 et 29 mars 2012 | (Osaka, Japon) | Deuxième réunion du groupe de travail informel GTR9-PH2 |
| Mai 2012 |  | Présentation du rapport d’activité au GRSP |
| 29 et 30 mai 2012 | (Paris, France) | Troisième réunion du groupe de travail informel GTR9-PH2 |
| Juin 2012 |  | Présentation du rapport d’activité au WP.29 |
| 17-19 septembre 2012 | (Washington, États-Unis d’Amérique) | Quatrième réunion du groupe de travail informel GTR9-PH2 |
| Novembre 2012 |  | Présentation du rapport d’activité au WP.29 |
| 6 et 7 décembre 2012 | (Bergisch Gladbach, Allemagne) | Cinquième réunion du groupe de travail informel GTR9-PH2 |
| Décembre 2012 |  | Présentation du rapport d’activité et soumission de projets de documents informels au GRSP |
| Mars 2013 |  | Sixième réunion du groupe de travail informel GTR9-PH2 |
| Mai 2013 |  | Soumission d’une proposition officielle au GRSP, adoption par le GRSP, soumission d’une proposition officielle au WP.29 |
| Novembre 2013 |  | Adoption par le WP.29 |

VI.	Documentation

35.	Documents de travail

| Cote | Auteur | Titre |
| --- | --- | --- |
| ECE/TRANS/ WP.29/GRSP/ 2011/13 | Japon | Proposition d’amendement 2 au Règlement technique mondial no 9 (Sécurité des piétons) |
| GRSP-49-38 | Japon et Allemagne | Draft terms of reference for the informal group on pedestrian safety phase 2 (IG PS2) |
| ECE/TRANS/ WP.29/1091 |  | Rapports du Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules sur sa 154e session, du Comité d’administration de l’Accord de 1958 sur sa quarante-huitième session, du Comité exécutif de l’Accord de 1998 sur sa trente-deuxième session et du Comité d’administration de l’Accord de 1997 sur sa huitième session |
| GTR9-C-01 | Président | Agenda for the constitutional meeting of the Informal Group on Pedestrian Safety Phase 2 (IG PS2) |
| GTR9-C-01r1 | Président | Agenda for the constitutional meeting of the Informal Group on Pedestrian Safety Phase 2 (IG PS2) |
| GTR9-C-02 | Président/ Secrétaire | Minutes of the Constitutional Meeting of the Informal Group on Global Technical Regulation No. 9 − Phase 2 (IG GTR9-PH2) |
| GTR9-C-02r1 | Président/ Secrétaire | Minutes of the Constitutional Meeting of the Informal Group on Global Technical Regulation No. 9 − Phase 2 (IG GTR9-PH2) |
| GTR9-C-03 | Japon/ Allemagne | Document informel GRSP-49-38: Draft Terms of Reference for the Informal Group on Pedestrian Safety Phase 2 (IG PS2) |
| GTR9-C-04 | Japon | History of Development of the FlexPLI |
| GTR9-C-05 | Japon | Review of the FlexPLI TEG Activities |
| GTR9-C-06 | OICA | Comments on the Draft Terms of Reference for the Informal Group on Pedestrian Safety Phase 2 (28/10/2011) |
| GTR9-C-07 | Président | Final Operating Principles and Terms of Reference for the IG GTR9-PH2 |
| GTR9-C-07r1 | Président | Final Operating Principles and Terms of Reference for the IG GTR9-PH2 |
| GTR9-C-08 | Secrétaire | TEG document matrix |
| GTR9-1-01 | Président/ Secrétaire | Agenda for the 1st meeting of the Informal Group on Global Technical Regulation No. 9 − Phase 2 (IG GTR9-PH2) |
| GTR9-1-01r1 | Président/ Secrétaire | Agenda for the 1st meeting of the Informal Group on Global Technical Regulation No. 9 − Phase 2 (IG GTR9-PH2) |
| GTR9-1-02 | Président/ Secrétaire | Minutes of the 1st meeting of the Informal Group on Global Technical Regulation No. 9 − Phase 2 (IG GTR9-PH2) – Draft |
| GTR9-1-02r1 | Président/ Secrétaire | Minutes of the 1st meeting of the Informal Group on Global Technical Regulation No. 9 − Phase 2 (IG GTR9-PH2) – Final |
| GTR9-1-03 | Japon | Work plan of Task Force Review and Update of Certification Corridors (TF-RUCC) |
| GTR9-1-03r1 | Japon | Work plan of Task Force Review and Update of Certification Corridors (TF-RUCC) |
| GTR9-1-04 | OICA | FlexPLI Version GTR Prototype SN-02 − Durability Assessment |
| GTR9-1-05 | JASIC | Technical Discussion − Biofidelity |
| GTR9-1-05r1 | JASIC | Technical Discussion − Biofidelity (revised) |
| GTR9-1-06 | JASIC | Technical Discussion − Injury Criteria |
| GTR9-1-06r1 | JASIC | Technical Discussion − Injury Criteria (revised) |
| GTR9-1-07 | JASIC | Technical Discussion − Benefit |
| GTR9-1-07r1 | JASIC | Technical Discussion − Benefit (revised) |
| GTR9-1-08 | Humanetics | FlexPLI GTR status 1-2 December 2011 |
| GTR9-1-08r1 | Humanetics | FlexPLI GTR status 1-2 December 2011 |
| GTR9-1-09 | Japon/ Allemagne | Document informel WP.29-155-35: Report to the November session of WP.29 on the activities of the IG GTR9-PH2 |
| GTR9-1-10c1 | Humanetics | Flex-GTR changes list since prototype built, status 02 Dec. 2010 (corrected) |
| GTR9-1-11 | Bertrandt | Pendulum Test Scatter |
| GTR9-1-12 | États-Unis d’Amérique | Document informel GRSP-49-23: Update on Pedestrian Leg Testing |
| GTR9-2-01 | Président/ Secrétaire | Agenda for the 2nd meeting of the Informal Group on Global Technical Regulation No. 9 − Phase 2 (IG GTR9-PH2) − Draft |
| GTR9-2-01r1 | Président/ Secrétaire | Agenda for the 2nd meeting of the Informal Group on Global Technical Regulation No. 9 − Phase 2 (IG GTR9-PH2) − Final |
| GTR9-2-02 | Président/ Secrétaire | Minutes of the 2nd meeting of the Informal Group on Global Technical Regulation No. 9 − Phase 2 (IG GTR9-PH2) − Draft |
| GTR9-2-02r1 | Président/ Secrétaire | Minutes of the 2nd meeting of the Informal Group on Global Technical Regulation No. 9 − Phase 2 (IG GTR9-PH2) − Final |
| GTR9-2-03 | BASt | Proposal for a Modification of the Bumper Test Area for Lower and Upper Legform to Bumper Tests |
| GTR9-2-04 | BASt | Robustness of SN02 prototype test results |
| GTR9-2-05 | BASt | Comparison of Filter Classes for FlexPLI |
| GTR9-2-06 | OICA | Technical Specification and PADI |
| GTR9-2-07 | JASIC | Technical Discussion − Benefit; Updated Version of Document GTR9-1-07r1 (Note: The document was not presented since a revision 1 of the document was already available for the meeting) |
| GTR9-2-07r1 | JASIC | Technical Discussion − Benefit; Updated Version of Document GTR9-1-07r1 |
| GTR9-2-08 | Humanetics | Flex PLI GTR meeting actions |
| GTR9-2-09 | Humanetics | FLEX PLI GTR − FE v2.0 IG FLEX GTR9-PH2 |
| GTR9-2-10 | OICA | FlexPLI Comparison (Impactors: SN02, SN04, IND-Impactor − Test experiences) |
| GTR9-2-11 | Président | Document informel WP.29-156-11: First progress report of the informal group on Phase 2 of gtr No. 9 |
| GTR9-2-12 | JASIC | Re-examination of Number of Pedestrians by Injury Severity |
| GTR9-2-13 | Humanetics | FLEX PLI Update for Alliance of Automobile Manufacturers |
| GTR9-2-14 | JARI | Updated Japan Progress Report: Review and Update Certification Test Corridors and Test Methods (added pendulum Test data) |
| GTR9-3-01 | Président/ Secrétaire | Agenda for the 3rd meeting of the Informal Group on Global Technical Regulation No. 9 − Phase 2 (IG GTR9-PH2) − Draft |
| GTR9-3-02 | Président/ Secrétaire | Minutes of the 3rd meeting of the Informal Group on Global Technical Regulation No. 9 − Phase 2 (IG GTR9-PH2) − Draft |
| GTR9-3-02r1 | Président/ Secrétaire | Minutes of the 3rd meeting of the Informal Group on Global Technical Regulation No. 9 − Phase 2 (IG GTR9-PH2) − Final |
| GTR9-3-03 | Allemagne | Document informel GRSP-51-15: Draft second progress report of the informal group on Phase 2 of UN GTR No. 9 (IG GTR9-PH2) |
| GTR9-3-04 | Humanetics | Flex PLI GTR User Manual Rev. C |
| GTR9-3-05 | BASt | FlexPLI Prototype SN04 Robustness Test results |
| GTR9-3-06 | BASt | Draft future work plan − testing |
| GTR9-4-01 | Président/ Secrétaire | Agenda for the 4th meeting of the Informal Group on Global Technical Regulation No. 9 − Phase 2 (IG GTR9-PH2) − Draft |
| GTR9-4-01r1 | Président/ Secrétaire | Agenda for the 4th meeting of the Informal Group on Global Technical Regulation No. 9 − Phase 2 (IG GTR9-PH2) − Final |
| GTR9-4-02 | Président/ Secrétaire | Minutes of the 4th meeting of the Informal Group on Global Technical Regulation No. 9 − Phase 2 (IG GTR9-PH2) − Draft |
| GTR9-4-03 | Secrétariat | Status of activity list items |
| GTR9-4-04 | Royaume-Uni | EEVC WG10 report, Nov. 1994 |
| GTR9-4-05 | Royaume-Uni | EEVC WG10 report, 15.ESV paper, May 1996 |
| GTR9-4-06 | Royaume-Uni | EEVC WG17 report, Dec. 1998, update Sep. 2002 |
| GTR9-4-07 | Président de la TF-RUCC | Activity report TF-RUCC |
| GTR9-4-08 | Président de la TF-RUCC | Guideline to conduct FlexPLI round robin car tests, smooth and effectively |
| GTR9-4-09 | Humanetics | Round robin certification test results |
| GTR9-4-10 | Président | Draft document “Special resolution No2” (WP.29-157-16) |
| GTR9-4-11 | Concept Tech | Investigation of the influence of friction within the inverse certification test setup |
| GTR9-4-12 | Alliance/JP | Letter of JP Research report on benefit assessment of the FlexPLI |
| GTR9-4-13 | Alliance/JP | JP Research presentation on benefit assessment of the FlexPLI |
| GTR9-4-14 | BASt | Comparison of FlexPLI performance in vehicle tests with prototype and series production legforms |
| GTR9-4-15 | Président | Document informel WP.29-157-21: Second progress report of the informal group on Phase 2 of gtr No. 9 |
| GTR9-4-16 | BASt | Pedestrian lower extremity injury risk |
| GTR9-4-16r1 | BASt | Pedestrian lower extremity injury risk − updated information |
| GTR9-4-17 | Vice-Président | FlexPLI round robin car test schedule |
| GTR9-4-18 | BASt | FlexPLI vs. EEVC WG17 PLI, benefit estimation |
| GTR9-4-19 | NHTSA | Overview of pedestrian protection activities for USA |
| GTR9-4-20 | JASIC | Validation of Pedestrian Lower Limb Injury Assessment using Subsystem Impactors (IRCOBI paper Sept. 2012) |
| GTR9-4-21 | USCAR/ Alliance | USCAR/OSRP Pedestrian Lower Leg Response Research test series |
| GTR9-4-22 | IG GTR9-PH2 | Checklist for Vehicle Testing |
| TF-RUCC-2-03 | BASt | FlexPLI Inverse Certification Corridors-Further Test Results |
| TF-RUCC-2-04 | ACEA | Comments on Inverse Certification Test Procedure |
| TF-RUCC-2-05 | Humanetics | Humanetics Inverse and Round Robin Leg Preparation |
| TF-RUCC-2-06 | BGS Boehme & Gehring | Status of the FlexPLI − Inverse Certification |
| TF-RUCC-2-07r1 | Président de la TF-RUCC | Japan Progress Report: Review and Update Certification Test Corridors and Test Methods |

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail pour 2010-2014 du Comité des transports intérieurs (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements, en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.