| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2013/43 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 5 April 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

160-я сессия

Женева, 25−28 июня 2013 года

Пункт 4.6.1 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов 
поправок к правилам, представленных GRSP

Предложение по дополнению 4 к поправкам серии 06 к Правилам № 16 (ремни безопасности)

Представлено Рабочей группой по пассивной безопасности*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по пассивной безопасности (GRSP) на ее пятьдесят второй сессии. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/20 с поправками, содержащимися в приложении IV к докладу (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/52, пункт 22). Этот текст представляется на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.1).

Пункт 6.2.5.3.2 изменить следующим образом:

"6.2.5.3.2	При испытании в соответствии с положениями пункта 7.6.2 аварийное запирающееся втягивающее устройство … при ускорении не менее 3,0 g, измеренном в направлении вытягивания лямки".

Приложение 13 изменить следующим образом:

"Приложение 13

…

| 6.2.5.2.2/6.2.5.3.4/7.6.4 | Сила втягивания | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

…"

# Footnotes

* 	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.