| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2013/55 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 5 April 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

160-я сессия

Женева, 25−28 июня 2013 года

Пункт 4.8.1 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − рассмотрение проектов

поправок к действующим правилам, 
представленных GRB

Предложение по дополнению 4 к поправкам серии 02 к Правилам № 117 (шины: сопротивление качению, шум, производимый при качении, и сцепление на мокрых поверхностях)

Представлено Рабочей группой по вопросам шума*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам шума (GRB) на ее пятьдесят седьмой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRB/55, пункт 17). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRB/2013/5, воспроизводимый в приложении II к докладу. Этот текст представляется Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.1) для рассмотрения.

Включить новые пункты 12.8 и 12.9 следующего содержания:

"12.8		Начиная с официальной даты вступления в силу дополнения 4 к поправкам серии 02 ни одна Договаривающаяся сторона, применяющая настоящие Правила, не отказывает в предоставлении или принятии официального утверждения типа согласно добавлению 4 к поправкам серии 02 к настоящим Правилам.

12.9		В течение 60-месячного периода со дня вступления в силу дополнения 4 к поправкам серии 02 к настоящим Правилам Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, могут продолжать предоставлять официальные утверждения типа на основании поправок серии 02 к настоящим Правилам без учета положений дополнения 4."

Приложение 3, пункт 2.1 изменить следующим образом:

"2.1		Испытательная площадка

Испытательная площадка должна состоять из центрального участка… испытаний.

Испытательный трек должен быть таким, чтобы условия … Покрытие испытательного трека и размеры испытательной площадки должны соответствовать стандарту ISO 10844:2011.

Центральная часть…".

Приложение 3, добавление 1, часть 2, пункт 3.1 изменить следующим образом:

"3.1		Дата сертификации трека по ISO 10844:2011: 	"

# Footnotes

* 	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.