|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2013/103 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 19 juillet 2013 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

161e session

Genève, 12-15 novembre 2013

Point 4.8.2 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Examen de projets d’amendements 
à des Règlements existants, proposés par le GRSP

Proposition de complément 5 à la série 07 d’amendements au Règlement no 14 (Ancrages de ceintures de sécurité)

Communication du Groupe de travail de la sécurité passive*

Le texte ci-après a été adopté par le Groupe de travail de la sécurité passive (GRSP) à sa cinquante-troisième (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/53, par. 20). Il est fondé sur le document ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/3 tel qu’amendé par l’annexe III du rapport. Il est soumis au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1) pour examen.

Paragraphe 2.17, modifier comme suit:

«2.17	“Position ISOFIX”, un système une position qui permet l’installation:

a)	Soit d’un dispositif de retenue pour enfant ISOFIX universel face à la route tel que défini dans le Règlement no 44,

…».

Ajouter un nouveau paragraphe 5.3.8.8, ainsi conçu:

«5.3.8.8	Nonobstant les prescriptions du paragraphe 5.3.8.1, des positions ISOFIX ne sont pas exigées pour les ambulances ou les corbillards, ni pour les véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et des forces de maintien de l’ordre.».

Le paragraphe 5.3.8.8 devient le paragraphe 5.3.8.9.

Annexe 1, ajouter un nouveau point 7, ainsi conçu:

«7.	Utilise l’exemption de dispositif ISOFIX autorisée par le paragraphe 5.3.8.8: Oui/Non2».

Les points 7 à 19 deviennent les points 8 à 20.

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8. activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.