| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/43/Rev.1 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 17 January 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения
и световой сигнализации

Семьдесят первая сессия

Женева, 31 марта − 3 апреля 2014 года

Пункт 5 с) предварительной повестки дня

Общие поправки − Правила № 53 и 74

Предложение по общим поправкам
к правилам № 53 и 74

Представлено экспертом от Италии*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Италии для исключения всех устаревших ссылок в правилах № 53 и 74 во избежание недопонимания и возможного неверного применения предписаний, в которых содержатся эти ссылки. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/ GRE/2013/43 и замечания, высказанные некоторыми экспертами в ходе семидесятой сессии. Изменения к существующему тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

A.	Предложение по поправкам к Правилам № 53

Пункты 6.1.1−6.1.1.2 изменить следующим образом:

"6.1.1		Количество:

6.1.1.1	Для мотоциклов с объемом цилиндров ≤125 см3

Одна или две официально утвержденного типа в соответствии с:

a)	классом B, C, D или Е, предусмотренным Правилами № 113;

b)	Правилами № 112;

c)	Правилами № 1;

d)	Правилами № 8;

e)	Правилами № 20;

f)	Правилами № 57;

g)	Правилами № 72;

h)	Правилами № 98.

6.1.1.2	Для мотоциклов с объемом цилиндров >125 см3

Одна или две официально утвержденного типа в соответствии с:

a)	классом B, D или Е, предусмотренным Правилами № 113;

b)	Правилами № 112;

c)	Правилами № 1;

d)	Правилами № 8;

e)	Правилами № 20;

f)	Правилами № 72.

h)	Правилами № 98.

Две официально утвержденного типа в соответствии с:

h)	классом C, предусмотренным Правилами № 113".

Пункты 6.2.1−6.2.1.2 изменить следующим образом:

"6.2.1		Количество:

6.2.1.1	Для мотоциклов с объемом цилиндров ≤125 см3

Одна или две официально утвержденного типа в соответствии с:

а)	классом B, С, D или Е, предусмотренным Правилами № 113;

b)	Правилами № 112;

с)	Правилами № 1;

d)	Правилами № 8;

е)	Правилами № 20;

f)	Правилами № 57;

g)	Правилами № 72.

h)	Правилами № 98.

6.2.1.2	Для мотоциклов с объемом цилиндров >125 см3

Одна или две официально утвержденного типа в соответствии с:

а)	классом B, D или Е, предусмотренным Правилами № 113;

b)	Правилами № 112;

с)	Правилами № 1;

d)	Правилами № 8;

е)	Правилами № 20;

f)	Правилами № 72.

g)	Правилами № 98.

Две официально утвержденного типа в соответствии с:

h)	классом С, предусмотренным проектом Правил Правила-ми № 113".

B.	Предложение по поправкам к Правилам № 74

Пункт 6.1.1 изменить следующим образом:

"6.1.1 	Число

Одна или две официально утвержденного типа в соответствии с:

а)	Правилами № 113;

b)	классом A, предусмотренным в Правилах № 112.

c)	Правилами № 1;

d)	Правилами № 57;

e)	Правилами № 72;

f)	Правилами № 76."

Пункт 6.2.1 изменить следующим образом:

"6.2.1 	Число

Одна или две официально утвержденного типа в соответствии с:

а)	Правилами № 113;

b)	классом А, предусмотренным в Правилах № 112.

с)	Правилами № 1;

d)	Правилами № 56;

е)	Правилами № 57;

f)	Правилами № 72;

g)	Правилами № 76;

h)	Правилами № 82."

II.	Обоснование

1.	На шестьдесят девятой сессии GRE в ходе обсуждения пункта 5 f) повестки дня было одобрено предложение "заморозить" правила № 5 и 31 (см. документ ECE/TRANS/WP29/GRE/2013/5).

2.	В этой связи Италия представила неофициальный документ с предложением исключить ссылки на Правила № 31, содержащиеся в настоящее время в пунктах 6.1.2 и 6.2.2 Правил № 48.

3.	Эксперт от Нидерландов предложил проверить наличие аналогичных ссылок на "замороженные" правила в других правилах, касающихся установки (а именно в правилах № 53, 74 и 86), что и было сделано.

4.	В первых двух правилах никаких ссылок на правила № 5 и 31 (цель предложения БРГ) не содержится, однако были выявлены ссылки на правила № 1, 8, 20, 56, 57, 72, 76 и 82, которые уже "заморожены" и заменены правилами № 112 и 113.

5.	В Правилах № 86 не содержится никаких ссылок на другие правила, которые следовало бы исключить.

6.	В настоящем документе эксперт от Италии предлагает также исключить все перечисленные выше устаревшие ссылки во избежание недопонимания и возможного неверного применения требований, в которых содержатся эти ссылки.

7.	В ходе семидесятой сессии GRE был обсужден и одобрен в принципе документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/43, в котором предлагаются указанные выше изменения. Однако Австрия и Германия сделали некоторые замечания и обратились с просьбой о внесении следующих редакционных изменений:

а)	Австрия просила обновить текст предложения, используя самый последний официальный текст правил № 53 и 74;

b)	Германия предложила исключить ссылки на фары класса "В", которые, как она считает, более не используются, однако в конечном итоге, по просьбе МАЗМ, соответствующие ссылки в тексте были оставлены. С другой стороны, Германия предложила не удалять ссылки на правила № 8 и 20, которые, вероятно, до сих пор используют некоторые производители. После проверки МАЗМ подтверждает, что эти ссылки могут быть удалены.

8.	Настоящий документ представляет собой обновленный вариант документа ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/43, основанный на вышеизложенных замечаниях.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту
на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать
и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.