|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/64/Rev.1 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 17 janvier 2014 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse

Soixante et onzième session

Genève, 31 mars-3 avril 2014

Point 12 d) de l’ordre du jour provisoire

Questions diverses − Autres questions

Proposition de projet d’amendements au Règlement no 70 (Plaques de signalisation arrière pour véhicules
lourds et longs)

Communication de l’expert de l’Association européenne
des fournisseurs de l’automobile*

Le texte ci-après a été établi par l’expert de l’Association européenne des fournisseurs de l’automobile (CLEPA). Les modifications qu’il est proposé d’apporter au texte actuel du Règlement sont signalées en caractères gras pour les parties de texte nouvelles ou biffées pour les parties supprimées.

I.	Proposition

Paragraphe 2.1.3, lire:

«2.1.3	Classes de plaques d’identification arrière:

Classe 1:	Plaque d’identification arrière pour véhicules à moteur lourds (camions et tracteurs) avec bandes alternées rouges fluorescentes et jaunes rétroréfléchissantes.

Classe 2:	Plaque d’identification arrière pour véhicules longs (remorques et semi-remorques) avec bordure rouge fluorescente et centre jaune rétroréfléchissant.

Classe 3:	Plaque d’identification arrière pour véhicules à moteur lourds (camions et tracteurs) avec bandes alternées rouges rétroréfléchissantes et jaunes rétroréfléchissantes.

Classe 4:	Plaque d’identification arrière pour véhicules longs (remorques et semi-remorques) avec bordure rouge rétroréfléchissante et centre jaune rétroréfléchissant.

Classe 5:	Plaque d’identification arrière pour véhicules automobiles ou remorques avec bandes alternées rouges et blanches rétroréfléchissantes.».

Annexe 5,

Paragraphe 2, lire:

«…

Le matériau rétroréfléchissant des dispositifs de la classe 5 destinés à être montés sur des véhicules non articulés doit être constitué de bandes obliques alternées de couleurs blanche et rouge.

…».

Paragraphe 3.2, lire:

«…

Les dispositifs de la classe 5 doivent comporter un minimum de neuf surfaces normalisées telles que décrites au paragraphe 3.4 ci-dessous sur les gros véhicules disposant d’un espace de montage suffisant; ce chiffre peut toutefois être ramené à un minimum de quatre surfaces normalisées sur les véhicules ne disposant que d’un espace de montage limité.

…».

Paragraphe 3.4, lire:

«…

Les matériaux rétrofléchissants des dispositifs de la classe 5 sont constitués de bandes diagonales rouges et blanches de 100 mm de large, inclinées vers l’extérieur et vers le bas selon un angle de 45°. La surface normalisée de base est un carré de 141 mm de côté divisé en diagonale en une moitié blanche et en une moitié rouge.

Les formes, dessins et caractéristiques dimensionnelles prescrits des dispositifs de la classe 5 sont illustrés à la figure 3 de l’annexe 12 ci-après.

…».

Paragraphe 3.5, lire:

«Les plaques d’identification arrière ou les dispositifs de la classe 5 fournies en jeux doivent être appairées.».

Annexe 6,

Paragraphe 2, titre, lire:

«Matériau réfléchissant jaune, ou rouge ou blanc».

Paragraphe 2.1.1, lire:

«Le facteur de luminance pour:

a)	La couleur jaune doit être ( 0,16.

b)	La couleur rouge doit être ( 0,03.

c)	La couleur blanche doit être ( 0,25.».

Annexe 7,

Paragraphe 1.1, ajouter à la suite du tableau 2 un nouveau tableau 3 se présentant comme suit:

«Lorsque l’échantillon est éclairé au moyen d’une source standard A de la CIE et mesuré comme recommandé par le Comité technique 2.3 de la CIE (Publication CIE no 54, 1982), le coefficient de réflexion R’ en candelas par m2 par lux de la surface rétroréfléchissante jaune, blanche ou rouge, à l’état neuf, doit être au moins égal à celui indiqué dans les tableaux 1, ou 2 ou 3 selon la classe. Les dispositifs des classes 1 et 2 doivent respecter les valeurs du tableau 1, les dispositifs des classes 3 et 4 celles du tableau 2., les dispositifs de la classe 5 celles du tableau 3.

…

# Tableau 3
Coefficient de réflexion R’ [cd.m-2.lx-1]

| Angle d’observation α [’] | Angle d’éclairage d’incidence β [°] |
| --- | --- |
| 20’ | ß1 | 0° | 0° | 0° | 0° |
|  | ß2 | 5° | 30° | 40° | 60° |
| Coefficient R’ [cd.m-2.lx-1] | Couleur: Blanche Rouge | 450 120 | 200 30 | 90 10 | 16 2 |

».

Paragraphe 1.3, le tableau 3 devient le tableau 4, modifié comme suit:

# «Tableau 4
Facteur de luminance β

| Couleur | Facteur de luminance β |
| --- | --- |
| Rouge | (0,03 |
| Jaune | (0,16 |
| Blanche | (0,25 |

».

Annexe 12, ajouter un nouveau titre et une nouvelle figure 3 à la suite de la figure 2:

«Plaques de signalisation arrière (classe 5)

# Figure 3a

# Figure 3b
Exemple de modèle de plaque

».

Annexe 15,

Paragraphe 2, lire:

«La présente recommandation a essentiellement pour but de définir des prescriptions applicables à l’installation, à la disposition, à l’emplacement et à la visibilité géométrique des plaques d’identification arrière sur les véhicules lourds et longs, ainsi que sur les véhicules utilitaires spéciaux et les remorques. Elles améliorent la visibilité et permettent d’identifier facilement ces véhicules.».

Paragraphe 2.1, lire:

«L’installation de plaques d’identification arrière pour véhicules automobiles lourds conformément aux dispositions de la présente annexe est exigée pour les véhicules des catégories N2 ayant une masse maximale dépassant 7,5 tonnes et N3, à l’exception des tracteurs de semi-remorques, et pour les autobus articulés des classes II et III. Les plaques d’identification arrière sont également susceptibles d’être installées sur les véhicules utilitaires spéciaux de catégories autres que celles mentionnées plus haut.».

Paragraphe 4, ajouter la l’alinéa c libellé comme suit:

«…

“c)	Pour les véhicules utilitaires spéciaux ou les remorques:

Classe 5:	bandes alternées rouges et blanches rétroréfléchissantes.”».

II.	Justification

La présente proposition vise à ajouter de nouvelles dispositions relatives aux nouveaux dispositifs de la classe 5 constitués uniquement de plaques rétroréfléchissantes du type à chevrons destinés aux véhicules utilitaires spéciaux ou aux remorques, pour lesquels il n’existe généralement pas de plaques de signalisation arrière standard.

Certaines Parties contractantes disposent de prescriptions au niveau national. La présente proposition d’amendement tente d’harmoniser ces prescriptions.

En principe, toutes les prescriptions relatives aux classes existantes de plaques d’identification arrière ont été incluses, notamment les prescriptions colorimétriques, photométriques, physiques et mécaniques.

Il a également été tenu compte des prescriptions d’installation de l’annexe 15.

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2012-2016 (ECE/TRANS/224, par. 94, et ECE/TRANS/2012/12, activité 02.4), le Forum mondial
élabore, harmonise et actualise les Règlements, afin d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.