| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/65/Rev.1 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 17 January 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения
и световой сигнализации

Семьдесят первая сессия

Женева, 31 марта – 3 апреля 2014 года

Пункт 12 d) предварительной повестки дня

Прочие вопросы – Разное

Предложение по проекту поправок к Правилам № 104 (светоотражающая маркировка для транспортных средств категорий M, N и О)

Представлено экспертом от Европейской ассоциации поставщиков автомобильных деталей*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Европейской ассоциации поставщиков автомобильных деталей (КСАОД). Изменения к существующему тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Включить новый пункт 5.4.3.5 следующего содержания:

"5.4.3.5	"F" – материалы для маркировки оконечностей с чередующимися красными и белыми светоотражающими полосами".

Приложение 2

Пункт 2 изменить следующим образом:

"Класс маркировочного материала: C/D/E/F 2/".

Приложение 3

Пункт 1 изменить следующим образом:

"…

Символ "F" обозначает материал, предназначенный для маркировки оконечностей".

Приложение 5

Включить новый пункт 2 следующего содержания:

"2.		Боковая, задняя и/или передняя маркировка полосами (класс "F")

2.1		Общие положения

Маркировка должна состоять из светоотражающих полос.

2.2		Размеры

2.2.1		Светоотражающие материалы класса "F" должны состоять из красных и белых диагональных полос шириной 100 мм каждая, которые направлены под углом в 45° наружу и вниз. Базовая стандартная область представляет собой квадрат со стороной 141 мм, разделенный по диагонали на белую и красную половины, образующий одну стандартную область, как показано на рис. 3.

2.2.2		В случае крупногабаритных транспортных средств с имеющимся пространством для размещения маркировки минимальная длина любого элемента светоотражающего маркировочного материала должна включать в себя не менее 9 стандартных областей, описанных в пункте 2.2.1 выше; в случае же транспортных средств с ограниченным пространством для размещения маркировки минимальная длина может быть сокращена до 4 стандартных областей.

Рис. 3
Светоотражающий маркировочный материал класса "F"

Приложение 6

Пункт 1 изменить следующим образом:

"…

Светоотражающие маркировочные материалы (класса "F") должны быть белого и красного цвета".

Включить новый пункт 3 следующего содержания:

"3. 		В случае материалов класса "F" при проведении измерений с помощью спектрофотометра в соответствии с положениями документа МКО № 15 (1971 год) и при освещении лампой-эталоном МКО D65 под углом 45º к нормали, а также при наблюдении вдоль нормали (геометрическое соотношение 45/0) цвет материала в новых условиях должен находиться в установленных пределах согласно пункту 2.31 Правил № 48".

Включить новый пункт 3.1 следующего содержания:

"3.1		Коэффициент силы света для красного цвета должен быть (0,03. Для белого цвета он должен быть (0,25".

II.	Обоснование

1.	В настоящем предложении вводится новый маркировочный материал класса "F" с разметкой шевронного типа, предназначенный для автофургонов или прицепов, на которых обычно не используются контурные маркировочные материалы.

2.	В ряде Договаривающихся сторон действуют соответствующие национальные требования, и цель данной поправки − постараться согласовать эти требования.

3.	В настоящее время соответствующие поправки вносятся в определения, касающиеся класса "F", в Правилах ООН № 48.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.