| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/10 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 25 January 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения 
и световой сигнализации

Шестьдесят девятая сессия

Женева, 8−11 апреля 2013 года

Пункт 5 h) предварительной повестки дня

Общие поправки − Правила № 98, 112 и 123

Предложение по дополнениям к правилам № 98
(фары с газоразрядными источниками света),
112 (фары, испускающие ассиметричный луч ближнего света) и 123 (фары с АСПО)

Представлено экспертом от Международной группы экспертов по вопросам автомобильного освещения и световой сигнализации (БРГ)*

Приведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Международной группы экспертов по вопросам автомобильного освещения и световой сигнализации (БРГ) в целях внесения поправок в положения, касающиеся требований к испытаниям на теплостойкость, для обеспечения соответствия производства. Изменения к существующему тексту Правил выделены маркировкой.

I.	Предложение

А.	Предложение по дополнению 5 к поправкам серии 01
к Правилам 98

Приложение 9, пункт 4 изменить следующим образом:

"4.		Вертикальное отклонение светотеневой границы

Для проверки вертикального отклонения светотеневой границы под воздействием тепла применяют следующую процедуру:

После проведения процедуры отбора образцов, указанной на рис. 1 настоящего приложения, одну из фар образца A испытывают в соответствии с процедурой, описанной в пункте 2.1 приложения 4, после трехразового последовательного прохождения цикла, описанного в пункте 2.2.2 приложения 4.

Фару считают приемлемой, если Δr не превышает 1,5 мрад в направлении вверх и 2,5 мрад  в направлении 	вниз.

Если это значение превышает 1,5 мрад, но не превышает 2,0 мрад в направлении вверх или превышает 2,5 мрад, но составляет не более 3,0 мрад  в направлении вниз, то проводят испытание второй фары образца А, причем среднеарифметическое абсолютных значений, зарегистрированных на обоих образцах, не должно превышать 1,5 мрад в направлении вверх и 2,5 мрад в направлении вниз.

Однако если это значение 1,5 мрад в направлении вверх
и 2,5 мрад  в направлении вниз не выдерживается для образца А, то обе фары образца В подвергают одинаковой процедуре
и значение (r для каждой из них не должно превышать 1,5 мрад в направлении вверх и 2,5 мрад в направлении вниз".

В.	Предложение по дополнению 5 к поправкам серии 01 к Правилам 112

Приложение 7, пункт 4 изменить следующим образом:

"4.		Вертикальное отклонение светотеневой границы

Для проверки вертикального отклонения светотеневой границы под воздействием тепла применяют следующую процедуру:

После проведения процедуры отбора образцов, указанной на рис. 1 настоящего приложения, одну из фар образца A испытывают в соответствии с процедурой, описанной в пункте 2.1 приложения 4, после трехразового последовательного прохождения цикла, описанного в пункте 2.2.2 приложения 4.

Фару считают приемлемой, если Δr не превышает 1,5 мрад в направлении вверх и 2,5 мрад в направлении 	вниз.

Если это значение превышает 1,5 мрад, но не превышает 2,0 мрад в направлении вверх или превышает 2,5 мрад, но составляет не более 3,0 мрад в направлении вниз, то проводят испытание второй фары образца А, причем среднеарифметическое абсолютных значений, зарегистрированных на обоих образцах, не должно превышать 1,5 мрад в направлении вверх и 2,5 мрад в направлении вниз.

Однако если это значение 1,5 мрад в направлении вверх
и 2,5 мрад в направлении вниз не выдерживается для образца А, то обе фары образца В подвергают одинаковой процедуре
и значение (r для каждой из них не должно превышать 1,5 мрад
в направлении вверх и 2,5 мрад в направлении вниз".

С.	Предложение по дополнению 5 к поправкам серии 01
к Правилам 123

Приложение 7, пункт 4 изменить следующим образом:

"4.		Вертикальное отклонение светотеневой границы для луча ближнего света

Для проверки вертикального отклонения светотеневой границы для луча ближнего света под воздействием тепла применяют следующую процедуру:

После проведения процедуры отбора образцов, указанной на рис. 1 настоящего приложения, одну из систем образца A испытывают в соответствии с процедурой, описанной в пункте 2.1 приложения 4, после трехразового последовательного прохождения цикла, описанного в пункте 2.2.2 приложения 4.

Систему считают приемлемой, если Δr не превышает 1,5 мрад
в направлении вверх и 2,5 мрад  в направлении вниз.

Если это значение превышает 1,5 мрад, но не превышает 2,0 мрад
в направлении вверх или превышает 2,5 мрад, но составляет не более 3,0 мрад  в направлении вниз , то испытанию подвергают вторую систему образца А, причем среднеарифметическое абсолютных значений, зарегистрированных на обоих образцах, не должно превышать 1,5 мрад в направлении вверх и 2,5 мрад
в направлении вниз.

Однако если это значение 1,5 мрад в направлении вверх
и 2,5 мрад в направлении вниз не выдерживается для образца А, то обе системы образца В подвергают одинаковой процедуре
и значение (r для каждой из них не должно превышать 1,5 мрад
в направлении вверх и 2,5 мрад в направлении вниз".

II.	Обоснование

1.	Требования в отношении вертикального отклонения светотеневой границы для луча ближнего света после испытания на теплостойкость были изменены. Впоследствии было сочтено целесообразным также внести эту поправку
в требования, касающиеся соответствия производства. Настоящее предложение направлено на устранение данного упущения.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту
на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать
и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.