|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/7 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 25 janvier 2013 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse

Soixante-neuvième session

Genève, 8-11 avril 2013

Point 4 a) de l’ordre du jour provisoire

Règlement no 48 – Proposition d’amendements
aux séries 04, 05 et 06 d’amendements

Proposition de complément 12 à la série 04,  de complément 5 à la série 05 et de complément 3 à la série 06 d’amendements au Règlement no 48

Communication de l’expert du Groupe de travail
«Bruxelles 1952» (GTB)*

Le texte reproduit ci-après, établi par l’expert du Groupe de travail «Bruxelles 1952» (GTB), a pour objet de modifier les prescriptions relatives à l’installation des feux de position avant. Les modifications qu’il est proposé d’apporter au texte actuel du Règlement sont signalées en caractères gras pour les ajouts et en caractères barrés pour les parties supprimées.

I.	Proposition

Paragraphe 6.9.4.2, modifier comme suit:

«6.9.4.2	En hauteur: au-dessus du sol, minimum 350 250 mm, maximum 1 500 mm (2 100 mm pour les véhicules des catégories O1 et O2, ou si pour toute autre catégorie de véhicules la forme de la carrosserie ne permet pas de rester en deçà de 1 500 mm).».

II.	Justification

1.	Le Règlement no 48 précise qu’à l’exception des feux de position avant tous les dispositifs de signalisation avant (Règlement no 3 − Catadioptres avant et latéraux et Règlement no 91 − Feux de position latéraux) doivent être montés à une hauteur minimale de 250 mm au-dessus du sol.

2.	Pour des raisons historiques, lorsque la plupart des feux de position avant (Règlement no 7) étaient traditionnellement montés avec le projecteur, ils devaient l’être à une hauteur minimale de 350 mm au-dessus du sol. Toutefois, en raison de la pression résultant des prescriptions réglementaires en matière de protection des piétons et de réduction des émissions, il est avantageux que les feux de position soient mutuellement incorporés ou groupés avec les catadioptres et les feux de position latéraux à une hauteur de montage inférieure où davantage d’espace est disponible.

3.	La hauteur minimale de montage de 250 mm est acceptable pour les feux de position latéraux et les catadioptres, mais l’abaissement des feux de position avant nuirait à la sécurité routière. De plus, en vertu des prescriptions actuelles du Règlement no 48, les feux de position ne sont plus allumés tout seuls, sauf ceux qui signalent la présence de véhicules en stationnement.

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.