| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2013/22 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 23 July 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по общим предписаниям, 
касающимся безопасности

105-я сессия

Женева, 8−11 октября 2013 года

Пункт 2 a) предварительной повестки дня

Правила № 107 (транспортные средства категорий M2 и M3):

Предложения по дальнейшим поправкам

Предложение по дополнению 3 к поправкам серии 04 к Правилам № 107 (транспортные средства категорий М2 и М3)

Представлено экспертом от Германии*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Германии в целях уточнения технических положений, касающихся барьеров, устанавливаемых в проходах салонов транспортных средств классов I и А. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2013/3. Изменения к существующему тексту Правил выделены жирным шрифтом.

I.	Предложение

Приложение 3, пункт 7.7.5.1 изменить следующим образом:

"7.7.5.1	Основной(ые) проход(ы) в транспортном средстве должен (должны) быть спроектирован(ы) и выполнен(ы) таким образом ...

... они должны оставаться в задвинутом положении.

Если в салоне транспортного средства класса I или А установлен барьер, то контрольное устройство, указанное на рис. 6 приложения 4, может касаться этого барьера при условии, что максимальное усилие, необходимое для перемещения такого барьера в сторону и прилагаемое перпендикулярно ему, не превышает [100] ньютонов в точке соприкосновения контрольного устройства, указанного на рис. 6 приложения 4, и этого барьера.

Требование в отношении максимального усилия действует применительно к обоим направлениям движения контрольного устройства.

Если транспортное средство оборудовано подъемником, установленным рядом с барьером, то барьер может быть временно заблокирован во время работы подъемника".

II.	Обоснование

1.	Транспортные операторы зачастую требуют установки барьеров. Они используются, например, в качестве систем контроля доступа пассажиров при посадке в транспортное средство и для удовлетворения других оперативных потребностей. Таким образом, существует необходимость в разработке соответствующих согласованных требований. В этой связи предлагается обеспечить беспрепятственное перемещение барьера в обоих направлениях при применении усилия в 100 ньютонов.

2.	Поскольку контрольное устройство, указанное на рис. 6 приложения 4, состоит из цилиндров и конуса, это устройство и барьер будут соприкасаться в одной точке. Эта точка является наиболее подходящей для приложения измеряемого усилия. Поскольку барьер имеет шарнирное сочленение, усилие прилагается перпендикулярно барьеру и его открытие при испытании производится при помощи контрольного устройства.

3.	В этом предложении также учитывается возможность использования иного подхода, когда на входе/выходе устанавливается подъемник.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.