|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/4 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 25 février 2013 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

Groupe de travail de la sécurité passive

Cinquante-troisième session

Genève, 13-17 mai 2013

Point 8 de l’ordre du jour provisoire

Règlement no 14 (Ancrages des ceintures de sécurité)

Proposition de supplément 5 à la série 07 d’amendements

Communication de l’expert de l’Organisation internationale des constructeurs d’automobiles*

Le texte ci-après a été établi par l’expert de l’Organisation internationale des constructeurs d’automobiles (OICA) pour exempter les véhicules comportant un seul siège par rangée des dispositions ISOFIX et introduire des exemptions pour les véhicules qui ne sont pas normalement destinés à transporter des enfants. Il est fondé sur un document sans cote (GRSP-52-19) distribué au cours de la cinquante-deuxième session du Groupe de travail de la sécurité passive (GRSP) (voir ECE/TRANS/WP.29/GRSP/52, par. 21). Les modifications qu’il est proposé d’apporter au texte du Règlement apparaissent en caractères gras pour les ajouts et en caractères biffés pour les suppressions.

I.	Proposition

Insérer un nouveau paragraphe 5.3.8.8, comme suit:

«5.3.8.8	Nonobstant les dispositions du paragraphe 5.3.8.1, si un véhicule n’est équipé que d’un siège par rangée, aucun ancrage ISOFIX n’est exigé.».

Le paragraphe 5.3.8.8 devient le paragraphe 5.3.8.9.

II.	Justification

Actuellement, le Règlement no 14 exige que les véhicules comportant deux rangées de sièges avec seulement deux sièges placés l’un derrière l’autre doivent être équipés de deux ancrages ISOFIX. Ainsi, la seule manière de satisfaire à cette prescription serait de placer un ancrage ISOFIX sur le siège du conducteur. Voir la figure ci-dessous.

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.