| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2014/24 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 18 July 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по общим предписаниям,
касающимся безопасности

107-я сессия

Женева, 30 сентября − 3 октября 2014 года

Пункт 11 предварительной повестки дня

Правила № 118 (характеристики горения материалов)

Предложение по поправкам к Правилам № 118 (характеристики горения материалов)

Представлено экспертом от Международной организации предприятий автомобильной промышленности*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Международной организации предприятий автомобильной промышленности (МОПАП) в порядке уточнения ссылки на стандарт ИСО. В его основу положен неофициальный документ GRSG-106-17 (см. доклад ECE/TRANS/WP.29/GRSG/85, пункт 37). Изменения к нынешнему тексту Правил ООН № 118 выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Часть II, пункт 6.2.6, изменить следующим образом:

"6.2.6		Электропроводку подвергают испытанию на устойчивость к распространению пламени, описанному в пункте 12 5.22 стандарта ISO 6722:2006 ISO 6722-1:2011.

Результат испытания считают удовлетворительным, если с учетом наихудших результатов испытания пламя в результате горения изоляционного материала гаснет не позднее чем через 70 секунд и если как минимум 50 мм изоляции верхней части испытуемого образца не затронуты пламенем."

II.	Обоснование

В пункте 6.2.6 Правил ООН № 118 ссылка на испытание электропроводки в соответствии с пунктом 12 стандарта ISO 6722 устарела.  Правильная ссылка – пункт 5.22 стандарта ISO 6722-1:2011.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.