| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2014/32 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 21 July 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по общим предписаниям,
касающимся безопасности

107-я сессия

Женева, 30 сентября − 3 октября 2014 года

Пункт 4 предварительной повестки дня

Правила № 39 (Спидометр)

Предложение по поправкам к Правилам № 39 (Спидометр)

Представлено экспертом от Бельгии*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Бельгии в целях включения новых требований к счетчикам пробега в Правила  № 39. Изменения к действующему тексту Правил № 39 выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Название Правил изменить следующим образом:

"Правила № 39

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении механизма измерения скорости и счетчика пробега, включая его установку"

Пункты 2.1 и 2.2 изменить следующим образом:

"2.1	"официальное утверждение транспортного средства" означает официальное утверждение типа транспортного средства в отношении механизма для измерения скорости и счетчика пробега, включая его установку;

2.2	"тип транспортного средства в отношении его спидометра и счетчика пробега" означает транспортные средства, не имеющие между собой существенных различий, когда эти различия могут касаться, в частности, следующих параметров:"

Включить новые пункты 2.6 и 2.6.1 следующего содержания:

"2.6	"счетчик пробега" означает ту часть механизма счетчика пробега, которая указывает водителю полное расстояние, пройденное его транспортным средством с момента его ввода в эксплуатацию;

2.6.1	"техническая константа счетчика пробега" означает соотношение между вводимым числом оборотов или импульсов и расстоянием, пройденным транспортным средством."

Пункт 2.6 (прежний), изменить нумерацию на 2.7.

Пункты 3.1–3.2.1 изменить следующим образом:

"3.1	Заявка на официальное утверждение типа транспортного средства в отношении механизма для измерения скорости и счетчика пробега, включая его установку, представляется изготовителем транспортного средства или его надлежащим образом уполномоченным представителем.

3.2	…

3.2.1	описание типа транспортного средства с точки зрения положений, приведенных выше в пунктах 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 2.6; должен быть указан тип транспортного средства."

Приложение 1 изменить следующим образом:

"Сообщение

…

типа транспортного средства в отношении механизма измерения скорости и счетчика пробега, включая его установку, на основании Правил № 39.

…

5.3	Передаточное число механизма для измерения скорости:

6.	Описание механизма счетчика пробега:

6 7.	Масса транспортного средства при испытании и ее распределение между осями:

7 8.	Варианты:

8 9.	Транспортное средство представлено на официальное утверждение (дата):

9 10.	Название технической службы, уполномоченной проводить испытания для официального утверждения:

10 11.	Дата протокола, выданного этой службой:

11 12.	Номер протокола, выданного этой службой:

12 13.	Официальное утверждение предоставлено/в официальном утверждении отказано/официальное утверждение распространено / официальное утверждение отменено2

13 14.	Место проставления на транспортном средстве знака официального утверждения:

14 15.	Место:

15 16.	Дата:

16 17.	Подпись:

…"

II.	Обоснование

1.	В настоящее время в Правилах Организации Объединенных Наций нет конкретных положений, регламентирующих установку счетчика пробега на транспортных средствах, хотя материал, в котором шла речь о счетчике пробега, был представлен в неофициальном документе GRSG-106-36 на 106-й сессии Рабочей группы по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG), содержащем перечень различных правил.

2.	В Европе установка счетчика пробега на транспортных средствах категории L обязательна в соответствии с представленными Комиссией Правилами (ЕС) № 3/2014 от 24 октября 2013 года в порядке дополнения Правил (ЕС) № 168/2013 Европейского парламента и Совета, регламентирующих требования к функциональной безопасности транспортных средств в связи с официальным утверждением двух- и трехколесных транспортных средств и квадрициклов.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту
на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, 
подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать
и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.