|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2014/10 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 17 février 2014 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

Groupe de travail des dispositions générales de sécurité

106e session

Genève, 5-9 mai 2014

Point 5 de l’ordre du jour provisoire

Règlement no 46 (Dispositifs de vision indirecte)

Propositions d’amendements au Règlement no 46
(Dispositifs de vision indirecte)

Communication de l’expert de l’Organisation internationale des constructeurs d’automobiles*

Le texte ci-après, établi par l’expert de l’Organisation internationale des constructeurs d’automobiles (OICA), vise à apporter, dans des cas particuliers, des ajustements aux coordonnées des points oculaires. Il est fondé sur le document informel GRSG-105-19 (voir rapport ECE/TRANS/WP.29/GRSG/84, par. 31). Les modifications qu’il est proposé d’apporter au texte actuel du Règlement no 46 apparaissent en caractères gras pour les ajouts.

I.	Proposition

Paragraphe 12.1, modifier comme suit:

«12.1	Par “points oculaires du conducteur”, on désigne deux points distants entre eux de 65 mm et situés à 635 mm verticalement au-dessus du point R relatif à la place du conducteur tel qu’il est défini dans l’annexe 8. Dans les cas où le siège du conducteur ne peut pas être réglé de manière à obtenir une ligne de torse de 25°, ou lorsque l’angle d’inclinaison prévu du dossier est fixe, ce qui explique que la ligne de torse prévue n’est pas de 25°, l’emplacement des points oculaires par rapport au point “R” est calculé conformément aux dispositions du tableau IV (par. 5.4) du Règlement no 125. La droite qui joint ces points est perpendiculaire au plan vertical longitudinal médian du véhicule. Le milieu du segment joignant les deux points oculaires est situé dans un plan vertical longitudinal qui doit passer par le centre de la place assise du conducteur, tel qu’il est spécifié par le constructeur.».

II.	Justification

Le présent projet de modification vise à apporter des ajustements aux coordonnées des points oculaires lorsque le dossier du siège du conducteur est incliné, de manière fixe, d’un angle autre que 25° ou lorsqu’on ne peut pas régler l’inclinaison à 25°.

Les dispositions proposées sont identiques à celles qui figurent dans le Règlement no 125 (Champ de vision vers l’avant) ainsi que dans l’appendice 7 à l’annexe I de la Directive 2003/97/CE, telle que modifiée par la Directive 2005/27/CE, concernant l’homologation des dispositifs de vision indirecte et leur installation.

Il est proposé de faire directement référence au tableau se trouvant dans le Règlement no 125 plutôt que de reproduire ce tableau dans le présent Règlement.

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2012-2016 (ECE/TRANS/224, par. 94, et ECE/TRANS/2012/12, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.