| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2015/6 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 4 November 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по проблемам энергии 
и загрязнения окружающей среды

Семидесятая сессия

Женева, 13−16 января 2015 года

Пункт 3 а) предварительной повестки дня

Транспортные средства малой грузоподъемности −
Правила ООН № 68 (измерение максимальной скорости, 
включая электромобили), 83 (выбросы загрязняющих 
веществ транспортными средствами M1 и N1),
101 (выбросы СО2/расход топлива) и 103 (сменные 
устройства для предотвращения загрязнения)

Предложение по дополнению к поправкам серии 06 к Правилам № 83 (выбросы загрязняющих веществ транспортными средствами M1 и N1)

Представлено экспертом от Международной организации предприятий автомобильной промышленности*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Международной организации предприятий автомобильной промышленности (МОПАП) для обновления эталонных топлив с целью учета тех из них, которые включены в поправки серии 07 к тем же Правилам. Изменения к первоначальному тексту на английском языке выделены жирным шрифтом в случае добавленных положений и зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Пункт 2.4 изменить следующим образом:

"2.4		"загрязняющие газообразные вещества" означают выбросы отработавших газов в виде моноксида углерода, окислов азота, выраженных в пересчете на двуокись азота (NO2), и соотношения углеводородов, выраженного в следующих эквивалентах:

a)	C1H2,525 для сжиженного нефтяного газа (СНГ);
		b)	C1H4 для природного газа (ПГ) и биометана;
		c)	C1H1,89O0,016 для бензина (E5);
		d)	C1H1,93O0,033 для бензина (E10);
		e)	C1H1,86O0,005 для дизельного топлива (B5);
		f)	C1H1,86O0,007 для дизельного топлива (B7);
		g)	C1H2,74O0,385 для этанола (E85);
		h)	C1H2,61O0,329 для этанола (E75)."

Пункт 5.2.3, таблицу А изменить следующим образом:

"Таблица А. Требования
Применение требований к испытаниям на официальное утверждение типа и распространения официальных утверждений

|  | Транспортные средства, оснащенные двигателем с принудительным зажиганием, включая гибридные транспортные средства | Транспортные сред-ства, оснащенные двигателем с воспламенением от сжатия, включая гибридные транспортные средства |
| --- | --- | --- |
|  | Монотопливные | Двухтопливные1 | Гибкотоп-ливные1 | Гибкотоп-ливные | Монотоп-ливные |
| Эталонное топливо | Бензин (E5/E10)4 | СНГ | ПГ/ Биометан | Водород | Бензин (E5/E10)4 | Бензин (E5/E10)4 | Бензин (E5/E10)4 | Бензин (E5/E10)4 | Дизельное топливо (B5/B7)4 | Дизельное топливо (B5/B7)4 |
|  |  |  |  |  | СНГ | ПГ/ Биометан | Водород | Этанол (E85) | Биодизель-ное топливо |  |
| Загрязняющие газообразные вещества (испы-тание типа I) | Да | Да | Да |  | Да (оба типа топлива) | Да (оба типа топлива) | Да (только бензин)2 | Да (только бензин) | Да (только B5/B7)2, 4 | Да |
| Взвешенные частицы (масса) (испытание типа I) | Да (только непосред-ственный впрыск) | − | − |  | Да (только непосред-ственный впрыск) (только бензин) | Да (только непосред-ственный впрыск) (только бензин) | Да (только непосред-ственный впрыск) (только бензин)2 | Да (только непосред-ственный впрыск) (оба типа топлива) | Да (только B5/B7)2, 4 | Да |
| Взвешенные частицы (число) (испытание типа 1) |  |  |  |  | − | − | − | − | Да (только B5/B7)2, 4 | Да |
| Выбросы на холостом ходу (испытание типа II) | Да | Да | Да |  | Да (оба типа топлива) | Да (оба типа топлива) | Да (только бензин)2 | Да (оба типа топлива) | − | − |
| Выбросы кар-терных газов (испытание типа III) | Да | Да | Да |  | Да (только бензин) | Да (только бензин) | Да (только бензин)2 | Да (бензин) | − | − |
| Выбросы в ре-зультате испарения (испытание типа IV) | Да | − | − |  | Да (только бензин) | Да (только бензин) | Да (только бензин)2 | Да (бензин) | − | − |
| Долговечность (испытание типа V) | Да | Да | Да |  | Да (только бензин) | Да (только бензин) | Да (только бензин)2 | Да (бензин) | Да (только B5/B7)2, 4 | Да |
| Выбросы при низкой температуре (испытание типа VI) | Да | − | − |  | Да (только бензин) | Да (только бензин) | Да (только бензин)2 | Да (оба типа топлива)3 | − | − |
| Эксплуатацион-ное соответствие | Да | Да | Да |  | Да (оба типа топлива) | Да (оба типа топлива) | Да (только бензин)2 | Да (оба типа топлива) | Да (только B5/B7)2, 4 | Да |
| Бортовая диагностика | Да | Да | Да |  | Да | Да | Да | Да | Да | Да |

1  В случае комбинации двухтопливного транспортного средства с гибкотопливным транспортным средством применяют оба требования, предъявляемые к испытаниям.

2  Настоящее положение носит временный характер; предложение, касающееся дополнительных требований к биодизельному топливу, будет внесено позднее.

3  Используют эталонное топливо E75, указанное в приложении 10.

4  По выбору изготовителя транспортные средства, имеющие двигатель с принудительным зажиганием и двигатель с воспламенением от сжатия, могут проходить испытания с использованием соответственно топлива либо Е5, либо Е10 и либо В5, либо В7".

Пункт 5.3.7.3 изменить следующим образом:

"…

где:

[ ]	=	объемная концентрация в процентах;

К1	=	коэффициент пересчета результатов измерений из системы NDIR в систему FID (указанный изготовителем измерительного оборудования);

Hcv	=	атомное соотношение водорода и углерода

a)	для бензина (E5): 1,89;

b)	для бензина (E10): 1,93;

c)	для СНГ: 2,53;

d)	для ПГ/биометана: 4,0;

e)	для этанола (E85): 2,74;

f)	для этанола (E75): 2,61;

Ocv	= 	атомное соотношение кислорода и углерода

a)	для бензина (E5): 0,016;

b)	для бензина (E10): 0,033;

c)	для СНГ: 0,0;

d)	для ПГ/биометана: 0,0;

e)	для этанола (E85): 0,39;

f)	для этанола (E75): 0,329".

Приложение 4А, пункт 6.6.2 изменить следующим образом:

"6.6.2		Общая масса выделенных загрязняющих газообразных веществ и взвешенных частиц

Массу M каждого загрязняющего вещества, выделенного транспортным средством во время испытания, определяют путем умножения объемной концентрации на объем данного газа с учетом следующих величин плотности при вышеуказанных эталонных условиях:

для моноксида углерода (СО): 			d = 1,25 г/л

для углеводородов:

бензин (E5) (C1H1,89O0,016)			d = 0,631 г/л

бензин (E10) (C1H1,93O0,033)			d = 0,645 г/л

дизельное топливо (B5) (C1Hl,86O0,005)	d = 0,622 г/л

дизельное топливо (B7) (C1Hl,86O0,007)	d = 0,623 г/л

СНГ (CH2,525)						d = 0,649 г/л

ПГ/биометан (C1H4)				d = 0,714 г/л

этанол (E85) (C1H2,74O0,385)			d = 0,932 г/л

этанол (E75) (C1H2,61O0,329)			d = 0,886 г/л

для окислов азота (NOx):			d = 2,05 г/л."

Приложение 4А, пункт 6.6.4 изменить следующим образом:

"6.6.4		…

Коэффициенты разбавления для типов эталонного топлива, охватываемых настоящими Правилами, приводятся ниже:

для бензина (E5) 			(5a)

для бензина (E10) 		(5b)

для дизельного топлива (B5) 	(5с)

для дизельного топлива (B7) 	(5d)

для СНГ				(5e)

для ПГ/биометана			(5f)

для этанола (E85)			(5g)

для этанола (E75)			(5h)"

Приложение 10, пункт 1.1, включить следующую таблицу между таблицами "Тип: Бензин (E5)" и "Тип: Этанол (E85)":

Тип: Бензин (E10)

| Параметр | Единица | Пределы1 | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мин. | Макс. |  |
| Теоретическое октановое число (ТОЧ)2 |  | 95,0 | 98,0 | EN ISO 5164 |
| Моторное октановое число (МОЧ)2 |  | 85,0 | 89,0 | EN ISO 5163 |
| Плотность при 15 (С | кг/м3 | 743,0 | 756,0 | EN ISO 12185 |
| Давление паров (DVPE) | кПа | 56,0 | 60,0 | EN 13016-1 |
| Содержание воды | % массы | макс. 0,05 Вид при −7 °C: чистый и светлый | EN 12937 |
| Перегонка: |  |  |  |  |
| – испарение при 70 °C | % объема | 34,0 | 46,0 | EN ISO 3405 |
| – испарение при 100 °C | % объема | 54,0 | 62,0 | EN ISO 3405 |
| – испарение при 150 °C | % объема | 86,0 | 94,0 | EN ISO 3405 |
| – конечная точка кипения | °C | 170 | 195 | EN ISO 3405 |
| Осадок | % объема | − | 2,0 | EN ISO 3405 |
| Анализ углеводородов: |  |  |  |  |
| – олефины | % объема | 6,0 | 13,0 | EN 22854 |
| – ароматические масла | % объема | 25,0 | 32,0 | EN 22854 |
| – бензол | % объема | − | 1,00 | EN 22854 EN 238 |
| – предельные углеводороды | % объема | сообщ. | EN 22854 |
| Соотношение углерода и водорода |  | сообщ. |  |
| Соотношение углерода и кислорода |  | сообщ. |  |
| Период всасывания3 | минуты | 480 | − | EN ISO 7536 |
| Содержание кислорода4 | % массы | 3,3 | 3,7 | EN 22854 |
| Промытые растворителем смолы (содержание фактических смол) | мг/100 мл | − | 4 | EN ISO 6246 |
| Содержание серы5 | мг/кг | − | 10 | EN ISO 20846 EN ISO 20884 |
| Окисление меди (3 ч. при 50 °C) |  | − | класс 1 | EN ISO 2160 |
| Содержание свинца | мг/л | − | 5 | EN 237 |
| Содержание фосфора6 | мг/л | − | 1,3 | ASTM D 3231 |
| Этанол4 | % объема | 9,0 | 10,0 | EN 22854 |

1  Значения, указанные в технических требованиях, являются "истинными значениями". При определении предельных значений были использованы условия стандарта ISO 4259 "Нефтепродукты: определение и применение точных данных о методах испытания", а при установлении минимальной величины принималась во внимание минимальная разница в 2R выше нулевого значения; при установлении максимального и минимального значений минимальная разница между этими величинами составляет 4R (R = воспроизводимость).

2  Независимо от этой системы измерения, которая необходима по техническим причинам, производителю топлива следует, тем не менее, стремиться к нулевому значению в том случае, если предусмотренное максимальное значение равняется 2R, и к среднему значению в том случае, если существуют максимальный и минимальный пределы. Если необходимо выяснить вопрос о том, соответствует ли топливо техническим требованиям, следует применять условия стандарта ISO 4259.

3  В соответствии с EN 228:2008 для получения окончательного результата необходимо вычесть поправочный коэффициент 0,2 для МОЧ и ТОЧ.

4  Топливо может содержать противоокислительные ингибиторы и деактиваторы металлов, обычно используемые для стабилизации циркулирующих потоков бензина на нефтеперерабатывающих заводах, но не должно содержать никаких детергентов/диспергаторов и масел селективной очистки.

5  Этанол, соответствующий техническим требованиям стандарта EN 15376, − единственный оксигенат, специально добавляемый к данному эталонному топливу.

6  Должно быть указано фактическое содержание серы в топливе, используемом для проведения испытаний типа I.

7  К этому эталонному топливу не должно специально добавляться соединений, содержащих фосфор, железо, марганец или свинец.

Приложение 10, пункт 1.1, включить следующую таблицу после таблицы "Тип: Дизельное топливо (В5)":

Тип: Дизельное топливо (B7)

| Параметр | Единица | Пределы1 | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мин. | Макс. |  |
| Цетановый индекс |  | 46,0 |  | EN ISO 4264 |
| Цетановое число2 |  | 52,0 | 56,0 | EN ISO 5165 |
| Плотность при 15 °C | кг/м3 | 833,0 | 837,0 | EN ISO 12185 |
| Перегонка: |  |  |  |  |
| − 50 % | °C | 245,0 | − | EN ISO 3405 |
| − 95 % | °C | 345,0 | 360,0 | EN ISO 3405 |
| − конечная точка кипения | °C | − | 370,0 | EN ISO 3405 |
| Точка воспламенения | °C | 55 | − | EN ISO 2719 |
| Точка помутнения | °C | − | –10 | EN 23015 |
| Вязкость при 40 ºC | мм2/с | 2,30 | 3,30 | EN ISO 3104 |
| Полициклические ароматические углеводороды | % массы | 2,0 | 4,0 | EN 12916 |
| Содержание серы | мг/кг | − | 10,0 | EN ISO 20846 EN ISO 20884 |
| Окисление меди 3 ч. при 50 °С |  | − | класс 1 | EN ISO 2160 |
| Углеродистый остаток по Конрадсону (10% DR) | % массы | − | 0,20 | EN ISO 10370 |
| Содержание золы | % массы | − | 0,010 | EN ISO 6245 |
| Всего примесей | мг/кг | − | 24 | EN 12662 |
| Содержание воды | мг/кг | − | 200 | EN ISO 12937 |
| Кислотное число | мг KOH/г | − | 0,10 | EN ISO 6618 |
| Смазывающая способность (износ КШМ высокооборотного поршневого двигателя при 60 °С) | мкм | − | 400 | EN ISO 12156 |
| Стойкость к окислению при 110 °C3 | ч | 20,0 |  | EN 15751 |
| Присадки на основе FAME4 | % объема | 6,0 | 7,0 | EN 14078 |

1	Значения, указанные в технических требованиях, являются "истинными значениями". При определении предельных значений были использованы условия стандарта ISO 4259 "Нефтепродукты: определение и применение точных данных о методах испытания", а при установлении минимальной величины принималась во внимание минимальная разница в 2R выше нуля; при установлении максимального и минимального значений минимальная разница между этими величинами составляет 4R (R = воспроизводимость). Независимо от этой системы измерения, которая необходима по техническим причинам, производителю топлива следует, тем не менее, стремиться к нулевому значению в том случае, если предусмотренное максимальное значение равняется 2R, и к среднему значению в том случае, если существуют максимальный и минимальный пределы. Если необходимо выяснить вопрос о том, соответствует ли топливо техническим требованиям, следует применять условия стандарта ISO 4259.

2	Интервал, указанный для цетанового числа, не согласуется с требованием о минимальном интервале 4R. Однако при возникновении спора между поставщиком и потребителем топлива могут применяться условия стандарта ISO 4259 для урегулирования таких споров при условии проведения достаточного числа измерений с целью получения результата необходимой точности, так как подобная процедура является более надежной, чем однократное измерение.

3	Хотя стойкость к окислению контролируется, вполне вероятно, что срок годности продукта будет ограничен. По вопросам, касающимся условий хранения и срока годности, следует консультироваться с поставщиком.

4	Содержание присадок на основе FAME должно отвечать техническим требованиям стандарта

II.	Обоснование

В Правила № 83 (поправки серии 07) и в Правила № 101 (поправки серии 01) были включены самые последние виды эталонного топлива. Настоящим предложением предусматривается факультативное применение видов топлива, указанных в поправках серии 06 к Правилам № 83, что позволяет изготовителям проводить единое испытание для охвата рынков, не относящихся к Европейскому союзу (ЕС), и избавляет их от необходимости хранения излишнего количества топлива.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.