| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2015/9 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 19 February 2015 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по общим предписаниям, 
касающимся безопасности

108-я сессия

Женева, 4−8 мая 2015 года

Пункт 5 предварительной повестки дня

Правила № 46 (устройства непрямого обзора)

Предложение по дополнению 1 к поправкам серии 05 к Правилам № 10 (электромагнитная совместимость)

Представлено экспертом от Нидерландов*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Нидерландов в целях приведения в соответствие положений Правил № 10 с предложенными поправками к Правилам № 46 (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2015/2) в порядке факультативной замены зеркал заднего вида системами видеокамеры/
видеомонитора при условии согласия Рабочей группы по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE). Изменения к существующему тексту Правил № 10 выделены жирным шрифтом, а текст, подлежащий исключению, − зачеркнут.

I.	Предложение

Приложение 2A

Пункт 51 изменить следующим образом:

"51.	Зеркала заднего вида (представить данные по каждому зеркалу): Устройства непрямого обзора (устройства видеокамеры/
видеомонитора, зеркала заднего вида, другие):".

Пункт 52 изменить следующим образом:

"52.	Краткое описание электрических/электронных элементов (если таковые имеются) для системы регулировки:".

II.	Обоснование

1.	Настоящее предложение имеет целью внести поправки в положения Правил № 10, касающиеся электромагнитной совместимости, включив в них транспортные средства, оснащенные устройствами непрямого обзора, такими как устройства видеокамеры/видеомонитора.

2.	Поскольку устройства непрямого обзора, такие как устройства видеокамеры/видеомонитора, могут подвергаться воздействию электромагнитных помех и непосредственно связаны с безопасностью (непосредственное управление в соответствии с пунктом 2.12 a) iii) Правил № 10), необходимо принять меры к тому, чтобы такие устройства были включены в информационный документ. Здесь применяется тот же подход, что и в случае другого аналогичного оборудования, установленного на транспортном средстве.

3.	Текст пункта 52 будет соответствовать пунктам 50, 54, 62 и др.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.